# 市政工程给排水管道施工技术分析章玉婷论文_章玉婷

摘要：市政工程给排水系统作为城市发展的基础组成部分，其本身的施工技术受到了社会各界的广泛关注和重视，必须要不断地提高给排水管道施工技术水平，才能够保证给排水管道工程的施工质量和安全，最终促进我国社会的可持续性发展。

关键词：市政工程；给排水管道；施工技术

引言

在城市化不断发展的今天，城市用地日趋紧张，陆上空间不仅趋于饱和，同时地下空间开发力度也在增加。在城市的布局和规划中，排水设施是需要重点考虑的内容，城市排水工程具有隐蔽的特点，且地下水管道的利用率很高，如果在施工中没有做好相关的管理工作，会导致后期的质量问题。处理不及时会导致十分严重的危害，可能会影响交通，甚至会导致地面的沉降。同时，在修复中也需要投入大量的人力物力，增加施工成本，所以要保证合理的设计和科学的施工，将排水管道的寿命延长，从而将工作性能更好的发挥出来。

1曾参与的工程概况

某城市道路工程，部分现状给水管在高速路范围内，影响道路施工，需迁建管段12处，包括给水、污水、雨水管的优化，新建管道管径DN150～DN1000，新建管道长度共约4km。新建管道穿过高速路闸道路基时，管径小于DN300采用直埋敷设，管径大于DN300采用过路箱涵保护；管道在箱涵里面架空敷设，支墩每6m设置一座，过路箱涵采用钢板桩支护开挖，长度为9m。新建给水管道穿过河涌时采用沉管方式敷设。

2加强市政工程给排水管道施工技术的意义

市政工程的建设是为了使广大人民群众的生产生活变得更加的便捷，更好的为广大人民群众服务，为城市居民营造一个更加舒适、优质的生活环境，以实现更高的社会效益，促进城市社会经济的发展。进一步提升给排水管道施工技术水平，加强市政工程给排水管道施工技术的应用，有利于尽早地发现、尽快解决给排水管道施工过程中的问题，同时，还能够促进城市给排水管道施工质量水平的提升，满足不断扩大的城市规模与日益增多的城市人口对于城市排水功能的要求，实现完善城市基础设施、促进城市不断发展的目标。市政工程给排水管道施工技术的进步能够提升施工质量，使返工重建的状况减少，并使管道的排水与供水功能变得更加稳定。因此，相关部门和给排水管道施工人员应提升对市政工程排水管道施工技术的重视。

3市政工程给排水管道施工技术存在的问题

3.1管道漏水问题突出

市政工程给排水管道最常出现的问题就是管道漏水问题，一旦给排水管道出现漏水问题，就会对相应区域的排水、和供水系统的正常运行造成严重的影响。在城市供水方面，给排水管道漏水问题的出现会使得大面积地区出现停水的状况，这对城市居民的生产生活带来了严重的影响，同时还存在着水资源浪费的问题；在城市排水方面，给排水管道出现漏水问题会导致城市废水、污水无法得到顺畅的排放，同时对于其他排水管道的工作也会造成影响，一旦漏水问题出现在降水较多的夏季，就会造成严重的城市内涝问题，这对于广大人民群众的生命财产安全在造成了严重的影响。造成给排水管道出现漏水的原因有很多，其中最为主要的原因有采用的建筑材料不符合质量标准、施工技术水平较低。

3.2管道错位问题

该问题虽然不多见，但是出现管道错位问题会造成大量积水不能得到排放，也容易出现倒坡的情况。市政工程道路排水管道施工期间，受对地质情况考察不深入、施工人员操作不规范以及外界因素影响，都会导致排水管道错位问题。错位管道后，受积水的浸泡作用会大大缩短管道的使用寿命，也会由于侵蚀作用使管道承受更多的力，这样会为后期的维护工作带来更大的困难。

3.3设计图纸不全面

城市排水管道施工之前必须要具有科学、合理的施工方案和设计图纸，但是由于图纸设计的过程中仅仅结合了城市的发展趋势以及满足供排水的基本需求，并没有结合施工现场的实际情况做好综合的分析和考虑工作，最终导致施工过程中往往会出现诸多自然因素所带来的影响，直接影响到工程的施工进度和质量，甚至还会带来不必要的经济损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4市政道路排水管道施工技术要点

4.1排水管道的安装与连接

该环节是整个排水管道施工的核心环节，对施工技术的利用有很高的要求。首先，要保证管道的厚度均匀，无裂缝、密闭性良好、强度高、耐久性能好，这种管道材料是保证施工质量的关键；其次，在施工中可能会遇到侧壁坍塌情况，为避免排水管道安装中出现该问题，在施工环节需要管理人员指导使用机械的操作人员连接安装管道；再次，管道进入设计高程阶段，需要施工人员定位管节，主要是利用浆砌块石加以固定，这样在后续的回填中可以避免管道移位；最后，管节连接因材料不同，其安装工艺也会有一些差异，钢管和塑料管是主要的管材，钢管可以现场焊接，也可以用螺栓连接，但是需要注意焊接质量以及螺栓连接情况，如果用塑料管连接方法包括电熔、螺纹、O型橡胶圈、粘结剂连接。

4.2重视管道线路的设计

在开展给排水管道施工工作前，科学的规划是十分重要的，想要确保给排水管道线路规划的科学性和合理性，管道线路的规划人员应对施工地区进行考察，通过对施工地区的了解才能够避开影响施工的交通状况、周围建筑设、绿化情况等内容，合理地制定出给排水管道施工线路，这不仅能够确保给排水管道施工工作的顺利开展，同时还能够尽可能地减少对施工周边的人、物的影响。

4.3排水管道施工阶段技术

给排水管道工程在进行施工的时候必须要严格地按照图纸进行施工，保证开挖的精准性，结合实际情况做好相关准备工作，比如支护工作以及降水工作等，如果超过一定的高度之后必须要做好放坡工作，积极的选择二级坡的时候应该保证坡顶距离符合规定和标准，必须要坚持一个基本原则，即干槽安全的前提下做好沟槽的开挖以及管道的施工工作。在进行管道沟渠开挖的时候必须要结合土质的实际情况开挖边坡，并且要从根本上保证施工的安全性以及科学性，另外，槽底的土高度必须要严格的对其进行测量，在实际设计和施工的时候，土方施工对后期的施工会产生巨大的影响，所以，必须要做好土方施工技术的管理工作。为了能够真正地提高土方施工质量和安全，必须要对所有管线位置做好全面的调查工作，并且施工的过程中应该重视天气的变化，及时的与有关部门进行交流沟通，才能够保证开挖的质量，最终提高施工技术水平。给排水管道施工的过程中应该重视自然天气的变化，才能够最大程度上避免基槽浸水的现象发生，在进行施工的时候，如果沟槽底部出现了大量的岩石，应该对其进行适当的扩充，如果地基比较软，技术人员必须要结合实际情况对其进行优化和完善，为后续的施工打造良好的基础条件。施工人员必须要严格地遵守相关规定和标准，才能够最大程度上减少事故的出现，保证人们的日常生活和工作的需求。排水管道放线技术必须要予以重视，在完成施工图的基础上，施工人员应该结合实际的放线要求对挖沟的深度和坡度进行严格的检验，最终选择最为适合的技术进行施工。如果存在了特殊情况，并且出现了壕沟倒塌的事故，施工人员必须要予以重视，不断地提高自身的安全意识和自我保护能力，在进行管道安装的时候严格地按照相关规定和标准检查管道的质量，才能够及时的排除孔隙和裂纹的现象发生。在管道下应该对中心线和侧边线的高度等参数进行详细的检查，最终保证这些数据符合规定和标准。

结语

综上所述，在市政工程道路排水管道施工中，需要对该类型工程的重要性明确，分析常见的管道施工问题，然后在排水管道开挖、基础处理、安装与连接上严格施工，同时还要关注闭水试验检验和沟槽回填施工，这样才能保证良好的施工质量。

参考文献

[1]梁浩.基于市政工程道路排水管道施工技术要点分析［J］.四川水泥，2019（1），77.

[2]戚耿斌.市政给排水管道不开槽设计及施工技术探索[J].工程技术研究,2017(11):233+237.

[3]邵杰柏.市政给排水施工常见问题及有效措施［J］.门窗，2019（04）：57-58.

论文作者:章玉婷

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df8b9fd14d2600a6501225ff.html