# 在建筑电气设计中的节能技术措施论文_吴晓平

哈尔滨综合建设开发有限公司 黑龙江哈尔滨 150030

摘要：节能技术已经得到社会广泛的认可和关注，建筑电气系统作为耗能大户，必须要积极的引用先进的技术实现节能的目的，做好节能技术推广工作，从而在保障建筑功能正常使用和安全的前提下积极的开展节能技术。不仅有利于我国社会的可持续性发展，还有利于企业提高自身的竞争力，最终实现最大化经济效益，因此，本文分析了在建筑电气设计中的节能技术措施。

关键词：建筑电气设备；节能技术；配电系统；供电系统

一、建筑电气设计中节能技术的重要意义

能源不仅是一个国家的经济命脉，更是提高和改善人们生活的重要基础条件，随着我国城市现代化进程日益加快，我国建筑行业得到了空前的发展，并且已经成为我国耗能大户，给我国能源供应带来了巨大的压力，甚至直接影响到我国社会的发展，必须要结合先进的科学技术进行建筑电气节能技术的设计与应用，从而能够从最大程度上缓解我国能源紧缺的问题，不仅能够改善我国人们生活条件，还能够有效的起到节能环保的作用，有利于实现我国社会经济的可持续性发展。

二、当前我国电气设计中节能技术应用现状

建筑电气设计属于工程项目建设中的重要组成部分，但是，近几年人们对电气的需求也逐渐上升，许多设计人员对电气设计中所涉及的各项标准不够重视，引起电气安装不清、电气设计难以满足国家标准等现象，甚至存在盲目用电的情况。

以上问题，主要是因为设计人员过于关心用户用电需要，忽略了将节能技术融入到建筑电气设计当中，这不仅会增加能源的消耗量，同时也为建筑工程的安全带来影响。此外，我国公民对能源短缺问题不够重视，不管是企业还是个人，均缺乏一定的节能意识，当前我国在节约能源方面的制度不够完善，这也是导致我国公众节能意识淡薄的原因之一。

当前，我国部分地区还在采取限电措施，即在用电高峰时段，通过停电方式来限制用电，但是这种方式给人们的生活和工作带来不便。因此，电气设计人员要高度重视节能技术的应用，同时采用有效措施，确保电气设备正常使用的基础上，达到节能的目标。

三、建筑电气节能存在的技术问题

目前我国政府和相关管理部门对建筑电气节能的重视程度已逐步加深，但是在具体执行方面还不到位，仍然存在着很多问题，除了因当前建筑节能设计标准和规范未将电气节能全面系统地纳入其中等原因外，更多的是因为技术方面的问题。例如，供电线路迂回铺设，变压器位置远离负荷中心，同时由于在负荷计算时缺乏用电数据，导致变压器容量选择过大，变压器负荷不均，造成“大马拉小车”的情况；不合理的系统设计和设备选型及运行方式导致空调系统效率过低，使得冷机、水泵、风机长期在偏离高效点的状态下工作；风机和水泵设备的开关控制仅有手动控制，导致运行时间过长，消耗大量电能，在选择电制冷机组的台数时未考虑节能；电梯未设置节电感应或群控等节能控制模式；建筑照明光源选择、灯具选择、镇流器选择及照明方式设计不合理，盲目提高照度，照明控制方式不当，未增加光控设备，导致部分照明设施白白浪费大量电能等。

四、节能技术在建筑电气设计中的应用策略

4.1节能技术在配电系统中的应用

应用配电系统过程中，相应设计人员和施工人员要以配电系统实际容量和配电距离作为依据，尽可能地缩短负荷中心的距离。这种情况下，不仅可以促使输电材料被缩短，同时相应设计人员要针对电源变压器的数量和容量做出较为合理的选择。适当改变变压器结构，从而实现节能效果，如放电完全后，才可以对电容器进行充电。如果在电容器中还有电，就对其进行充电，可能会导致电能的消耗被提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2动力设备的节能措施

为了能够有效的降低电动机的无用功率以及电能损耗，目前比较常见的方法就是提高电动机的工作效率以及减少其使用频率。在建筑结构中，其中电梯是十分重要的动力设备，其所产生的能耗占据总电费的三分之一左右，所以，必须要积极的选择节能型电动机，进而提高电动机的效率，但是，必须要结合建筑自身的实际情况，科学、合理的选择电动机的荷载和容量。电动机在启动和制动的过程中会产生比较大的能量消耗，所以应该尽量减少其启动和制动的次数，同时合理的选择电梯的速度，从而实现节约能源的目的。

4.3降低线路和产品的电能浪费

在一些高层建筑当中，线路的电能损耗也是电能浪费的重要方面。对此，对电路进行设计过程中，要高度重视线路耗能情况。结合机械长度以及发热条件，尽可能选择低压线路界面，从而使线路电能的损耗得以降低。同时，选择电阻率比较小的材料当做线路的导线。例如，铝线和铜芯导线等。此外，使用的变压器也要确保能耗低、噪声小的节能型号的接触器。

4.4照明系统节能设计

照明系统属于建筑中的重要设备，对这一系统进行具体设计过程中，一定要采用科学、可行的方式。在照明系统当中，对白炽灯进行使用是相对安全的，使用也相对简单和方便，价格低廉。但是，其发光率比较低，起不到节能效果。对其进行实际应用过程中，设计人员需要对高效能光源进行科学选择，尽量选择功率较小的节能灯。但是，室外照明可以使用金属卤化物或者高压钠灯等。使用荧光灯或者气体放电灯时，可以为其安装相应的电容器。此外，在建筑物中使用这种灯时，最好充分利用自然光。

4.5空调系统的节能措施

空调系统的能耗占据电气总能耗的一半以上，所以，空调系统的节能设计对于整个建筑工程来讲都具有十分重要的意义。在建筑电气设计的时候，必须要保障建筑结构设计的宽敞，避免出现过大的凹凸，外部结构可以选择圆形或者方形的建筑，另外，必须要严格的控制门窗数量，在满足室内照明的条件下，应该尽量减少窗户的面积，其主要作用就是降低空调制冷的负荷。另外，还应该适当的选择合适的建筑材料来降低维护结构的传热性能，从而能够进一步降低空调的耗能，最终实现空调系统的节能目的。

4.6采用智能控制节能

随着科学技术的快速发展，计算机技术和信息技术得到了进一步的普及和应用，智能化、自动化在各个领域内得到了空前的发展。建筑电气智能化控制主要就是指通过计算机技术将智能控制技术应用到建筑设备系统从而实现高效、准确的监控管理，最终实现节能的目的。建筑设备监控系统在整个建筑工程中占据着十分重要的地位，其能够不断的完善和创新各个系统，并且实时的监控空调、配电以及照明等系统的动态运行状况，实现对建筑电气设备的全方位控制。智能化监控系统的主要作用就是保障各个电气设备处于最佳的运行状态，避免出现无用的能源损耗，通过不断的更新技术和智能控制系统，能够有效的促进我国电气系统节能技术的发展。

五、结束

在我国全民动员的情况下，建筑电气的设计人员和建筑设计的投资方更需要善于综合考虑建筑电气设计的费用和运行维护的费用，注重运用经济分析和评估方法，做好建筑电气设计中的节能工作。此外，还应该着重从建筑的工程设计这一源头抓起，优化节能措施，提高建筑工程设计的实用性和经济性。

参考文献

[1]张丹蕊.浅议节能技术在建筑电气设计中的应用[J].山东工业技术，2016，35(13)：73.

[2]郭大鹏.建筑电气设计中的节能技术措施的相关探讨[J].民营科技，2016，22(6)：198.

[3]李明霞.论述绿色节能在建筑电气设计中的应用[J].山西建筑，2015，41(25)：197-198.

作者介绍

吴晓平（1967.9.24），性别：男；籍贯：黑龙江；民族：汉；学历：本科、学士；职称：高级工程师；职务：建筑电气设计工程师；研究方向：建筑电气设计及施工管理；单位：哈尔滨综合建设开发有限公司；

论文作者:吴晓平

论文发表刊物:《基层建设》2017年第28期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dfa50b36fe86198ccbb36b1c.html