# 探讨环评中空气污染物监测的现状与发展趋势论文_黄艺明

广西金天环境工程有限责任公司 广西桂林 541000

摘要：随着我国工业的高速发展，在带来经济持续增长的同时，也带来了非常严重的空气污染问题，对人民的生命健康造成了非常大的威胁。为了避免严重空气的污染给人们的正常生活造成影响，就需要及时开展空气污染物监测工作。通过对空气的监测，及时发现空气污染问题，从而更加及时采取措施进行应对，提升空气的质量。为此，我将要在本文中对环评中空气污染物监测的现状与发展趋势进行探讨，希望对促进我国环境事业的发展，可以起到有利的作用。

关键词：空气；污染物监测；发展趋势

1前言

在各种工程实际开工建设之前，都需要对工程建设和运行对当地环境造成的影响进行预测和分析，然后通过采取针对性的防治措施，最大程度保证环境的良性运行。在这个过程中，取得各种有效的监测数据是非常重要的，其中一个重要环节是取得空气污染数据。空气质量好坏对人们的生活和生产有着非常紧密的关系，需要认真做好污染空气的监测工作。

2空气监测现状

手工监测的方式。手工监测是一种非常传统的空气监测手段，其可以对污染物的状态和量开展监测，并根据污染物状态的不同，分为气态、颗粒物监测。如果空气当中污染物的浓度相对比较高，可以直接采用样品收集检测的方法，整个测量耗时相对比较短，通过比较，能够在短时间内获得测量结果。在空气采样检测过程中，经常使用的是塑料袋采集法、固定容器法、动力采样法【1】。在实际采样过程中，经常使用的是动力采样法，其使用抽气泵将空气抽入到容器当中，可以采用加压的方法，来提升收集空气量。吸收介质法采样空气也是一种非常常用的方法，其使用液体或者多空颗粒物质，来对空气当中的各种组分进行采集，通过这种采集方法的应用，可以进一步提升采集的灵敏度，还可以起到非常好的干扰物质排除效果。在污染空气颗粒物的采样过程中，经常会使用滤料法和自然沉降法。其中自然沉降法主要用于采集颗粒直径小于30微米的尘粒，根据切割器和采样流速的不同，可以采用不同的空气颗粒采集方法。

自动监测系统。随着人们对空气污染监测要求的不断提升，为了进一步提升空气监测的效率和效果，对自动监测系统的应用越来越多。通过该系统的应用，可以对空气当中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒、臭氧等成分进行监测。在当前的自动监测过程中，经常会使用各种监测车辆，在车辆中会配有多种空气监测设备。在车辆系统中还具有无线数据传输系统，不仅可以将监测数据及时发送到监控中心处，各车辆之间也可以开展数据通信。为了保证监测结果的准确性，其对监测车辆有一定的要求，车辆的空间不应该小于400厘米*250厘米*350厘米，这样各种仪器才可以安装到车辆当中，也给车辆中的人员活动，提供必要的空间。车辆还应该具有较强的保温功能。车辆中还应该配置通风设备，加强车内的通风散热，监测平台还应该做好防漏措施【2】。

监测车辆是一个动态的空气监测站，其可以对二氧化硫、二氧化氮、臭氧和一氧化碳开展监测，并按照要求安装各种空气采样头。空气采样头应该尽量设置在气体入口处，并采取有效的隔离措施，防止各种动物进入到监测系统当中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采样头的设计应该避免气流流动过程中，不会受到风向的影响，总管应该安装到车内，总管内的气流应该尽量保持层流层的状态，采样气体在总管内的滞留时间应该小于20秒。总管进气道抽风机出口之间的压降应该尽量小一些，采集气的压力应该尽量接近大气压。为了避免对监测结果的准确性造成影响，多支路采样装置所使用的各种材料不能够同检测化学试剂发生反应，通常可以使用聚四氟乙烯和硅酸盐玻璃材料。如果仅仅只是监测二氧化硫和二氧化氮，可以使用不锈钢材质的设备。为了避免颗粒物沉积到采样管上，需要对采样管进行垂直布置，尽量减少采样管的长度，这样可以有效避免采样管内部发生结露问题，如果有必要，还可以采用加温措施，并将加热温度控制在40摄氏度左右。为了保证监测过程中的安全性，需要认真做好车内设备的固定和减震工作，车内也应该加装温度测量设备，一旦发现车内温度超过了运行温度值，应该及时开启空调设备，对车内进行降温处理。

当前空气污染监测过程中存在的问题。一、手工监测。这种方式的监测结果准确性并不是很高，整个操作过程也相对比较繁琐，需要较长的采样时间，对实验分析也有着比较高的要求，监测效率偏低，不能动态反映空气污染物的变化情况。二、自动监测系统。由于该技术处于发展阶段，在实际的应用还相对比较少，经常在常规污染物监测中比较常用。随着空气污染物数量的不断增加，当前各种污染监测系统已经无法满足空气污染监测的具体需要，将来对空气污染自动化监测系统的应用会越来越多。此外，在自动监测系统的使用过程中，需要使用220伏的可靠电源，为了保证供电的质量，避免车辆运行颠簸对设备运行造成影响，往往需要停车进行监测。为了有效避免该问题的出现，可以采用性能更好的电源变换设备，先将发动机发电转换为直流电，将其存储在电瓶中，然后使用电源变换设备，将直流电转换为高质量的交流电，然后再进行使用。

3发展趋势

随着时代的不断发展，空气污染程度越来越严重，污染物的种类也不断增加，空气当中出现了更多的有机污染物，这需要对应发展各种有机物污染物监测技术，如气相色谱法。该技术在空气挥发性有机物的监测中比较常用，可以比较准确测定有机物的含量【3】。其主要包括样品的采集和测定，通过样品采集，利用吸附管来收集一定的样品，利用吸附剂的吸附作用，让空气当中的挥发有机物成分留在吸附管当中，然后通过对吸附管的加热，其中的有机物就会慢慢分解，然后随着惰性气体进入到毛细管气相色谱仪当中，进行相关成分的测定。此外，为了进一步提升监测工作开展的效率，各种先进的监测仪器会越来越多，逐渐会替换掉各种手动监测技术，监测设备的自动化程度也会越来越高，只需要简单进行设置，就可以开展自动化监测，对空气当中的多种污染物进行监测。

结语

随着时代的不断发展，对空气污染物监测提出了更高的要求。针对当前空气污染物监测中出现的问题，应该引起足够的重视，认真分析问题发生的原因，不断在污染监测技术上进行创新，加强各种先进监测设备的研究。

参考文献：

[1]郑明兰.大气环境污染物监测问题研究[J].资源节约与环保.2017（04）：22-23.

[2]杨杰，杨大进，樊永祥，蒋定国，王竹天.全国食品污染物监测网络平台系统简介[J].中国食品卫生杂志.2011（04）：35-36.

[3]汪玲.大气环境污染物监测问题研究[J].科技创新与应用.2017（02）：55-56.

论文作者:黄艺明

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dfb47c9ee3dfd6b1e259a14d.html