# 数字电视信号传输技术分析论文_吴青领

摘要:随着技术的不断创新与发展，传统电视传输技术得到了有效的改善，现代数字电视信号传输技术有了更加广泛的应用。随着数字电视广播技术的进一步普及和不断成熟，人们可借助数字广播电视技术更加方便地实时获取数据信息，为广播行业的进一步发展拓展了空间。因此，以数字电视广播技术为研究对象，对其应用和发展进行一定程度的探究和思考有着不容忽视的重要理论意义和现实价值。

关键词：数字电视；信号传输；技术分析

引言

当前数字电视技术的发展能够全面满足我国民众日渐变化的电视节目收看需求，且只有做好针对数字电视信号传输技术的研究以及改良优化工作，才能支持我国数字电视事业实现良好发展。

1数字电视信号传输技术的基本特点

1.1提升运行可靠性

在数字电视信号传输技术的具体使用过程中，在依次经历针对数字电视播出信号的抽样处理环节、量化处理环节以及编码处理环节之后，能够有效降低对实际发生的信号传输干扰程度，提升接收技术设备的运行有效性，使数字电视节目在具体播放过程中有更高的清晰度，使受众有更加优质的收看体验。

1.2实现相关信息资源的优质存储

信息资源的存储技术过程，与数字电视信号的传输时间因素以及传输过程中的大小强度因素，不具备直接相关性，且不会因上述因素的作用对信号传输过程的基本质量造成不良影响。在信号存储技术设备的具体运行过程中，帧存储器技术组件能够实现帧同步技术功能和信号转化技术功能，并且还能在针对数字电视节目播出图像中包含的特技效果展开存储干预过程中，稳定实现时分多路的技术控制目的，继而实现对基本信道容量的充分利用，优化开展针对数字电视节目播出信号的转播技术活动目标。

2数字电视信号传输技术分析

2.1光纤光缆信号数字电视信号传输

传统的信号传输主要是模拟技术，在安全性上不强、技术不新，现代数字传输，需要使用光纤光缆信号，通过中继器的功能，全面解决了传统含量传输方式中频带占用的问题，使频带更加通畅。有效的绝缘性，能够应对恶劣环境，特别是对环境温度忍耐能力也不断提升。现代的光纤传输系统需要强大技术支持，通过高效的运行全面实现光电的转换，全面保证了信号的稳定性。通过的光纤传输系统应用，全面解决了数字有线电视存在的基本问题，实现技术强大支撑，利用视频压缩技术能够保证视频信号数字快速实现转换，快速的传输到客户端，保证了用户的视听体验质量。光纤传输在使用中必须保证满足三个技术指标：一是避免出现光纤损耗。如果光波在光纤中快速传输，必须会产生能量的损耗，这种损耗主要会出现长距离的传输过程中，要想全面解决好这个问题，则需要对损耗的过程中加以控制，避免出现远距离传输的光纤现象。光纤物质对光的吸收大，而光也产生影响，特别是对光纤材料本身，会造成损坏，光纤材料如果性能不稳定，就会导致散射能量的损耗。二是光纤色散。色散包括模间色散和模内色散，如果出现了色散，则会直接造成信号失真的现象，光波呈现极不稳定的状态。只有全面做好光波传播速度的控制，减少传输速率，才能从根本上解决模间色散的相关问题，保证信号的稳定性。多种模式光传播过程很容易出现模间色散的现象，只有全采用数字电视信号传输单模光纤，才能减少问题的出现，保证传播时效。三是数值孔径。要全面做好参数有效控制，全面保证0.1～0.6间，孔一般径角度必须要小于33°。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2微波通信技术数字电视信号传输

广播电视已经走入千家万户当中，成为人们获取信息、生活娱乐的重要工具。一些违法分子为了获取违法利益或者出于其他原因蓄意破坏通信系统，影响信号质量，导致广播电视信号传播效率低下，甚至会出现信号干扰现象，使得广播电视信息不能被很好的传播。通过应用广播电视微波通信技术能够很好解决传统信号传播所带来的弊端。因为微波通信技术主要是利用微波进行信号传输且信号传输相对较为稳定，破解难度较大，不法分子很难干扰信号的正确传输，确保了广播电视信号传播的质量。现阶段，我国有很多地区正

在建设或已经建成了数字地面电视覆盖网络体系，而整个网络体系在建设过程中采用了大量微波通信技术。通过应用微波技术能够大大提升数字电视覆盖范围，保证数字电视覆盖工程高效快速的建设，确保整个项目工程能够顺利推进。另外，通过将数字微波技术应用到电视信号传播当中，能够大大提高电视节目播出质量，提升社会大众对电视节目的满意度，更有利于数字电视覆盖工程的全面开展。

2.3数字信号卫星传输技术

卫星技术应用极大地提高了传输效果，卫星就是空间转播站，数字电视信号将信号传给卫星，作为中转站，卫星再把信号向地面接收装置进行传输，在客户端形成影像，只有全面做好遥控卫星控制，才能确保信号传输的整体质量。全面做好网络共享CW接收设计和卫星共享CW接收设计，全面保证传输的质量效果，技术应用较为广泛，主要是不占空间、传输稳定，智能卡和先进机顶盒保证通讯更加安全。

3数字电视系统传输覆盖方式

地面无线数字电视系统传输覆盖方式有两种，一是多频网，二是单频网。多频网主要应用于距离较近的地区之间，在覆盖频点不同的情况下，就可以利用多频网，保证地面数字电视覆盖更加完善。如果信号不能及时传输到覆盖范围内，就要利用单频网提高小功率布点，使信号传输覆盖范围不断扩大。尽管多频网和单频网的应用范围有所不同，但其共性在于组网模式一致，两类覆盖方式的主要设备是发射机和辅助设备。单频网可分为开放式与封闭式网络结构，这样就可以减少对信号传输覆盖的不利影响。在单频网中，通常需利用信号传输覆盖组网方式。尽管这种方式可以覆盖诸多发射台站，使本区域的信号传输质量大大提升，但还是会存在一些问题，其会受到发射频率的影响，因此，必须要明确发射频率的范围，使信号实现有效覆盖，提高信号质量。在设置系统时，要根据地形条件和组网模式进行设置。如果地形比较规范，那么就可以设置功率较大的发射点。如果地形隶属于长方形，就要选择功率较小的组网模式，这样才能确保信号传输与覆盖遭到不利影响。如果地形不够规范，在这一区域内，就要设置大功率组网模式，使信号的覆盖范围更大，确保信号质量。

结束语

当前阶段，数字电视已经实现了在我国城乡百姓家庭中的普及，拥有稳定且充足的群众基础。而在数字电视制作播出事业的发展过程中，必须积极择取和运用适当措施，逐渐提升数字电视传输信号在具体运用过程中的稳定性，确保其能始终满足数字电视节目制作播出工作发展进程中的各类需求，为我国城乡百姓精神文化生活的持续丰富，创造并且提供坚实且有效的保障。

参考文献

[1]王程程.刍议地面无线数字电视系统传输覆盖策略[J].西部广播电视,2019(16):238-239.

[2]陈旭华.超高清数字电视的网络传输与调试技术的探究[J].数字通信世界,2019(07):106+161.

[3]任艳红.数字电视IP传输方案简介[J].数字传媒研究,2018,35(10):38-40.

[4]王少春.数字电视在有线电视网络中的运用分析[J].智库时代,2018(41):131-132.

[5]张洪峰.数字电视信号传输技术探讨[J].西部广播电视,2018(19):245+248.

论文作者:吴青领

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dfd10e265129b71cbf46e411.html