# 现代混凝土技术在建筑工程中的创新与应用论文_张辉

张辉

哈尔滨市建筑工程研究设计院

【摘 要】在现代科学技术发展的过程中，为建筑工程的发展带来了进一步的创新，同时对于工程的质量也具有了更高的要求，要想实现我国建筑发展的目标，就要从基础技术的发展做起，以现代化施工技术为根本前提，当前，我国正在走一条可持续发展的道路，而建筑工程又是对环境影响最为突出的项目，如果能够在施工中采用绿色环保的理念，那么无论是对于工程的建设与发展还是对我国的环境来都将是一项重要的创新，本文以此为探讨的重点，希望利用对混凝土施工技术的创新发展能够受到施工人员的重视，以此实现长远的发展目标。

【关键词】混凝土技术；建筑工程；创新；应用

在时代发展的进程中，先进的科学技术手段为我国各项事业的发展都带来了相应的创新，其中建筑行业的效果尤其显著，建筑施工中，混凝土的施工工艺是其中必不可少的一项内容，通过采用先进的施工技术，对这一技术进行进一步的创新，具有显著的效果。并且现代技术在发展的过程中，建筑的形式朝着多样化的方向发展，高层建筑甚至是超高层建筑具有主导地位，这就对工程的施工技术具有更加严格的要求，通过采用创新性的混凝土施工技术，相信对工程的质量会具有明显的进步。

1、现代混凝土技术在建筑工程的创新

1.1预拌混凝土高性能化应用关键技术

对混凝土进行预拌的过程中，经常出现的问题是脂肪族减水剂使用不足，这会对混凝土的预拌效果产生一定的影响，结合混凝土自身的减水机理的作用，同时在有机分子合成的作用下，在预拌的过程中在混凝土加入适量的高效减水剂可以有效的提升混凝土的减水率，效果高达30%，通过对减水剂的改革，无论是对于建筑工程的施工还是对人体的安全着想都具有显著的效果。从工程自身的特点出发，新型减水剂的应用使得混凝土的施工效果更加明显了，满足人们对工程质量的要求，同时对于人们的身体状况而言，新型减水剂更加环保，原有减水剂的应用极容易令人们产生致癌的影响，而采用新型减水剂后，不必担心甲醛对人体造成的损害。为了确保混凝土的性能不会受到新型减水剂的影响，工作人员还进行了相关的实验，以确保混凝土的黏度、屈服应力等情况都符合工程施工的要求，可以在工程中得到进一步的推广。

1.2绿色混凝土开发技术

1.2.1再生骨料混凝土

混凝土的创新技术还体现在对绿色混凝土的开发上，其中再生骨料混凝土的出现就是其中一项重要的发明。这一技术的应用最主要的特点就是利用了一些废弃的骨料，并且经过清洗加工过后，形成了新的再生骨料，并且并不会影响到施工质量，最重要的是合理的应用了现有的施工材料，有效的降低了资源与环境之间的矛盾，这对于生态环境的保护具有积极的意义，从长远的眼光对这一技术进行分析，该骨料对于节省施工成本具有显著的影响，其中需要注意三点内容，其一是要保证混凝土的配置符合施工的要求，其二是对骨料的性能具有更加充分的认识，保证再生混凝土的吸水性。其三是对大塌落度的混凝土进行更加合理的配置，在实际施工前，要事先对自身的性能进行实验，满足施工的标准后才能将其应用在施工中。

1.2.2轻骨料混凝土

再生混凝土是一项创新性的发展，同时，轻骨料混凝土也是一种全新的施工材质。轻骨料混凝中包含两种主要的材料，一是轻型骨料，二是轻砂，将这两种基本的材料通过一定规格的混合后，就形成了轻骨料混凝土。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与普通类型的混凝土相比，轻骨料混凝土的密度较小，这样就能达到节约成本的目的，随着对工程质量的要求愈发严格，因此为了达到施工中的最佳性能，所以对于这一混凝土的研究工作主要从两点展开，第一点是分别在内层以及外层对轻骨料进行研究，研究其应用的机理，以实现工程的进一步发展。第二点是在相关施工技术的影响下，进一步促进轻骨料混凝土的应用，确保混凝土施工的优化发展，在今后的工程发展中，通过采用轻骨料混凝土对工程进行更加有效的施工，不仅能够达到节约工程成本的目的，同时也能够有效的保证工程的施工质量，在实际的施工过程中，采用泵送的形式将混凝土输送到需要的位置上。

1.3固体废渣资源利用技术

工业废渣中的矿渣、凝渣、粉煤灰及干渣等种类的活性较强，一般处理方式为将其固定堆放或者直接填埋，不但会浪费土地资源，而且会污染环境。在预拌混凝土生产的过程中，可充分利用工业废渣的潜在活性，研究固体废渣自身的水化、激发机理等，研发出通过高钙粉煤灰，直接配制出高性能混凝土的核心技术。通过对激发剂、掺量和发气组分种类等参数研究，能明确影响轻骨料性能因素，研发出在减激发的基础上形成的免烧固体废渣技术。此种技术能充分利用工业废渣，将其转换为预拌混凝土，以此降低固体废渣对环境的污染程度，也能循环利用资源，最大化地利用有限资源创造无限价值。

2、现代新型混凝土技术在建筑工程的应用

高强度和高性能的混凝土主要被用于高层或者超高层的建筑中，这也是现代新型混凝土技术在建筑工程中的主要应用方式，能促进建筑业的进一步发展。本文通过对C100混凝土在某超高建筑工程实际应用进行分析，总结现代混凝土技术促进建筑行业可持续发展的重要意义。

某建筑工程的总面积在45万平米左右，建筑高度为432m左右，总共有107层，其中地上103层，而地下4层。建筑的主体属于钢筋混凝土的核心筒和钢结构两者组合而成的筒中筒结构。C100混凝土指的是立方体的抗压标准值超过100MPa的95%的高强混凝土，通常使用矿粉、硅粉、粉煤灰和特种水泥混合制成的水泥。C100混凝土主要用于高层或者超高层建筑的基底层承重柱墙，增强建筑物的抵抗横向应变力。将C100混凝土应用于某建筑工程中，需将C100混凝土直接泵送至超过410m的高空，以满足本建筑的需求。C100混凝土需具备较高的强度和较强的耐久性，才能满足本建筑的要求，其中用水量低和产生的流动性等，均因C100混凝土具备高效的减水性和强吸附的分散作用，但在配置胶凝材料的过程中，需要大量的水，就会增大混凝土搅拌物的粘稠度，影响混凝土的泵送压力。

3、结语

随着我国社会经济的不断发展，土地资源的利用率也不断提升，相对的高层和超高层建筑群也持续增加，这就要求人们研究出新型混凝土技术，以迎合高层和超高层建筑的发展需求。施工企业不但需重视对混凝土的选择，而且需研发出新型混凝土，从而循环利用有限资源，促进我国建筑业的发展。现代混凝土技术已经在建筑工程中得到创新和应用，并随着我国科技进步，混凝土的技术水平得到持续提高。所以建筑行业的人员需努力研发混凝土新技术，为建筑业的可持续发展打下基础。

参考文献：

[1]张希黔，王军.现代混凝土技术在建筑工程中的创新与应用[J].施工技术，2014，43（01）：7-10.

[2]陈伟钦.浅谈绿色混凝土技术在建筑工程的创新与应用[J].科技资讯，2014（21）：30.

[3]张渝忠，史志刚.现代混凝土技术在建筑工程中的创新与应用[J].建材发展导向，2014（07）：44.

论文作者:张辉

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第16期

论文发表时间:2016/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dfd5fb3f709fc5f8a2b2b76b.html