# 试析五星级酒店项目智能化系统建设重难点论文_马家柱

上海文迅电子有限公司南京分公司 江苏南京

摘要：随着经济的快速发展和人们生活水平的不断提高，逐渐加大了对高星级酒店的需求，人们越来越重视酒店的便捷性、舒适性以及实用性。智能化建设体现了科学技术的进步和经济水平，并与国家规定的相关环保相适应，通过进行酒店的智能化建设，可以起到很好的节能减排的作用。因此，新时期，加强五星级酒店项目的智能化系统建设有着重要的现实意义。基于此，本文主要探讨了五星级酒店项目智能化系统建设重难点。

关键词：五星级酒店项目；智能化系统；建设重难点

前言

现代建筑最为复杂的工程项目之一就是星级酒店项目，当前我国高星级的酒店硬件设施已经日趋完善，但仍面临着智能化系统建设水平不高的问题。只有具备高水平的智能化系统建设才能够满足客人的需求，实现节能减排。五星级酒店工程必须进行高标准的施工，遵循开放性、先进性、实用性的原则，从而提供一个高质量的服务。

一、分析五星级酒店项目智能化系统建设重难点

（一）楼宇自控系统

各相关专业的互相配合是楼宇自控问题最大的施工难点。楼宇自控系统的施工进度紧密联系于各个相关专业，其中包括给排水专业、暖通空调专业以及变配电专业等等。其中任何一项专业的进度与设计变更都会对楼宇自控系统产生影响。只有在完成所有相关调试专业后，才能调试楼宇自控系统。因此，在进行系统设计时要加强专业人员以及设计院的沟通和交流，及时把握现场的变化情况【1】。

（二）考勤、门禁、巡更一卡通系统

门禁系统设置于财务、重要设备机房以及档案等重要房间，电子巡更系统通常设置于电梯厅楼梯口、重要机房内，并采用离线式。首先要对读卡器布线路由进行科学合理的安排：在布线时可以适当简化系统读卡器，于施工阶段设计好路由。其次是在调试箱体分开安装给系统和弱电井控制器模板之前，要进行预先编程，避免对调试工作造成影响，进而延缓施工进度。在进行弱电井施工时，首先要将各种设备的箱体安装好，以便布放线槽和线缆。然后在办公室预先调试控制器，并对其进行编号，将系统联机调试时的工作量大大减少。最后是屏蔽线缆进行接地以及总线终端电阻相互连接的问题，从而推动调试工作的顺利进行。

（三）闭路电视监控系统

对于闭路电视监控系统，设备安装定位问题为其最重要的施工难点。通常情况下，新建建筑物均具有较高的装饰性，从而保证前端摄像头等电子设备，以及支架的安装工艺不会对建筑物装饰效果造成影响。因此，在安装系统前端设备方面，要切实考虑到部分场所具有较强装饰性的特点，并通过综合考虑现场环境来对摄像机支架的安装方式和安装高度进行调整。例如，墙装安装方式、吸顶安装方式等等。除此之外，还要充分考虑安装定焦摄像机的问题，摄像机的安装高度会对角度产生影响，要在考虑视场监视角度的基础上来安装定位摄像机。

（四）综合布线系统

对于布线系统，信息插座安装定位问题是其施工的重点和难点，通常情况下可以将信息插座的安装分为三种类型：地插座安装、墙面嵌入安装和直接安装在办公家私上。其中墙面嵌入安装是最为常用的安装方式，通常安装于墙内，易高出地面300m。地插座安装适用于领导办公室以及大型会议室，其部分信息点必须安装在房间远离墙面的位置，但其地盒造价比较高，难以大范围进行推广。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而直接安装于办公家私上适用于大开间办公室，其主要有两种施工方案：一是某些部位信息点分布不密集，可以选择将信息插座直接安装在办公家私上，二是某些部位信息点分布密集，在施工时可以使用地槽敷设方案，尽管具有较大的施工难度，造价高，但具有灵活性，应用较为广泛。

对于信息插座的安装要求主要有以下几点：要根据设计中的规定确定和配备信息插座的数量和位置，各种连接硬件的规格、型号等要与设备相配套，正确安装连接硬件；要综合考虑现场施工的具体条件来选择正确的信息插座底座的固定方法，可以采用射钉、膨胀螺钉等方式进行安装；要将信息插座固定在接线盒内部，接线盒体均埋在地面下，接线盒盖面应保持在相同水平面上，可以开启，确保其防尘、防水。要确保信息插座标志明显，为便于辨别，可以使用图形、颜色等符号来表示中段设备的类型【2】。

（五）广播系统和会议系统

酒店广播系统功能主要有业务广播、背景广播和紧急广播三部分，实现全区和分区的管理，智能播放背景音乐与酒店日常管理内容。广播系统的施工难点在于扬声器安装位置的确定，在安装扬声器时不仅要满足消防广播对于扬声器的分布要求，还要确保与装修有机协调；其次是线路的敷设与连接，由于终端具有较多的接点和数量，其中任何一处出现开路、短路以及触地，都会对正常的工作造成影响。会议系统的施工难点在于安装音响位置的确定，并依照最佳角度吊装扬声器【3】。

（六）酒店客房控制系统和智能照明系统

五星级酒店主要将智能照明控制系统设置在多功能厅、会议厅以及宴会厅等等，同时纳入BAS系统，采用DDC对楼内公共通道照明进行控制。这两个项目的施工难点在于与强电进行对接，实现以弱控强。

（七）ups系统

设置ups电源主要有两种方式，一是集中在一处进行ups的设置，二是分散在不同的机房内。解决地面的承重问题是ups系统的重点和难点，由于ups电源主机具有较重的重量以及较大的体积，这加大了ups电源的就位难度。必须要小心谨慎的进行ups电源安装调试的准备工作，从而确保设备能够安全就位。在进行ups系统安装施工前，要对地面的载荷能力进行准确计算，保证达到ups电源重量的分布载荷【4】。如若尚未达到，就要进行相关的技术处理工作，具体措施为：要分开对蓄电池和ups主机进行放置，为有效分散单位面积的重量，要合理放置单个电池数量，同时做好加固处理工作。

二、总结

只有处理好智能化系统的各个关键子系统的重点和难点，才能有效保证智能化系统建设。本文主要从楼宇自控系统、考勤、门禁、巡更一卡通系统、闭路电视监控系统、综合布线系统、广播系统和会议系统、酒店客房控制系统和智能照明系统以及ups系统具体讨论了五星级酒店项目智能化系统建设重难点，以提供一定的借鉴意义。

参考文献

[1]查兰俊.五星级酒店智能化工程系统规划设计探讨[J].房地产导刊,2015,(26):100,102.

2]马德惠,王聪颖,黄美娜等.解析五星级酒店智能化系统的设计[C].第二十六届中国(天津)2012’IT、网络、信息技术、电子、仪器仪表创新学术会议论文集.2012:71-74.

[3]王达威.五星及白金五星级酒店公共安全系统、客房设备控制系统及音视频系统设计[J].智能建筑与城市信息,2013,(6):84-87.

[4]张杰.五星级酒店弱电智能化工程设计方案探讨[J].建筑工程技术与设计,2016,(22):2615-2615.

论文作者:马家柱

论文发表刊物:《基层建设》2017年第36期

论文发表时间:2018/3/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dfe7a8b7cd6666ceda8d8fdc.html