# 道路桥梁施工防水路基面的处理措施探讨论文_崔洋1,杨南南2

摘要：防水路基面承担着重要的防水作用，对于整个路基乃至道路桥梁起到了关键的保护作用，因此在施工时，一定要强化对防水路基面的建设，提升其质量，本文就对道路桥梁施工防水路基面的处理措施展开探讨。

关键词:道路桥梁；防水；路基面；措施

中图分类号：U415

文献标识码：A

引言

随着我国城市的经济水平不断提高，我国的社会化建设规模也随之不断扩大，这些改变极大的提高了人们的生活质量。作为城市基础设施建设的一部分，道路桥梁的施工质量会直接影响道路桥梁的使用寿命，而这些基础设施的使用寿命又与人民群众的出行安全有着极大的联系，因此，道路桥梁的质量变成为了当前的社会焦点。因道路桥梁在整体施工过程中，将会涉及到较多的人员，其中可能影响施工质量的因素也较多，因此非常容易出现安全隐患，而良好的防水施工便能够有效的提高桥梁道路的施工质量。通过对现场进行科学的分析管理后，相关人员便能选择最为适合的防水施工方法，这边便可以有效的提高道路桥梁的防水性，进而减少各种风险的发生概率，提高道路桥梁为社会带来的经济效益。

1道路桥梁路基路面发生渗漏的原因

1.1设计不合理

道路桥梁路基路面发生渗漏，与道路桥梁的设计有直接关系。很多设计人员在对道路进行规划时，忽视防水这一问题，或者是直接跳过这一环节；采用的材料，或者是施工的结构，都没有考虑防水，不利于路基的使用和维护；在出现问题时，直接采用封堵的方式来处理，不仅无法解决问题，还会使泄漏更加严重，造成地基下沉甚至坍塌；道路桥梁在日常的使用过程中，也会因为超载发生裂缝，从而造成渗漏，不利于道路交通运输的开展，增加经济损失。

1.2道路桥梁防水路基路面受损

施工单位在进行施工时，为了降低成本，会选择材料价格较低质量不符合要求的防水材料，聘用报价低技术水平较低的施工人员，从而节省工程的整体成本，从而导致施工效率不高，常常会引发质量问题。在进行道路桥梁工程施工时，防水路基路面的质量不足，将会使整条线路工程的质量受到影响，施工工序的不合理也会导致道路桥梁路面防水路基路面的不牢固，从而影响道路桥梁施工的整体效果。

1.3防水路基面施工不到位

防水路基面施工不到位在很大程度上影响了防水路基面的防水性能，特别是由于施工技术不够合理，造成路基面的平整度不够，进而影响了路基面防水涂层的质量，致使出现诸如路基面不牢固和混凝土部位拉毛处理不平稳等问题，在这些情况的影响下，路桥防水路基面会受到多方面因素的影响，极大地影响了施工的效果，非常容易造成路桥防水路基面出现损坏的情况，进而影响道路的正常运行。

2道路桥梁施工防水路基路面的处理措施

2.1强化防水路基面施工质量

在防水路基面施工时，一定要严格管理，全面把控每一个施工环节和流程，强化施工质量，全面提升防水路基面的施工质量，保障路基面的防水性能。为了达到这一目标，在施工时，需要严格按照施工规范，避免防水层出现老、窜、破、列等问题。在混凝土路面初凝后，要及时做好拉毛施工，清理混凝土表面的浮浆，提升毛糙度，并有效保障混凝土路面和防水层以及沥青混凝土土层间的粘合性，在施工时也要避免出现漏浆和抛撒混凝土等问题。特别是在展开防水层施工时，一定要充分保障路基面的牢固性和平整性，在喷涂第一层防水材料时，适当添加一些表面活性剂溶液，进行必要的稀释，待涂料干实之后，再进行第二层和第三层涂料的喷涂施工。当防水层施工完成后，要严格保护路基面，避免遭到损害。且在此过程中，施工人员需要借助挡护布来遮挡防撞墙，并相应地涂刷防撞墙底部的防水层。待防水层施工完成后方可铺装沥青混凝土层。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2对防水材料进行合理选择

为了保证防水施工过程中的质量，采购人员一定要严格遵循相关标准，对防水材料进行严格的审查，只有保证所有的原材料质量符合相关标准，才能够有效的提高道路桥梁的防水功效。在进行采购与入场检验环节时，检验人员应对供应商的资质进行审查，并对现场的施工材料进行抽查检验工作，以便于确定当前的施工材料是否符合国家相关标准。若是在检查的过程中，发现某一施工原材料存在多数不符合规定质量的现象，则应继续扩大检查范围，并尽可能的找出所有劣质材料，进而方便与供应商联系，进行材料更换。

2.3抛丸施工技术要点

抛丸施工技术应用是该工程施工中所采用的新技术内容，它利用机械法配合合理角度快速将钢丸抛射到指定的路桥路基路面预处理位置，如此可保证施工效果相对突出。在抛丸施工中，主要运用到了吸尘装置气流性反弹作用，保证表面清理杂质与钢丸被共同回收到储料箱中，而被清理后的钢丸还能在储料箱中实现精确分离，以便于在随后的施工中再次循环使用，在施工中像杂尘、杂物等等则由集尘箱全部回收。该项目施工中利用科学方法合理控制钢丸基本粒径，精确控制其抛丸行走速度与流量，保证抛丸处理抛射强度各不相同，进而实现施工效果理想化。在具体的施工操作中，清理干净水泥混凝土的起砂层与表面浮浆部分，再将混凝土的细微裂缝与表面毛细孔完全打开，如此可保证防水封闭剂合理渗入到混凝土之中。同时解决混凝土裂纹裸露问题，有效控制混凝土表面深度与粗糙度，最后对混凝土路基表面实施科学化处理，本工程施工中应用于钢箱式路桥路基的表层处理。

2.4高压水喷射施工技术要点

在工程中采用到了高压水喷射施工技术，保证对关键路面进行有效清晰，配合真空回收系统与高压水喷射设备对地面进行清洁处理，为工程施工提供理想条件。在喷射过程中也会大量处理回收污水，合理利用真空回收系统提高地面清洁度。

2.5湿拉毛施工技术要点

最后，工程施工中针对路桥水泥混凝土路基浇筑过程中采用了湿拉毛施工技术，在初凝过程中配合钢丝刷对路面进行拉毛施工，确保路基路面防水层拥有较强黏结力，同时提升路基表面粗糙度。在施工中对路基表面的浮浆清理采用了拉毛配合真空回收系统，特别对浮浆层碎裂情况进行了深入分析，考虑到水泥混凝土在初凝过程中强度较低，所以在湿拉毛处理过程中可能会导致面层周边的骨料、石子松动，造成表面松散层问题，施工中主要对水泥混凝土的表面强度质量进行了分析。

2.6设置路基排水设施

通过对路基表面排水设施进行全面的管理，能够促进表面材料的强度得到有效增强。如果混水泥混凝土路面的表面受损严重，很容易受到水的侵蚀，而造成骨料和沥青分离，最终影响整个路基路面的承载能力，如果在严寒季节施工也可能出现冻胀问题，导致路基路面出现三江的情况，为此必须要在加强路基排水设施的设置。要保证边供排水的设置，通过挖方路基在路肩的外侧进行人工施工，在截水沟设置时，要加强对截水沟出水口的设置，保证排水沟的设计质量符合要求，还应该尽可能的保证排水沟的长度稍微短一点，这样才能够有效的改变方向。

结束语

防水系统是道路桥梁施工中非常重要的组成部分，在很大程度上影响了道路桥梁的施工质量，因此，在道路桥梁施工中，一定要重视防水路基面施工，从设计、原材料的选择和施工等每一个环节进行合理把控，全面提升防水性能，从而提升道路桥梁的使用寿命和质量。

参考文献

［1］李娟，杨宇.道路桥梁施工中防水路基路面的施工技术探析［J］.环球市场，2019（22）：303.

［2］王春华.浅析道路桥梁施工中防水路基面的施工技术的探讨［J］.江西建材，2017（18）：159.

［3］吴丽英.路桥施工中防水路基路面的施工技术研究［J］.建筑工程技术与设计，2018（27）：1402.

论文作者:崔洋1,杨南南2

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dff728cbfe30d6bfe65284a1.html