# 火力电厂污废水处理之再利用技术研究论文_叶森斌

（浙江城建煤气热电设计院有限公司，浙江，杭州，310030）

【摘 要】随着我国社会经济的不断发展，工业用水缺水问题也愈加突出，火力电厂作为用水大户，其废水治理和节约用水问题成为了其发展过程中的头号问题。火力电厂为社会中的各种生产活动以及人们的日常生活提供着电力供应，这是建立在大量煤和水消耗的基础上实现的。本文分析了火力电厂工业废水种类及特点，介绍了火力电厂工业废水的几种处理工艺，并就火力电厂污废水处理再利用的相关技术展开了论述。

【关键词】火力电厂；污废水处理；再利用；技术

一、火力电厂工业废水的种类及特点

火力电厂工业废水主要有输煤系统消尘的清洗水、除灰浓缩池溢流水、化学水处理排水、锅炉的排污水、含油污水、设备事故检修排水以及冷却塔的排污溢流水等类型。输煤系统消尘的清洗水中往往有很高的煤粉等悬浮物含量，其排放具有规律性；除灰浓缩池溢流水中的悬浮物含量以及PH值均较高，主要是漂珠和粉煤灰，且含有一些有害的微量元素，其排放为连续性，水量稳定；化学水处理排水主要包括化验污水、脱硫废水和除盐设备的再生污水，这类污水一般具有较高的酸性或碱性，属于污染水源；锅炉的排污水含盐量很高，其水质PH值偏酸性，其排放一般较为临时，用于偶尔清洗暖风器、热力设备、锅炉以及空气预热器等设备后临时排放；含油污水的排放不连续但经常性排放；设备事故检修拍一般临时排水；冷却塔的排污溢流水含盐量较高，且为经常性排水。总结起来，火电厂的工业废水具有以下特点：总类繁多，大部分污水的浊度较低；污水主流属于非稳定流，这是因为火电厂大多的工业废水排放为不连续性，而水量的变化也呈不稳定性；具有较强的污染性，一些火电厂所排放的工业废水中含有的有害微量元素超出规定标准，未经处理就排放会造成环境污染；污废水中主要需要对悬PH值、悬浮物以及石油等物质进行处理。

二、火力电厂工业废水处理工艺

废水处理再利用技术在当前水资源使用形式日益紧张的情况下显得越来越重要，火电厂作为用水大户，其用水问题也愈加严重，工业废水处理再利用技术也受到了越来越多的重视，各种工业废水处理再利用技术如循环冷却水等已得到了实施与应用。

（一）隔滤法

隔滤法有具体的分为栅栏法、过滤法和筛滤法三种，其中栅栏法与筛滤法主要通过对污废水中粗大的悬浮固体进行阻隔与拦截，通过这样的方式去除悬浮固体颗粒物。过滤法除了能拦截、阻隔较为粗大的悬浮固体外，还能对体积更小的悬浮颗粒进行吸附、絮凝和沉淀，通过这些作用使之从污废水中分离出来。

（二）活性泥污法

活性污泥法主要是对污废水中的好氧生物进行转换处理的一种方法，该方法用于处理生活污水效果十分显著。活性泥污法在有溶解氧的情况下，将污废水中的有机污染物作为培养基连续的培养活性污泥，接着对污废水中的有机污染物进行氧化分解，并利用其吸附凝聚的作用对其进行处理，从而达到净化污废水的目的。活性泥污法的对污废水的主要处理流程为；废水经过初次沉淀池，除去其中的原生悬浮物；接着经过曝气池，在其中注入空气，使废水中的有机污染物与活性污泥充分接触，从而吸附并在氧化作用下分解有机污染物；然后便是二次沉淀池，主要用以分离曝气池出水中的活性污泥，污泥回流系统再将二次沉淀池中的沉淀的一部分污泥回流至曝气池中，确保曝气池中有足够的微生物含量；最后则是剩余污泥排放系统，主要是将曝气池内不断增加的污泥排放掉确保曝气池内的容量足够进行有效反应。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）中和处理法

中和处理法是一种建立在酸碱中和理论基础上对火电厂污废水中的PH值进行有效调节，使之达到排放要求的处理法。火电厂中的多数废污水一般都需要使用到中和处理法，如化学清洗排水、水处理的再生排水等，当前大多数火电厂中对排放的废污水都使用酸碱中和池进行处理再利用。由于火力电厂中所排放的废污水量较大，因此，在采用中和处理法时需要因地制宜，综合考虑到各个方面的因素，使废污水处理再利用的成本最低，获得最高的经济效益。对于酸性废水，除了用酸碱液直接处理外，还可以直接投加碱性药剂、通过碱性滤料、利用天然水体、碱性废渣以及土壤中的碳酸盐等，这些方式均可达到中和处理的效果。对于碱性废污水，则可使用酸性废水、酸性废弃和废弃无机酸等进行处理，既达到废物利用，又减少处理成本，达到了经济、有效的目的。

三、火力电厂废污水处理再利用技术

根据火力电厂中工业废污水的不同类型与性质需要采取不同的处理方式，如对于含有悬浮物、有机物等废水的处理一般采用沉淀、絮凝以及澄清的处理工艺和方法；对于含有铁、铜等重金属工业废污水则需要采取集中处理的方式，调整PH值、吸附、絮凝、氧化等工艺；对于含油污水的处理，需要系统的进行方案的设计，在处理方案的设计中要综合考虑到工程建设规模、污水水量、排放标准、燃油类别以及水质等因素与条件。含油污水的处理流程一般有两种，一种是经隔油池与气浮池后再回收利用或排放，一种是经隔油池与油水分离器后再回收利用或排放。

（一）干除灰系统

干除灰系统是火力电厂在对循环水和排污水处理时为节约淡水资源而采用的一种处理方式，这一处理方式主要是通过设计，提高灰水的比重，从而减少冲灰中的水量。由于水资源的紧缺，当前多数火力电厂不得不考虑采用各种技术对循环水和废污水进行处理回收再利用，而干除灰系统中对于循环水和排污水的处理，还是被排放掉了，没有实现对这股大水的处理再利用。由于循环水排污水的水质已经在很大程度上受到了较大的污染，一般需要采取更为复杂的流程和处理措施，包括石灰处理、澄清、过滤等，在处理后可回收继续作为循环水的补充水使用。若是需要对循环水进行深度除盐，可采取反渗透、离子交换等处理工艺。

（二）反渗透排水

反渗透排水工艺对循环水进行除盐净化，产出水的品质高，并且能耗低，化学品用量少，主要用于火力电厂中锅炉补给水的处理。反渗透排水处理技术科生产优质除盐水，其主要流程为：通过多介质过滤器对进水作前期的过滤处理，处理后的水进入反渗透装置中，接着在进入阳离子交换器、除二氧化碳器和阴离子交换器，通过一系列的处理最后进入混合离子交换器做深度处理。这样的设计大大的提高了火电厂污废水处理的回收率，减少了废水的排放量，从而实现了工业污废水的处理再利用。反渗透排水系统处理的废水进行回收利用处理的方式有很多，例如用于冲洗厂房、车间地面或是用于厕所冲洗水、厂区绿化灌溉等。

结束语

随着我国对电力企业污染物排放标准的日益提高，电力企业只有不断的转变经营管理方式，采取多种废污水处理工艺和技术，对工业废水进行回收再利用，节能降耗，进行科学的管理。通过采用除干灰系统、反渗透排水等废水处理工艺，实现对工业废水的循环利用，节省水资源，减少工业废污水的排水，不仅有利于保护环境，还能促进电力企业的持续发展，创造良好的经济效益与社会效益。

参考文献：

[1]胡小武.高效反渗透废水处理工艺在电厂废水零排放中的应用[J].神华科技,2011, 09(05):92-96.

[2]郭耀军.火电厂废水及废水处理[J].科技与企业,2013,32(15):269-269.

[3]申倩倩.火电厂废水处理新技术[J].科技与创新,2014,18(22):71-71.

[4]杨帆.探讨SPD型高效气浮装置用于火电厂废水处理的效果[J].城市建设,2012,23 (32).

[5]李秀忠.火电厂废水处理系统原理及运行控制[C].//中国电机工程学会清洁高效发电技术协作网2014年会论文集.2014:1-6.

论文作者:叶森斌

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年2月供稿

论文发表时间:2016/5/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e0103356a1b73a96efb7c228.html