# 基于某跨海特大桥主桥上部结构施工安全管控论文_黄水金

广东交科检测有限公司 510400

摘要：主要以某跨海特大桥主桥上部结构施工过程中，施工流程繁琐，环境恶劣多变，临边高空作业安全形势尤为突出。为确保主桥上部结构施工安全，根据上部结构施工流程，实施安全责任落实、安全设施设计等措施，较好地解决了施工过程中安全管控问题。

关键词：大桥；安全管控；责任落实；安全设施设计

一、工程概况

水东湾跨海特大桥工程包含主桥及引桥，按照公路Ⅰ级标准设计，采用双向六车道。主桥跨径布置为150m+328m+150m，总长628m，为双塔双索面混凝土梁斜拉桥；引桥为跨径30m、40m的预应力混凝土连续箱梁，总长为2705m，桥型总体布置图如下图。

3.2安全设施设计与说明

责任得到落实，安全管理的现场实施就尤为重要。与以往安全设施在专项方案中的文字表述不同，为规范水东湾大桥主桥上部结构施工流程，确保施工安全，同时进一步推进安全标准化工作落实到项目施工生产一线，对所有的安全设施均进行了图纸化设计，所有的安全设施均由设计图表述，包含尺寸、材质、空间位置、人员站位等，详细明确各施工环节和步骤中的安全设施，并对其使用作以说明。

3.2.1安全通道路线设置

空间布置分为上塔、桥面、塔顶3个总体布置图。为确保人员安全通行及作业人员应急需求，对已有安全设施及通道进行梳理。

3.2.2安全设施汇总

组合梁斜拉桥施工，涉及到地面-桥面-塔顶-塔腔等多个作业面，对涉及到的所有安全设施进行汇总，提交监理审核，以此逐项绘制设计图，站人作业平台、通道进行荷载计算，必要时出具计算书和第三方复核报告。安全设施汇总如表2。

3.2.3安全设施验收

所有的安全设施，包括通道、盖板、护栏、吊篮、作业平台，在制作前由项目总工牵头，组织工程技术人员进行计算，保证结构的安全，加工制作完成后会同监理组织验收，挂验收牌。验收内容主要涉及：是否按图施工、架体结构的稳定性、荷载力、安全防护完整性以及外观效果，验收完成后签字确认。

3.2.4安全设施设计图

在上部结构所有安全设施中，组合梁施工过程中起重吊装安全、作业人员安全防护是施工全过程的重点，对此设计了相应的安全设施图。以桥面板安装为例，桥面板施工安全防护设计图如图3，主要安全注意事项有：1）安装人员系好安全带，已装桥面板上的工人安全带系靠在桥面板吊耳上，移动平台上工人安全带始终系靠在平台栏杆上。2）桥面吊机起吊桥面板至设计位置上方1m左右，缓缓下落至剪力钉上方，此时拆除该桥面板区域梁端护栏，其他区域护栏不得拆除。3）人工调整桥面板姿态，再缓缓落到钢梁上。4）每次安装桥面板前，移动相应平台，保持待装桥面板四周尽可能设有平台，无法搭设平台的一侧要有可靠的防护。

3.2.5已完工梁段防护

已完工梁段桥梁边线设置栏杆防护。栏杆采用准48钢管制作，高度1.2m，刷红白相间油漆，栏杆底部与检修道护栏底座固定。

3.2.6组合梁前端防护

桥面板安装完成后，在钢梁前端设置定型栏杆进行防护，防止湿接缝施工人员失足掉落。栏杆采用准48钢管制作，高度1.2m，刷红白相间油漆，栏杆立杆底部插在前端横梁剪力钉上。

3.2.7中跨水上作业区防护

中跨水上作业区施工人员应穿好救生衣，作业区配备足够数量救生圈和救生绳；做好临边防护和警示标志标牌；此外作业期间须加强与现场交通船的联系，以保证人员落水时能够及时救援。

四、结语

水东湾大桥施工已接近尾声，在安全工作上，创新安全管理思路和模式，从技术上保证安全，从过程上控制安全，安全责任现场落实、精细的图表化安全措施现场实施两项工作，为保证工程施工安全，也运用了其他大量的安全控制措施，在此不一一表述。

论文作者:黄水金

论文发表刊物:《防护工程》2019年12期

论文发表时间:2019/9/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e0278dca7438173242b671cd.html