# PLC在泵站自动控制系统中的应用分析论文_黄海菲

（湖北省武汉市排水泵站管理处 湖北武汉 430000）

摘要：随着经济的不断发展和社会的不断进步，我国的城市化进程也在稳步提升，城市用水也随之增加，而处理城市污水的主要部分是污水泵站，所以要想提升城市中污水的处理和排放效率，就要增加污水泵站的自动化和信息化，PCL就能够实现污水泵站的自动化，使污水泵站内部形成一个自动控制的系统，这样做不仅能够顺应时代的潮流，还能够在不断增加的城市污水排放中提高污水泵站的工作效率。本文针对PLC展开论述和研究，探讨了PLC在污水泵站自动控制系统中的应用。

关键词：PLC；污水泵站；自动控制；系统应用

一、引言

PLC的发展高潮是在二十世纪八十年代和到九十年代，它的使用率通常在以百分之四十左右的速度增长，PLC的自动控制系统能使污水泵站实现自动化，并对其发出精确的指令。城市的不断扩大，使得城市生活用水不断增加，城市用水主要包括居民的生活用水和工厂排出的工业废水，这些污水大都含有很多固体废物，在过滤这些固体废物时，污水泵站往往会遇到困难，通过简单的滤膜过滤不仅会堵塞滤膜，还会造成滤膜的破损和污染，达不到将固体物和污水进行分离的效果。但是如果污水泵站能够使用PLC技术实现自动化，那么就能够提高污水泵站处理污水的效率，处理后的污水也能够轻易达到国家的标准。

二、污水泵站的自动控制系统结构组成和PLC自动控制系统的具体要求

（一）污水泵站自动控制系统的结构组成

污水泵站的自动控制系统由七个部分组成，第一部分是进水闸门，它的作用是将泵站的内部和外界进行阻隔，给维修创造一个良好的环境，提高维修的速率。第二部分是进水渠道，它能够将集水井进行连接，污水能够通过进水渠道顺利流入集水井中。第三部分就是集水井，集水井在收集完污水后，井中安装的排污泵能够将污水进行分析和处理，并将分析额结果传递到下一装置。第四个部分是除污机，它的作用是将格栅中的污染物进行清理，这些污染物是分离出来的固体污染物，所以长期堆积容易造成污泥堵塞，所以除污机对这些污染物进行及时的清理能够保证整个结构的顺畅运行，也避免了污染物堆积过多而造成混入集水井中造成二次污染。第五部分是机器间，机器间相当于一个就近的应急工作间，能够及时处理集水井出现的故障。第六部分是控制室，这是整个结构中最为核心的部分，它控制着整个结构的运行，所以控制室中存在着各种设备，包括各个部分之间的联络柜和各种动力设备，其核心就是通过PLC来实现控制上的自动化。第七部分式变压器，其作用是带动污水泵进行稳定的运行。

（二）PLC自动控制系统的具体要求

PLC 让污水泵站成为自动化控制的系统，所以在控制方面，PLC需要将液位差进行精确的控制，实现设备的自动投切，其次是PLC在对污水泵进行控制时，也要保证所有参数的准确性，使污水泵在处理污水时展示出很好的适应性和稳定性。第三，PLC的控制属于动态控制，通过动态的自动化来实现对整个污水泵站的控制，所以就形成了以PLC为控制中心的网络，这样就提高了整个自动化的调度效率。

三、PLC在污水泵站自动控制系统中的应用

PLC在污水泵站自动控制系统中既能在软件中发挥作用，还能够在硬件中发挥作用。

（一）PLC在软件中的运用

PLC在软件中主要从三方面发挥其作用，分别是对格栅池和集水池的控制方面以及整个结构系统的运行方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先是控制格栅池，格栅池十分灵活，如果不能够很好地控制它，就会造成污水处理设备立刻停止的情况，这样反而不利于污水的处理，所以要通过PLC来提高对格栅池和集水池的控制，让格栅池和自动化系统同时运行，这样系统就能对格栅池进行监控和控制，当格栅池发生误碰时，污水泵站也能够安全地正常运行，操作人员只需远程监控其动向并操作即可，这样格栅池的整个动向就都处于操作人员的监控之中了。其次是对于集水池的控制。集水池中的水位影响着污水泵的运行，集水池根据不同的环境和时间段将集水池的自动化程序分为了三个部分，分别是正常情况下的白天模式，正常情况下的夜间模式，还有下午时候的雨天模式和暴雨模式。前两个模式PLC可以通过自动化程序自行调节，但是后两个程序由于天气的不定期性，必须要有人工来操控和干预。在人工操控时，一般的流程和步骤是把除了留为备用的污水泵留下外，其余所有的污水泵都投入使用，集水池需要根据污水的数量和质量来决定使用多少污水泵进行污水的处理，所以这一点是自动控制的关键之处。所以PLC可以通过检测水位的高低来了解水量的多少，从而控制污水泵的使用数量。需要注意的时，利用PLC来对污水泵进行开关控制时，两两之间要间隔半分钟左右的时常，避免泵与泵之间相互干扰使系统紊乱。第三个发挥PLC作用的是系统的运行和设置方面。运行设置包含了四个方面，这四个方面是由集水池的程序决定的，包括白天的设置，夜间的设置，雨天的设置和暴雨的设置。在不同的天气和环境中，PLC所设定的程序不同，执行的指令不同，控制的结构和污水泵数量也不同，这样的个性化设置保证了污水泵在不同的环境和天气中都能最大化地实现使用效率，减小投入成本和能耗，并且能够实现污水的最高效稳定的处理。

（二）PLC在硬件设施中的运用

PLC在污水泵站自动控制系统中的硬件设施中能够确定整个系统运行的主要步骤，同时还能够明确自身在整个系统中的定位，为PLC在运行和控制操作时腾出一定的位置。在潜水装置和压力器等设备和装置上，PLC能够很好地发挥其自身的功能和作用，PLC在硬件设施中具体有以下几方面的应用：一是PLC的应用使得污水泵站的污水处理能力更加精湛，效果更加精准，自动选择的水平也有所提高，其具体操作步骤是根据设备上人为的操控和设定，PLC根据指令和程序执行下去，实现了对系统的自动控制。第二方面是PLC能够根据操作人员的指令自行控制污水泵站的开关，以实现对污水处理的控制，这一方面最好的体现是在对集水池中污水泵的开关控制上，能够根据不同的环境天气和程序控制不同的结构和设备，对其进行运行或停止的操控。第三方面是PLC能够实行对污水泵站的CPU的控制，我们知道CPU是污水泵站自动控制中心的核心设备，对CPU进行控制可以完全主导污水设备的处理，第一时间接收到有效的反馈并下达正确的指令，这一举措大大提高了污水泵站处理污水的速率和质量。除此之外，CPU的网络连接特点也使得PLC的控制效率有所提高，对污水处理的结构有了很大的改进。最后一方面是PLC对设备的选择性给污水泵站提供了选择的条件。例如集水池中的污水泵、动力设备、电源等各种设备都能够进行选择。

四、PLC在污水泵站自动控制系统中的成效

PLC在污水泵站自动控制系统中最明显的成效是大大提高了污水处理的效率，能够在自动化设备和PLC的控制下发挥最高效率和最节约成本的方案。PLC提高了控制各个设备的精确度，给污水处理厂带来了非常可观的经济收益。其次就是在污水泵站面对各种渠道来的污水而无法分类处理时，PLC能够精确控制相应的结构设备，有效地提升设备的自动化水平，不仅解决了污水难处理的问题，还使处理后的污水能够以一个非常好的质量通过国家的检测标准。

五、结语

PLC在污水泵站自动控制系统中充分地显示了它的优势，且它有非常好的发展前景和空间，在以后的污水自动化处理中，PLC一定还会以更加崭新的姿态进行对自动化系统的控制，这就需要研究人员对PLC进行相应的改进和创新，使其成为一项更成熟的技术。

参考文献：

[1]彭强.浅析PLC控制系统软件设计[J].商场现代化，2012，(08):109.

[2]王顺.PLC控制系统软件设计[J].科教文汇(中旬刊)，2011，(08):23-25.

[3]潘雯.PLC可编程控制器的技术讨论与应用[J].中国科技信息，2011，(13):114.

[4]温锦忠.PLC在污水泵站自动化监控系统中的应用[J].福建电脑，2012，(09):45-47.

论文作者:黄海菲

论文发表刊物:《电力设备》2018年第17期

论文发表时间:2018/11/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e028089d02aec3bf883b3f83.html