# 13-2-5#矿体地质特征及周边找矿分析论文_字银镇,袁明国

（云锡老厂分公司竹叶山坑 云南个旧661007）

摘要：本文通过加强对老厂矿田湾子街矿段次级凸起区域地质综合分析，结合周边矿体地质情况，根据矿段地质特征及成矿规律，应用传统地质理论，对4141、4033、05花岗岩突起成矿地质条件，地质特征、矿床类型、矿体形态，进行了一定的分析，认为该区域成矿条件较好，有很好的找矿前景，在该地区找矿具有较大的潜力。

关键词：地质特征；控矿因素；成矿规律；找矿方向

竹叶山坑位于老厂矿田东部、是老厂分矿下属重点坑口之一，年产原矿锡、铜、铅、锌金属超万吨的生产任务。为了保障坑口生产持续发展，除了完成公司重点找矿项目外，在生产矿体周边寻找新的地质资源，是坑口近几年持续发展的主要保障。

一、矿体地质特征分析：

13-2-5#矿体位于竹叶山矿段，13-2-3#矿体、266排南西部，赋存于T2g11地层与花岗岩凹陷扎根前沿平台形成的凹槽内，标高1780～1830米。矿体呈似层状、脉状产出，走向北东，倾向大致北西，倾角变化大，矿体沿走向、倾向方向，矿化连续性差，厚度变化较大，矿体产出明显受花岗岩形态变化的控制，特别是花岗岩脉形成的突起和凹陷部份形成的槽和脊成矿最为有利。矿体走向长300～400米，倾向宽100～20米。矿石类型主要为锡石多金属硫化矿，局部见少量氧化矿，以锡、铜矿化为主。绢云母化与莹石化是矿体的主要找矿标志。

1、地层

矿体接触主要含矿地层为三迭系中统个旧组卡房段（T2g11）碳酸盐与变玄武岩地层。与相邻矿体地层相吻合。

2、构造

2.1断裂

13-2-5#矿体主要发育有近东西向的老熊硐断裂和拉里黑断裂,老熊硐断裂为矿体南边界，断裂走向近东西，断面呈舒缓波状，倾向南或北，倾角45～85度，由于经历多期活动，具压扭及张扭性质。拉里黑断裂发育在矿体的中部。

2.2岩浆岩

花岗岩：矿体内花岗岩为隐伏的老卡岩体（竹叶山突起），近北

东向展布，顶部标高约2100米，形态多变，局部呈槽状，凹兜状，岩性为中～细粒黑云母花岗岩，坚硬致密，根据对花岗岩的研究，确认为区内的母岩。

玄武岩：在矿体南部，经钻孔查明，在个旧组下段T2g11地层中上部有一玄武岩床产出，一般厚10～40米，其中夹有1～5米厚度不等的大理岩夹层，赋存标高1700～1800米，玄武岩与大理岩的接触带常有锡、铜硫化矿产出。

2.3围岩蚀变

在矿体内围岩蚀变强烈，主要蚀变有大理岩化、矽卡岩化、绢云母化、硅化、赤褐铁矿化、金云母化、莹石化。绢云母化，金云母化强烈的地方可作为寻找富铜矿的标志。莹石化可作为找锡矿的地方。

二、勘探矿块地质特征及找矿思路

1、地质特征：

矿块位于13-2-5#矿体南西部。赋存于竹叶山背斜南东翼隐伏竹叶山突起南东的花岗岩侵入超覆的凹兜与T2g11碳酸盐岩地层接触带，标高1805～1825米。矿体产出呈似层状、透镜状产出，矿体产出受竹林岩株次一级突起～波状突起，岩舌、岩脉及北东—近东西向给断裂与花岗岩扎根部形成的花岗岩凹糟的控制，矿体产状总体上北30～40°东，倾向南东、倾角5～10°之间。矿石以矽卡岩硫化物和块状硫化物为主及少量含矿花岗岩，以锡矿化为主。从矿体成矿地质特征分析，矿化连续性好，主要成矿期以铜为主的矽卡岩硫化物期。

2、找矿思路：

2005-2007年先后利用钻探施工264-7～264排、262～262-2排，从工程揭露矿体的矿化延伸，沿矿体的倾向方向至花岗岩的北东凹陷带延伸。2005年在264～264-7排的工程控制范围内，共计算新增地质储量242280吨。2007年在262～262-2排的工程控制范围内，共计算新增地质储量171350吨。根据上述探明矿体的赋存形态、成矿规律，明确了找矿的思路和方向；矿体总体展布受北东向的花岗岩凹糟的控制，要找到新的资源只有围绕着这一花岗岩凹糟的总体延伸方向直至与拉里黑断裂交切处是成矿的有利部位，以及花岗岩凹糟可能存在的平行展布方向进行勘探。而1785中段南沿找矿工程至260排工程揭露的地质情况表明，花岗岩强风化、高岭土化，工程条件极差，且找矿的后续钻探工程无法实施，针对此情况，在综合分析了各地质资料后，提出了在1820中段261排施工下钻对1785中段南沿261～260排的地质找矿方案。

三、工程布置

通过以上分析，地质找矿重点是围绕花岗岩凹糟的总体延伸方向直至与拉里黑断裂交切处来实施工程。工程布置原则：先利用北西向勘探线垂直于矿体走向布置钻探工程。勘探间距采用25m×25m，2009年在1820中段施工下钻260～261排3排钻孔如（图一），今年从1785中段南沿施工261排平巷，而后布置垂直工程，利用探井施工至矿底板，再垂直矿体走向沿261排勘探线布置主联道，见矿40m,沿矿体走向施工一支、二支电耙道，共见矿70 m，铜、锡品位均达到1%以上，获得了较好的找矿效果。

图一

四、工程实施效果

本次勘探采用以坑道为主,钻探为辅的方法进行勘探。沿矿体走向方向布置沿脉坑道,沿北西方向布置穿脉坑道共施工沿脉电耙道120米,垂直工程采用钻孔加探井,共施工探井60米钻孔820米。计算方法采用平行断面法对260-4-261-1排进行计算,共探获矿量64660吨、锡金属822吨、品位1.271%、共铜金属1390吨、品位2.149%。

五、开采品位分析与开采建议

通过对该矿块三个剖面坑钻结合的施工，对元素品位的综合分析，矿块沿倾向方向在261排至261-1排即矿块的北东部；锡、铜品位较好，建议在开采过程中作双高矿处理，特别是在261排至261-1排之间的锡品位较高，建议作高锡处理。而在260-4排矿体为薄层状产出，且元素含硫较多，建议作单铜矿或低硫处理。

六、下一步找矿方向

1、13-2-5#矿体的地质找矿工作，主要目的是进一步探清矿体赋存形态和规律，及与花岗岩的接触关系，矿化蚀变构造的控制因素。探讨成矿与地层岩性之间的关系，特别是矿段内矿化普遍与玄武岩相关。但沿矿体周边无玄武岩揭露，而又有锡、铜富集，因此沿矿体周边的成矿地质条件有进一步加强综合分析。对矿体的东南方向还需进一步探清。总结成矿规律，指导260～264排间的地质找矿工程的设计施工。

2、目前工程揭露的情况和地质体，玄武岩主要分布在260排以南，但在260排以南现在揭露有较强的矿化，260排以北、262～264排间工程验证，花岗岩上凹和凹陷前沿平台凹槽具有良好的成矿空间，无玄武岩产出。故在260排以北的地质找矿重点应加强分析花岗岩形态和构造对矿体的控制作用。为下一步的下凹地质找矿工作提供地质依据，从花岗岩的形态分析在平、剖面上，花岗岩成不均匀的波状起伏的凹陷部位最有利。而260排以南利用现有工程沿259、258、257排进行钻探工程，探明矿体与玄武岩的关系和赋存条件，及成矿的、有利地段，较为准确的圈定1785中段南沿的地质找矿耙区。（见靶区图）

3、针对该矿体区域内更进一步收集整理地质资料，对区域内部断裂与T2g11、T2g12 地层交切部位作认真的思考与分析，特别注意构造发育地段或破碎带、互层带可能会出现有利的控矿、导矿、容矿空间。

结束语

通过对该矿体（矿块）地质特征分析，在一定程度上掌握了该矿体的赋存形态和富集规律，并探获新增地质储量，同时在认真分析的基础上，提出了1785中段不同区域内的地质找矿设想。但是由于本人工作时间短，要把理论知识与生产实践结合起来，还缺少经验，难免存在认识的不足之处，在此表示感谢并恳请各位专家及同行给予批评指正。

参考文献；

【1】个旧三0八队。云南个旧锡铜多金属矿床【Z】

【2】云南个旧老厂矿田锡矿床成矿作用的基本特征及矿石物质组合【Z】

论文作者:字银镇,袁明国

论文发表刊物:《科技新时代》2019年3期

论文发表时间:2019/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e03097a002909c55a18e61d5.html