# 高层建筑深基坑施工技术的创新研究论文_陈方传

宿迁市德建建筑工程有限公司 江苏省宿迁市 223900

摘要：深基坑工程是一项综合性很强的系统工程，它在建筑项目的中起着十分重要的作用，具有影响高层建筑使用的性能。实施深基坑工程设计很多方面的内容，不仅可以影响整个结构的稳定性，而且还可以对周围施工的环境造成不利的影响。所以，就必须有效的处理好深基坑工程的设计和施工问题，才能保持高层建筑性能达到最大发挥。

关键词：高层建筑；施工技术；深基坑；土建工程

一、支护方法的选择合适

在实施深基坑工程作业时，为了能够保持结构的稳定性就必须要结合准确的支护方法。在当前的基坑支护施工过程中，建筑施工单位要考虑多方面的内容。通过基坑支护方法的现实运用，可以分为以下六种结构方法：

（一）加固类支护方式

运用水泥土挡墙和基底加固的形式，这种支护形式不但可以使操作更加快捷，而且还可以减小施工作业的难度，不会使其成本造价上升，还可以增加基坑边坡深层的滑动和抗隆的作用。但是此种发放存在着一定的缺陷，给环境带来较大影响的同时还增加了施工质量的控制难度。

（二）复合土钉墙类支护方式

对于复合土钉墙支护这种结构方法主要是结合了水泥搅拌桩等这些超前的支护装置，共同打造出了一道防渗帷帐，通过这种方法解决了整体结构之间的粘结状况问题。一般情况下，基坑深度都在5m—10m之间，要同周围的建筑物之间存在较大的距离，这就要求施工人员根据实际情况制定操作方法。此种结构方式操作起来比较简单，并且能够保持正常的结构性能。

（三）悬臂桩类支护方式

此类支护结构的基坑深度比较小，同附近建筑物之间存在着较大的间隔。由于悬臂桩支护方法的结构工艺比较复杂，所以在施工操作时需要消耗很长时间，并且还要投入较大的施工作业成本。

（四）土钉墙类支护方式

此类支护方式是根据基坑开挖后用较密集排列的细长杆件土钉安置于原来的土体中，并且把钢筋网混凝土面层喷射在任坡上。这是通过喷施混凝土面层、土钉以及土体三者之间的协调操作所构成的比较复杂的结构体系。一般情况下基坑深度在8厘米左右，可以同附近的建筑物搭配使用。此种结构方式操作起来较为便捷，相对来说工程造价成本较低。

（五）桩锚类支护方式

此类支护方式是把桩体当成了一种防护结构，在一些情况下可以把他当成相应的拌桩止水帷幕来使用，同时还要使用土层锚杆来增加围护，以此才能够保证其良好的稳固性。不仅仅如此，土层锚杆还能够起到一定的协调作用，能够使得挡墙上的水和土压力保持均衡状态，并且还能使支护结构免于发生位移的变化。在早期使用传统的这种方式主要是运用钻孔灌注桩来作为支护体，不仅加大了施工的操作难度，还过多的消耗了成本的投入。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、施工方式的选取

根据长时间的施工经验，深基坑开挖操作有很多种不同的操作方式，其中最为有效的方法是参数指标和施工工序：

（一）参数指标方法

通过结合在规划中制定的基坑工程的参数指标，以及结合有关的坑规模、几何尺寸和支撑模块等所采用的必要的处理方法。为了能够保证深基坑施工的有序进行，必须在掌握了详细的资料之后，再根据设计方案提供施工程序和施工的参数。在这一环节中，最为重要的是要做好分层开挖的层数以及对每层中间挖深度方面的处理，通过这种方式可以很好的调整深基坑内部的结构状况，避免了基坑开挖之后而出现异常现象。在做高层建筑深基坑中，面对大面积并且不规则的基坑，要在基坑挡墙被动区土体在基坑中间开挖处理时，必须建立起来相应的支撑体系结构，然后再根据相应的挡土墙确定此土堤断面的尺寸的结构形式，只有这样才能够掌握好相应的设计标准。

（二）施工工序方法

在做深基坑施工操作的环节中，为了能够更好的满足各类施工条件的要求，避免引发时空效应与现实操作标准不相符，就必须要掌握好相关的操作秩序。以一个长条形地铁站深基坑为例，基坑开挖和支撑的重点在于，根据相应的总长度的需要，可以对开挖或者浇注结构实施相应的调整，在每段开挖之后需做好参数记录；然后是分层，每层可分小段进行开挖和支撑，要保持好足够的支撑压力，以便为基坑施工带来更大的空间。在分层时是采用的盆式开挖操作的方法，对每一层都是先从中间开始挖，安装或者浇筑处理，最后是对支撑在两端，所留在支撑挡墙的土堤加以处理。

三、施工中需要注意的地方

在审计科施工过程中，对每一个阶段所关注的重点都是不同，以下就是对每一个阶段的重点分析：

（一）施工前期阶段

在准备开始施工开始的前期必须要做好相关的资料调查，并对与工程相关的情况进行必要的分析和处理。通过调查挖土深度内所存在的各种物质的具体情况分析，制定出开挖的方案，并进一步分析支护结构和降水方案等。再根据以上调查制定出来的方案安排好人员的分配工作，在把每一名员工安排到适合的岗位上。

（二）基坑开挖前阶段

为了能够降低基坑的变形量，所以要采取降水的方法以提高坑内土体的水平抗力。在施工降水时必须保持操作的速度均衡，而且在降水时还要对附近的建筑物、地表沉降以及地下管线等做严格的相关指标检测。在实施操作这一环节时，为了要保持附近建筑物的稳定性，所以要对坑外地面设置回灌井，在有必要时可以实施回灌措施。

（三）清除荷载阶段

在深基坑操作时也需要关注完全施工这一问题，还要考虑到避免边坡失稳等一系列的问题，所以就要求在施工之前做好清除基坑边堆土等荷载，能够有效避免了基坑因荷载超标所导致的坍塌等事故。

（四）分层开挖阶段

基坑开挖操作是要采用分层开挖的方法进行，一般情况下是由上到下逐层进行开挖，不能违规操作，并且必须保持各项操作的持续进行。开挖段的长度最好不能超出标准范围之内，必须根据实际情况进行调整处理。如果出现了基坑长度超出设计的标准后应立即浇筑垫层混凝土，以能够尽可能的控制基坑的变形。

四、结论及总结

根据以上可以看出，要想更好的实施操作深基坑工程就必须采用先进的施工方法，只有先进的施工方法才能保证深基坑工程的质量。同时，施工单位还要掌握质量过硬的基坑支护施工技术，不仅要满足现代化的施工需求，还要为工程带来效益。

参考文献

[1]包斌.高层施工技术应用问题研究[J].科技致富向导.2011（18）

[2]康国云.高层施工技术浅析[J].中国新技术新产品.2010（14）

论文作者:陈方传

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e07e80c16256ebce410a3799.html