# 论建筑外墙装饰施工存在的问题及优化措施论文_张东升

中铁八局建筑公司 中铁八局集团建筑工程有限公司 四川成都 610000

摘要：在建筑工程施工的过程中，外墙装饰施工是非常重要的一个组成部分，建筑外墙装饰施工不仅是美化建筑外观的有效措施，也是保护建筑结构，提高建筑使用使用寿命的有效措施，其施工的质量和效果对工程整体的施工效果都有着非常重大的影响。但是在施工的过程中，还是存在着不少的问题，所以为了更好的保证施工的质量，必须要采取有效的措施对其进行优化和改进。文章从建筑外墙装饰施工中存在的主要问题，针对存在的问题采取的相应优化措施，外墙施工管施工管理应遵循的原则三方面来探讨

关键词：建筑外墙；装饰施工；问题；优化措施

建筑外墙施工是工程施工中不容忽视的一个部分，其在施工的过程中容易受到很多因素的影响，而如果不能及时的对其予以有效的控制，就很有可能会出现比较严重的质量隐患，从而影响了建筑工程功能的正常使用，因此，必须要采取有效的措施对其进行妥善的处理。

一、建筑外墙装饰施工中存在的主要问题

1、建筑幕墙施工时存在的质量问题

在建筑幕墙施工的过程中，首先体现出来的一个问题就是计算出的立柱力学的模型和实际情况存在着比较明显的不符现象，立柱和衡量等材料在截面性质的参数上存在着一定的误差和错误，其次体现出的一个问题就是防火棉的厚度不符合施工的相关标准和要求，防火节点的设计并不是非常的紧凑，防雷节点处理的方面还存在着不规范和不到位等现象。第三就是预埋件的材料规格和锚固焊接的施工质量无法达到相关的标准和要求，甚至还存在着不对预埋件进行事先埋设的状况。

2、 建筑饰面砖施工过程中存在的质量问题

在建筑饰面砖施工的过程中存在的一个十分主要的问题就是饰面砖出现断

裂或者是脱落的现象，如果严重还会出现高空坠物伤人的情况。出现这一现象的原因主要有三个，一个是饰面砖浸水的时间较短，严重的还有根本就不浸水的情况，这样也就使得墙面砖整体的粘附性能大幅的下降。求其次是水工的过程中对面砖缝的处理出现了水泥控制不到位的现象，特别是水泥和灰浆的使用量控制不能达到相关的标准和要求，这样也就使得面砖缝的处理质量无法得到很好的保证。再次就是施工人员自身的业务水平有一定的局限性，在施工过程中，质量意识相对比较弱，这样也就使得贴饰面砖的过程中需要经过多次的移动才能达到预期的施工效果，所以饰面砖自身的粘附力也就大大的降低，而经过一段时间的使用和自然因素的影响之后，就会出现非常严重的脱落现象。

3、 建筑涂料施工时存在的问题。建筑涂料施工过程中存在的主要

质量问题就是施工的工艺不够成熟，这样就使得涂料自身的性能无法得到充分的发挥，而其发生的一个主要的原因就是涂料所使用的涂料腻子在耐久性上比较差，有的施工企业为了能够更好的保证施工的进度，减少施工的资金投入，一般都会使用强度和耐久性都不是很强的腻子，这种腻子的批割厚度较大，同时还需要在很短的时间内就刷漆，这样在雨水和水蒸气的影响下就会出现水汽侵蚀的状况，而漆面的颜色也十分容易褪色，自然因素也会对其施工的质量构成相对不利的影响，所以质量问题也就更加的明显。

二、针对存在的问题采取的相应优化措施

1、幕墙施工质量问题的优化措施

首先要提升节点安装的质量和水平，在土建施工的过程中要在幕墙部分埋设预埋件，同时还要对埋设的准确性予以严格的控制，设计方和土建方的有效沟通也是非常重要的，同时还要保证预埋件的尺寸和预埋的位置能够符合相关的标准和要求。其次是要对预埋件焊接的质量进行严格的控制，同时还要采取有效的措施完善板材结构的施工质量，板材的尺寸也一定要和设计和施工的标准相符合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆再次是制定的技术人员一定要对安装过程中的关键环节进行严格的检查和验收，如果发现了质量问题要及时和施工部门和设计部门进行有效的沟通，对产生问题的原因进行分析，同时还要采取有效的措施对其进行改进和完善。在检查合格之后才能进行下一项施工内容。

2、狠抓砌筑质量，为提高饰面砖施工质量奠足基础

在对饰面砖进行粘贴施工之前，一定要按照挂垂线来选择适当的基层厚度，

这样就可以有效的保证粘结层的厚度可以保持在10~15mm 这一范围之内，同时还要采取有效的措施来做好基层表面的抹灰施工，这样就可以保证粘结的质量，在粘结之前的2 个小时要进行浇水处理，保证饰面砖可以保持适量的水分。其次是在饰面砖施工的过程中，一定要保证墙体砌筑的水平，为了达到这一目的，必须要保证施工中饰面砖浸湿的时间满足施工的要求，否则，砂浆的均匀程度就会受到非常不利的影响，从而也非常容易出现干缩裂缝。在施工的过程中可以借助砂浆将砌体和框架柱之间的裂缝进行有效的填充，同时还要将框架柱结构当中伸出的拉结筋直接嵌入到砖缝当中，当施工进行到梁板底部的时候，应该预留大小适当的空隙，在填充墙施工结束一星期之后还要对其进行补砌，在砌筑的过程中一定要对搅拌的均匀程度和材料的配比予以严格的控制。

3、确保涂料材料质量关

首先是要选择质量比较好的乳胶漆和高质量的外墙腻子，腻子要有非常好的防水性能，同时其干燥的速度也必须要快，拥有良好的附着能力，只有这样才能保证施工的正常进行。其次就是一定要对施工的流程进行严格的控制，保证墙体的平整性和稳定性。

三、外墙施工管施工管理应遵循的原则

1、质量原则

建筑饰面砖施工存在的质量问题主要是饰面砖脱落，不仅影响美观，还会由于从高空掉落砸伤人，原因主要是三点：一是饰面砖浸水时间不达标甚至不浸水，导致墙面砖的粘附性低；二是施工过程中的面砖缝处理不到位，尤其是水泥与灰浆的使用量控制不精准导致面砖缝处理效果低下；三是施工人员自身的专业技术素质水平不过硬，加上一些施工人员责任意识和质量意识的缺乏，导致所黏贴的饰面砖需要多次移动或敲打才能确保施工效果，但这就使得其粘附力降低，久而久之导致饰面砖脱落。

2、预防原则

在对工程进行质量管理的过程中，应该充分的借鉴和学习以往的经验和教训，将以往的事后检验变成事前预防，建筑产品的质量和设计工作和施工工作都有着非常大的关系，所以必须要在外墙施工的过程中采取多种预防措施，对各种不符合标准的质量因素予以严格的控制。而这样成为了建筑施工质量得以保证的前提。

3、服务原则

建设工程项目，是为了满足业主的要求，尤其要满足用户对质量的要求。进行质量控制，就是要把为用户服务的原则，作为工程项目管理的出发点，贯穿到各项工作中去。各个部门，各种工种、各种人员都有个前、后的工作顺序，在自己这道工序的工作一定要保证质量，凡达不到质量要求不能交给下道工序，一定要使“下道工序”这个用户感到满意。

总之，探讨浅谈建筑外墙装饰施工存在的问题及优化措施具有十分重要的意义。不仅能有效避免建筑外墙装饰施工因质量问题导致的安全事故，还能提高企业的社会与经济效益，实现企业经济效益的最大化。因而作为现代建筑装饰施工企业，必须结合当前建筑外墙装饰施工存在的问题采取针对性的优化措施，才能在提高建筑外墙装饰施工。在建筑工程外墙施工的过程中，很多因素都会对其质量和水平产生重大的影响，必须要对每一个因素进行严格的控制，只有这样，才能更好的保证工程的质量，为整个建筑的增值提供良好的条件。

参考文献：

[1] 张全胜.建筑外墙装饰施工常见问题及对策[J].现代装饰（理论），2012（3）：42.

[2] 温俊.浅析外墙外保温技术在住宅设计中的应用[J].科技信息，2011（8）：138.

论文作者:张东升

论文发表刊物:《基层建设》2016年4期

论文发表时间:2016/6/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e0a1ff07c8014274944ffc17.html