# 浅谈井下作业螺杆泵施工过程中的关键点源论文_郭俊,孙学红,姜文广

摘要:螺杆泵在采油作业中，通过其装置驱动转动将油通过抽油杆向上传到转子上，带动其定子内旋转，从而将油传输到地面。螺杆泵在施工中存在一定的问题，降低其开采原油的效率，且施工成本上升，直接影响了油田企业的效益，对此，应该如何提高螺杆泵的工作效率是油田企业所面临的重点问题。

关键词：检螺杆泵；施工工效；提高

近几年我国油田事业发展迅速，开采油田的技术也相应有所提升，井下作业中，螺杆泵是油田开采的新型技术设备，但是其配套技术设施还不全面。螺杆泵在施工作业中还存在一定的问题，影响了石油开采的工作效率，对此，本文针对井下作业螺杆泵施工过程中的技术关键点进行探讨，提高其开采技术，提升开采效率。企业也要针对井下作业螺杆泵施工技术进行不断探究与优化，并提高施工人员的施工技术水平，从而高效运用螺杆泵完成油田开采的工作，进而促进油田企业的开采效益最大化。

1井下作业螺旋泵施工的重要性

井下作业开采石油过程中，螺旋泵尤其重要，其开采优势是其他开采设备所不能替代的，但是也存在一些开采问题，本文针对其开采中存在的问题进行细致探究，并为油田开采企业提供一定的应对措施，提高其施工安全与施工效率。仔细分析螺旋泵施工作业中的细节流程，对其操作技术进行细致探究，将影响螺旋泵施工效率的因素进行探讨与分析，提高井下作业螺旋泵施工的效率，并制定高效应用的方案，从而提高油田开采企业的效益。

2检螺杆施工中存在的问题

2.1支撑卡瓦坐封高度不好控制

螺杆泵在开采作业时，由转子在内带动定子内旋转，并同时带动管柱以相反的方向转动，为了更好地固定管柱，一定要采用支撑卡瓦进行固定坐封。按照其设备操作原理与规定，其上方必须余出20mm，利用压油管头进行压制，之后拧紧顶丝。但在实际施工操作过程中，支撑卡瓦坐封高度不好控制，高度过高无法利用压油管头进行压制，太低则碰不到油管头，坐封效果无法得到保障，对此，其操作过于繁琐复杂。

2.2捅杆捅活门的活动范围小

捅杆的工作原理就是能够对井下防喷活门进行控制，其长度为2.23m，活动范围为0.30m。如若捅杆将活门捅开之后，其活动高度大于0.30m，其活门就会自动闭合。支撑卡瓦是利用在井口放管柱进行调节，若其放置超过0.85m高，就会超出其捅杆捅活门的活动范围，就会影响其正常完成采油作业，频繁地操作其采油设备，会影响设备的正常使用，还会出现捅杆变形或者断裂的现象发生，对采油工作产生影响。

2.3螺杆泵井口油管放空时间过长

在使用螺杆泵作业之前，井下油管内都会有相对应的压力，为了确保施工作业的安全，施工之前应该对其井下有关压力进行释放，老旧的螺杆泵没有释放油管压力的闸门，只能利用6mm的闸门进行释压，其闸口过小，释放压力时间过长，浪费施工作业的时间，降低施工效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4拆装井口时间过长

在采油施工作业展开之前，要根基螺杆泵的施工条件进行拆装井口的施工作业，在其拆装井口作业中，极其浪费时间，不仅需要多次的细节拆装，还要预防在拆装过程中出现的意外事故，拆装的技术人员要格外负责细心，将拆装的安全隐患降为最低。其采油作业的施工设备较为浪费施工时间，且还存在一定的安全隐患，故此，采油施工企业一定要对其施工技术进行优化与改进，从而提高其采油的施工安全与施工效率。

3解决问题的技术措施

3.1改进坐封工艺

坐封支撑卡瓦时，要在其上方预留不过260mm的距离，更加方便在井口直接安装旋转管柱，并能够通过内部设备对其调节预留距离，其活动范围有效扩大，能够直接进行采油作业，坐封工艺技术有效得以提升，更加节约施工时间，还有效避免了施工存在的安全隐患。

3.2对捅杆进行革新，增加捅杆长度

传统捅杆的操作原理不便于操作，对此，改进其施工技术应该增加捅杆的长度，能够有效控制其捅杆捅活门的活动范围，坐封高度更便于调整，有效避免因频繁操作造成捅杆变形、断裂等现象，应将其捅杆长度加长3.5m，其捅杆的活动范围也会增加到1.50m以上，还会提高其工作效率。

3.3改进井口流程

在对井口油管进行释压的过程中，可以安装新型口径较大的闸门，对其油管进行释压，其释压时间有效提升，短时间内就能完成释压工作，有效提升工作效率。

3.4制作光杆

提拉杆施工中，可以根据不同光杆制作光杆提拉杆，能够有效节省井口释压的时间，还能够提升其开采作业的安全性。光杆提拉杆能够有效节约施工时间，为油田开采企业节省开采时间，提高开采效率，有效提高开采企业的经济效益，促进企业长久稳定的发展。

总结：

以上内容充分说明螺杆泵开采技术在油田开采中的重要性，对此，油田开采企业要重点针对其使用技术与操作应用进行探究，并提高开采人员的操作技术水平，提高其工作效率，降低其因技术不成熟浪费的开采时间，有效提高原油开采效率，实现企业效益最大化。油田开采技术的进步与提高能够更好地推动油田企业的发展，对我国经济建设也有一定的推动与帮助。

参考文献：

[1]宋晓鹏.浅谈抽油机危险点源分析及控制措施研究[J].中国石油石化. 2016(S1)：239.

[2]李成勇,刘启国,张燃.水平井压力动态点源解的计算方法研究[J].油气井测试. 2004(06)：441.

论文作者:郭俊,孙学红,姜文广

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e0ac69077ebcae57449bd360.html