# 试论高压架空输电线路路径选择的新问题及应对措施论文_周志涛,庄志谋

(浙江昌能规划设计有限公司 浙江省杭州市 310000)

摘要：电力行业的发展直接关系到我国整体经济建设的发展速度和发展方向，一直以来受到高度重视。随着时代进步，社会经济水平提升，人们生活也得到了改善，对电的需求量越来越大，并对供电质量与效率提出了更高的要求。高压架空输电线路作为电网的重要组成部分，其线路选择的正确与否，与供电状态是息息相关的。因此，需要结合实际情况，选择正确线路路径，以便提高供电质量，满足人们生活需求。

关键词：高压架空输电线路；路径选择；新问题及应对措施

引言

科学技术的快速发展推动我国电力行业发展迅速，使我国电力行业有了新的发展机遇和空间。设计高压输电线路的关键步骤是路径选择。选择合适的路径不仅可以节约成本，而且可以方便后续的建设。因此，对高压架空输电线路路径选择的问题进行分析，并在此基础上提出了详解决方法。

1路径选择的重要性

路径选择是高压架空输电线路设计中最重要的环节之一。线路选择很大程度上会影响资金的投入，包括沿线的地质开发、植被砍伐、用户迁徙等方面。这些都涉及到利益问题，然而对这方面的经济预算没有一个统一的标准，也就很难进行多种方案的比较，从而无法选取成本投入最低、经济效益最高的规划路径。因此，制定一个数学方法对其成本投入预算进行定量的分析是非常必要的。

2高压架空输电线路路径选择问题分析

1.线路路径选择与城乡规划配合度不够，高压架空输电线路选择与规划是一项比较复杂的工作，主要是因为其涉及的范围比较广，影响线路建设的因素有多种。在实际选择过程中，很多时候都将重心放在了高压架空输电线上，而忽视了沿线的乡镇规划，这就十分可能出线路路径无法满足规划区房屋建设需求的现象。在这种情况下，需要进行重大的设计变更，降低线路施工效率，甚至还可能需要重新进行线路路径的选择。2.对微地形、微气象考虑不足，高压架空输电线路是电网的重要组成部分，对供电质量具有重要影响。为了确保线路有效运行，不仅要对当地的微地形进行考虑，而且还应该对其微气象进行分析。但从当前线路选择情况来看，很多时候都忽视对当地地形的了解，很难确保线路在建成后安全、稳定的运行。3.隐蔽性工程对路径选择产生不利影响，高压架空输电线路范围比较广，很可能遇到一些隐蔽性工程，比如弹药库等军事设施，以及地下光缆、油气管线。由于这些工程比较小，位置不容易发现，所以常常被忽视，不仅会给线路施工造成不必要的困扰，而且还大大提高了施工阶段改线变更的可能性，延误施工，降低线路建设质量。4.容易引发工农矛盾，在线路建设过程中，如果不与所涉及的居民进行有效的沟通，也很容易引发工农矛盾。如，当线路经过民房，架线施工时，如果与房屋距离不太远，房屋户主可能会认为自身会受到电磁干扰，进而阻止施工，在这种情况下，会给其输电线路建设带来不良影响，因此为了避免不必要的矛盾与纠纷发生，应该与当地房屋住户提前沟通好。

3应对措施

3.1线路路径方案自动生成

自动生成路径的主要思路:首先进行数据的收集，并且将数字地形图输入计算机。对地物进行分类，通过观察地物在地图上的分布和地形的影响。这一步是为了提高生成方案的效率。接着在路径的起点开始进行延伸，当遇到地物障碍时自动改变延伸方向，如果遇到无法继续延伸的情况，系统将自动返回到上一个延伸点，并改变延伸方向继续进行，直到延伸至终点。这种线路走廊得搜索会为我们生成一条路径方案。反复进行回溯便可生成多条存在的路径。搜索完成后会生成多条路径，再用纯经济的原则，找出几条最经济的路径。

3.2强化与政府职能部门的沟通协作

在高压架空输电线路建设过程中，政府具有不可推卸的责任，同时也发挥着不可替代的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，为了选择合理的输电线路路径，政府应该积极主动承担其自身的责任，为其线路选择提供相关参考依据。同时，线路设计人员应该与政府进行有效的合作，了解城乡规划情况，重点加强与国土部门的配合，以便为线路的选择提供有利条件，进而可在一定程度上避免因配合不密切造成线路变更等问题。

3.3高压架空输电线路施工安全管理措施

高压架空输电线路工程人员是项目正常开展与完成的重要基础，所以，施工单位应尽最大努力保证工程人员的生命安全，并且还要不断增强施工人员的安全意识，可组织施工人员定期学习高压架空输电线路突发事故的处理，使得其能够正确的对待事故。在工程项目实际管理过程中，必须始终遵循以人为本的原则，为项目所有施工人员的生命安全提供保障。在高压架空输电线路实际施工过程中，施工单位还应当制定相应的施工条例，以规范施工作业人员行为。在工程建设期间，必须严厉惩罚、教育违规操作的施工人员。此外，施工单位还应不断提高施工人员技术水平与质量意识，监管人员应当对施工人员与工程质量进行严格的监督与管理。

3.4利用计算机生成线路规划

使用计算机生成路径的主要思想：收集大量数据，并将收集的数据、地形、地貌输入计算机，然后通过计算机找到合适的路径。例如，设置一条线从线路起点开始向终点靠近，如果遇到障碍物无法避免时尽可能选择障碍物小的，同时记录障碍物的大小和类型。不断改变延伸的方向一直持续到线路终点。借助计算机处理问题的高速度可以快速找到各种理论上存在的路径。然后进行初步人工筛选。通过设置不同的参数与相应实际问题的难度系数，分好不同的路径并加以计算。最后再用节省成本的原则找出成本最低的几条路径。

3.5三维线路路径的选择

在科技时代背景下，三维全景可视化平台应用范围越来越广泛，为了选择科学的线路路径，可以借助建模技术，设置三维场景，为线路设计人员呈现直观的画面。在这一三维空间，设计人员能全面的了解输电线路，并可以对其不合理的地方进行优化。同时发挥其交叉跨越分析功能，以便对其路径进行有针对性的调整，从根本上提高线路选择的科学性。另外，在三维可视化场景下，为设计人员呈现了更加直观的画面，可以了解线路经过的地貌、地形，进而对其影响因素进行比较全面的分析，并进行相关的操作，以便提高路径设计的有效性。例如，转角塔与直线塔互换、追加新线路等，进而可为架空输电线路的施工奠定良好基础。

3.6使用目标规划技术选出最优路径

得到上述的几条最经济路径后，还需要与环境社会因素相结合综合考虑，这便要求我们确定优先级，及同优先级内的权重系数。这两者代表着认为哪些因素更为重要的价值观问题，收到不同文化、社会、地区的影响，无法设定一个统一的标准。所以该技术采用了经济社会环境技术的标准来进行决策，这种情况下，最优便是相对的，由决策者的价值观来决定。

结语

总而言之，线路路径选择是架空输电线路建设最关键的一个环节，为了减少不必要的问题出现，不仅要提升设计人员综合素质与业务技能，增强其责任心，提高勘查质量，而且还要强化与政府职能部门的沟通协作，对工农关系加以重视，避免工农矛盾。同时要想提高路径选择的合理性，不仅要坚持相关原则，而且还要提高对三维线路路径选择的重视度，进而可对线路路径不合理的地方进行优化，为线路施工奠定良好基础，对线路高效运行具有重要意义。

参考文献：

[1]岳华刚，吴志明，彭伟.架空输电线路路径倒角解决方案研究[J].电工技术，2016（10）：71-73.

[2]李立达.高压架空输电线路路径选择的新问题及应对措施[J].企业技术开发，2016，35（17）：108+122.

[3]姚武.浅谈架空输电线路路径选择的方法和手段[J].科技视界，2012（30）：378+409.

论文作者:周志涛,庄志谋

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e0c4a638c6a49e8642c0ec31.html