# 输电线路带电作业的安全防护措施研究马永亮论文_马永亮

摘要：带电作业是电网维修的一项重要技术，对于保证电网的正常运行有着极为重要的作用。在带电作业过程当中，根据维修工作的需要，对带电作业安全防护的各项措施进行再一步的加强，不仅是电力企业管理层的职责，同时，对提高电网运行效率，减少一线施工工作人员的作业风险，增强电网运行的稳定性有着极为重要的作用。

关键词：输电线路带电作业安全

一、输变线路带电作业安全因素分析

1.1制度机制风险

就目前来，大部分电力企业都建立起了相应的安全管理制度和比较全面的施工规范，但是在实际过程当中，还不能做到完全按照制度和规范进行施工。主要表现在：①人员分工及岗位责任不清晰，特别是在施工一线，虽然设置了不同岗位，但是在具体施工过程当中，往往是一人身兼数职，岗位设置形同虚设，相应的岗位职责也难以落实到位。②工具管理不到位。输变线路带电作业对施工工具有着严格的要求，并且对工具的使用、管理、保管等有着极为严格的规范。有些单位在对带电作业工具的管理当中，仅仅是做了一些日常的维护维修工作，但是对具体的管理制度和使用规范缺乏应用的关注，直接导致了巨大的安全隐患，同时，在具体的施工过程当中，一线人员对维护维修工作比较重视，但是，对工具的使用缺乏应有的关注，使带电作业的工作产生了大量的毁损，最终导致安全事故的发生。③人员教育制度不健全。就目前来看，专业人员的比例在维修维护队伍中的比例越来越高，队伍的素质也得到了大幅提高。但是不可忽视的是，很多进入人员的还是在跟着老师傅、熟练工人在进行第二次学习，究其原因，就是大批进入人员虽然大部分持有各种证件，但是实际操作能力不强，缺乏应有的熟练程度和操作技能。④票证管理不到位。在施工现场，很多管理人员为了便于工作，省略了很多相应票证的填制和传递工作，票证管理的不规范，使具体的作业人员对工具使用的范围、规范、要求、标准等难以做到应知尽知、应会尽会，使一些本不该发生的事故发生了，造成了人员和财产的损失。

1.2工作器具的因素

作业器具是影响带电作业安全的直接因素。就目前来看，影响输变线路带电作业安全的器具风险主要表现在：一是工具标准难以做到统一。以绝缘杆为例，现在很多厂家都在生产绝缘杆，而且绝缘杆作为带电作业的重要工具，应用的范围也很广，方式方法也很多。但是，作为绝缘杆的主要材料之一，各种绝缘材料难以做到标准统一，甚至有些厂家在进行生产时，将不符合标准要求的绝缘材料应用在了很多重要的部位，造成了极大的安全隐患。二是绝缘工作标准难以达到要求。正是由于绝缘材料没有做到严格按照标准使用，造成很多绝缘工作不能达到工作要求，特别是与绝缘工具相连接的金属材料，在很多时候也难以达到标准，虽然这种情况不经常发生，但是一旦发生，所引发的安全事故难以想象，甚至造成难以估量的人员和财产损失。三是工具保养管理难以到位。带电作业工作的保养和维修有着极为严格的标准，但是在实际工作中，大部分电力企业对作业器具能够做到及时的进行维修，却很难做到保证作业器具的干燥整洁，这一很微小的疏忽极易造成重大的安全隐患，可能会造成重大安全事故的发生。

1.3人为原因产生的安全隐患

一是对带电作业“三规”(《带电作业技术管理制度》、《电力安全工作规程(电力线路部分)》、《带电作业操作导则》）不重视。尽管目前”三规”中对超高压带电作业有比较详细的规定,但有的带电作业者往往在执行中具体落实不到位,工作中忽视执行力度,忽视作业细节,也就是忽视了带电作业安全的基本保障。二是按个人意愿操作或操作步骤不规范。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一方面,操作者如果对规程不熟悉,或随意按个人意愿操作;另一方面,现场的情况有时较为特殊，操作者如未经严格模拟训练，当所编步骤和规范与实际情况不符或相矛盾时,操作者如对规程不能正确领会,造成误判或误操作,都会酿成事故。三是不能正确使用个人防护用品。等电位作业人员在衣服的外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋),且各部分应连接良好,屏蔽服内还应穿阻燃内衣。四是自我保护意识淡薄。作业者自我保护意识淡薄主要表现在：休息不当、操作不当和着装不当。其中休息不当主要表现在作业前休息不充足,作业时间过长从而造成作业时精力不集中。

二、输电线路带电作业中的安全防护技术与措施

2.1安全防护用具

2.1.1带电作业屏蔽服

带电作业屏蔽服能够从整体上实现对人体的保护，其制作材质较特殊，主要是采用导体材料和纤维材料合成制成，实现带电作业保护，全套的屏蔽服装主要由上衣、裤子、帽子、袜子、手套、鞋及相应连接线和连接头等组成，使人身体实现全方位保护。进行输电线路带电检修作业时，工作人员需要按要求穿好屏蔽服，这样当工作人员处在高压电场中的时候，就会使人体外表面不同的部位形成等电位屏蔽面，这样就实现了人体与强电流的有效隔离，充分保护人体免受高压电场及电磁波的危害。

2.1.2绝缘手套

带电检修时使用的绝缘手套能够在高压电气设备上进行带电作业时起电气绝缘作用，跟一般的劳动保护用安全手套不同的是，绝缘手套的电气性能和机械性能要求较高，同时需要有良好的服用性能，手套为合成橡胶或天然橡胶制成分指式。手套还应具有耐老化、耐低温、耐燃等性能。

2.1.3静电防护服

为了有效解决静电辐射，带电作业人员就需要利用静电防护服做好静电防护，确保身体不受伤害。静电防护服主要是利用了防静电织物的面料缝制而成，通过分解，使聚积的静电实现快速分散，这种服装应用极为广泛，在地面作业和高空作业中较为常见，有效保护带电作业人员身体安全。

2.1.4新型的检测仪器及安全防护用具

应用了电子、光纤、通讯、红外、自动控制等技术的带电检测仪器及仪表，使带电检修更有效更便利。采用新型绝缘材料制成的作业工具，其机械强度好，电气绝缘性能高，更便于人员的操作。随着交直流输电线路的建设，对屏蔽服、静电防护服等工具的各项技术性能也有了更高的要求，特别是在屏蔽电场和旁路电流方面的技术指标更为严格。

2.2以规范化、标准化的工作保障带电作业安全

输电线路带电作业是一项危险性大、技能要求高、劳动强度大的工作，专业性很强，带电工作人员必须经过专业的训练。应选拔身体素质好、业务技能高、安全意识强的人员，并加强日常训练、学习培训，使工作人员经常处于良好的状态下，满足随时开展带电作业的要求。带电作业前应做好充分的准备，开展现场勘查，研究清楚可能出现问题或困难的具体细节，采取可靠的工艺方法，制定专项的技术方案，并开展安全技术交底，进行危险点分析，交代预控措施，使每一位工作班成员均明了作业流程、方法和注意事项，保证团队合作顺畅。在带电作业过程中，应严格执行保障安全的各项组织措施、技术措施，以规范化、标准化的工作保障带电作业过程的安全。

结束语：

随着我国高压输电线路的不断发展，在进行带电作业时安全防护是保证工作人员生命安全的基础，穿戴的整套屏蔽服要符合国家的标准要求，例如在带电运行的高压输电线路上，登塔作业人员一定不能穿绝缘鞋，地面工作人员一定要穿静电防护服。对不同等级的输电线路要采用不同屏蔽效率的屏蔽服，同时工作人员还要在平时的练习中熟悉基本操作，注意细节，严格按照规定和要求来执行每一步操作，这样才能够保证输电线路的稳定运行和工作人员的生命安全。

参考文献：

[1]李辉，童诚，邹德华，夏增明.特高压交直流输电线路带电作业分析.通讯世界，2014，（13）.

[2]刘夏清，牛捷，雷冬云.输电线路带电作业新方法研究及新工具的研制.大众用电，2013，（9）.

论文作者:马永亮

论文发表刊物:《中国电业》2019年第18期3批次

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e0e66c80b1c87fd1e53c18e4.html