# 岩土工程勘查中的水文地质问题分析论文_王振宇

摘要：随着社会的发展，我国的岩土工程勘察中水文地质的建设也突飞猛进。建筑工程施工前需要对周边的岩土地质情况进行勘查，由于我国地域辽阔，水文地质情况多种多样，所以需要有针对性地对地下、地表水进行全面勘查，确定其对工程施工所造成的影响与危害，及时采取可行措施加以控制和处理。举例来说，如果某工程所在地的地基含水量较大，不仅会在本区域形成软土地基，冬季也可能会形成较厚的冻土层，在这种情况下就需要综合考量地下水对岩土工程带来的影响以及软土地基的防治对策。全面分析地下水对工程的作用与影响，并选择其中的重点评价环节，全面分析水文地质勘查结果。例如，当本地区的地基基础中存在粉土、饱和与松散细砂时，需要将管涌、流砂与浅蚀的防治作为处理重点；如果地基基础的持力层中存在膨胀土、残积土与风化、风蚀土质，则需要考虑地下水活动可能导致的土层胀缩、崩解带来的负面作用；如果本工程的基础埋藏在地下水位以下，则需要考虑地下水可能对钢筋混凝土造成的腐蚀作用、周边环境对地下水造成的影响，从而确定对地基承载力的影响作用。若工程所在地的地基下存在承压含水层，就需要分析基坑开挖后承压水对于基坑底板的破坏作用，为此，可以在基坑开挖前进行富水试验与渗透性试验，进而确定由于自然降水或人工降水作用对工程所在地的影响，如可能导致边坡失稳、土体沉降，此时需要采取相应措施来处理。

关键词：岩土工程勘查；水文地质；问题分析

引言

目前，城市建设的不断推进，各种工程项目数量也在逐渐增加，在建筑施工之前，通常都必须要开展岩土工程勘察，针对周边的地质信息进行探查，确定其中的影响因素，以便于进行解决。在岩土工程勘察工作中，水文地质问题一直都是影响建筑质量的因素之一，所以必须要提高对水文地质问题的重视，确定水文地质信息，并采取一定的防治手段，避免水文地质问题造成的危害。

1岩土工程勘察中水文地质评价内容

在岩土工程勘察中，水文地质勘测是非常重要一部分。通过对水文地质参数进行分析，可以分析出地下水质对岩土体影响，然后对可能产生的风险进行预警，做好风险防范措施，保证岩土工程安全进行。在岩土工程勘察中，首选需要对地基基础类型进行明确，然后对水文地质进行勘测分析，然后制定合理的施工计划和施工模式。在岩土工程施工中，需要对地下水的分布和地下水的各种数据进行调查分析，然后在岩土工程施工中，在尽量不改变地下水的情况下，分析施工活动对地下水的影响，降低因为地下水变化对地基施工所造成的影响，更好的保证岩土工程稳定施工。

2岩土的水理性质以及测试方式

2.1给水性

所谓给水性，即当岩体处于饱和的状态时，其会受到重力作用，此时从其裂缝或者缝隙之间流出一些水，这便是给水性。从整体来看，基坑用水量和给水性关系极为密切，同时也会受到施工场地疏干的时间所影响。如今，有关人员可以借助相应的实验获取给水度。

2.2崩解性

所谓崩解性，即当水侵入岩体结构之后，岩体土粒的连接能力将逐渐被弱化，进而岩体结构将会出现崩散、瓦解。如今，岩土崩解性主要涵盖了三个层面，包含了岩土崩解量、岩土崩解时间以及岩土崩解形式。

2.3透水性

所谓岩体的透水性，即岩体受到重力影响，允许水将自身穿透的一种性能。对于岩土结构而言，其渗透性的强弱，通常都是由岩土的孔隙度、空隙的大小以及其连通性等所决定的。主要表现在：岩土松散的颗粒均匀性越差，颗粒越细，其透水性将会降低。反之，岩土如果均匀发育，或者存在裂隙，其透水性将会较强。岩体透水性通常都是由“透水系数”表示，有关人员如果想得到岩体透水性，应当使用“抽水试验”。

3岩土工程勘查中的水文地质优化

3.1加强规范性学习，合理评价勘察中的水文地质

在岩土工程勘察工作中，岩土工程施工体系是越来越规范，在实践工作中积累了大量有效的数据文件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是在实际工作中，还存在一些问题，对岩土工程勘察质量造成了影响，所以相关工作人员作为水文地质勘察工作的参与者，需要从自身做起，不断增强相关专业知识的学习，对其中的操作流程进行合理控制，合理评价勘察中水文地质条件。在进行水文地质勘察中，一是需要和水文地质勘察结果进行结合，然后有针对性提出相应的防护措施。二是在岩土工程勘察中，需要最大限度的保证水文地质勘察的有效性，更好的提升岩土工程勘察质量。

3.2重视对水理性质的测试和研究

在对山地地下水进行勘察的时候，岩土和水利性质等会对地下水产生一定的影响。首先岩土通常都是呈现出固态的物质。岩土本身就有一定的水理性质，再加上与地下水的互作用下，往往会展现出一些溶水性、持水性和透水性等特点，这些都是在山区地下水勘察中需要注意的主要内容。根据不同地区所具有的水型，可以将山区地下水勘察分为多个层次，因为地下水处于的环境和地理位置不同，所以其可以划分为很多个种类，其中有上层滞水、潜水和承压水等。这主要就是根据岩石与地下水之间的相互作用划分的水的种类。除此之外，还可以根据含水层不同的空隙性质划分空隙水、裂隙水和岩溶水，由此可见，在对地下水进行勘察的时候，人们一定要注重各个方面因素的影响，只有这样才会更好的推动山区地下水的勘察效率。

3.3提高勘查人员的技术水平

当前我国从事勘查工作的地质勘查人员大多都并非专业出身，不仅对于地质勘测的基础理论知识了解不足，而且安全意识不高，在影响工作效果与数据可靠性的同时，也极易形成安全隐患。而工程地质勘查，尤其是水文地质勘查有一定的系统性与技术性，对勘查人员的业务水平提出了较高的要求。为了保证勘查结果的准确性，需要建设一支具有较高素质与业务能力的勘查团队，在技术上可以胜任当前的勘查工作，并且规范所有的操作流程，从根本上避免违章事故。勘查单位需要对人员培训给予重视，定期对技术人员进行技术培训与业务能力考核，将考核结果与个人的绩效结合起来，以此促进勘查技术员业务能力的提高，保障地质勘查、水文勘查工作的顺利开展。此外，技术人员也需要掌握计算机设备的操作，提高工作效率，借助计算机设备来处理各种数据信息，建立数据库；不仅可以有效地提高勘测效率，也可以与既往的勘查结果进行对比，对该地区的水文地质情况形成更为全面的了解，为工程施工提供更可靠的依据。

3.4明确山区水文地质勘察的评价内容

能够影响山区地下水勘察的因素有很多，其中地下水类型、地下水位变动和变动幅度等都将会关系到山区地下水的勘察。除此之外，土质层或者是岩层的渗透强度也将会关系到渗透系数等内容。所以要想更好的做好地下水的勘察工作，首先就应该不断的加强对地下水的研究。通过制定完善的预防和处理方案，进而更好的为山区地下水的勘察和研究奠定坚实的基础。我国有关研究学者曾经表示，山区地下水的勘察工作需要具体的施工措施和施工过程，不能够凭借一时的想法随意的对山地地下水进行勘察。这样将会在很大程度上影响山区地下水的环境。

结语

水文地质在工程勘查工作中的地位十分重要，如果调查不全面，在施工过程中就可能出现地下水位上升、下降，影响工程稳定性，严重时甚至会影响岩土工程的力学性质，形成柔软地基。所以需要重视水文地质在工程地质勘探工作中的作用，对可能出现的水文地质问题进行深入的分析，提出相应对策，为处理方案的制定与完善提供参考，以推动工程的顺利实施。

参考文献

[1]谭信强.浅谈岩土工程勘察中的水文地质的作用[J].建材与装饰，2016（01）：222~223.

[2]祝凤春,杨晓飞.岩土工程勘察中水文地质的应用[J].中国高新技术企业，2015（05）：166~167.

[3]黄清龙.岩土工程勘察中的水文地质问题分析[J].门窗，2013（04）：307~308.

[4]张敏.岩土工程勘察中水文地质问题分析[J].科技风，2012（09）：131.

[5]吴学林．岩土工程勘察中水文地质问题分析[J].广东科技，2014,20:144+116.

[6]杨峰．岩土工程勘察中关于水文地质问题的相关研究[J].城市地理,2014,14:39-40.

论文作者:王振宇

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e0ed6b8fb7b3a182a64576d4.html