# 探讨建筑施工过程中脚手架设置的安全隐患及对策论文_王子佳

（东北师范大学人文学院）

【摘 要】脚手架的搭设，既是模板、钢筋和混凝土施工过程中必不可少的作业支撑架，又是施工人员的安全保障防护架，还是施工环境要求对建筑物设置的“绿色施工外衣”。采用脚手架进行施工时，由于种种原因经常会出现一些安全隐患及事故，本文通过对实际施工现场考察，分析由脚手架引发的安全隐患案例，以保护人身安全为第一，兼顾建筑质量，提出了减少乃至杜绝事故的措施，对于确保建筑安全、生产、施工具有可行的现实意义。

【关键词】脚手架；安全；建筑工程；施工；事故；措施；保障

一、引言

脚手架是建筑行业高空施工作业中常见的施工架设工具，是重要的安全防护设施。目前，随着建筑业的迅速发展，建筑施工中重视对脚手架设置的安全管理显得尤为重要，特别是高层建筑、建筑环境保护部门的要求、施工现场检查等需要，脚手架的设置与管理越来越重要。

分析近些年来我国建筑行业中由于脚手架的安装或管理不当引发的事故并非少数，严重的造成人身伤亡也是屡见不鲜，因此，认真分析脚手架施工管理中存在的安全问题及原因，提出针对性的安全管理对策，将事故杜绝在萌芽时期，使事故发生的概率降至最低，保障施工人员的生命和财产安全，对于人性化管理和提高建筑质量都具有重要意义。

二、常见的安全隐患及事故

1．脚手架的分类

脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料和施工作业所需的临时结构架。脚手架的分类：

（1）按材料分：木制脚手架、竹脚手架、钢制（钢管）脚手架、软梯等。

（2）按是否可移动分：可移动脚手架和固定脚手架。

（3）按施工性质分：施工脚手架、安装脚手架等。

（4）按搭接形式及用途分：单排脚手架、双排脚手架、结构脚手架、装修脚手架、悬挑脚手架、模板支架等。

（5）按有无遮挡分：敞开式脚手架、局部封闭脚手架、半封闭脚手架、全封闭脚手架、开口型脚手架、封圈型脚手架等。

（6）其他：移动挂篮、挂梯、软梯等。

2．钢管脚手架的类型

现代建筑施工中使用的脚手架多为由扣件、钢管搭设的悬挑外脚手架，它不仅应用在新建筑工程施工中，而且也广泛地应用旧建筑翻新的装饰装修工程施工中。

钢管脚手架的类型通常有：

（1）承插式：水平杆和立杆之间采用承插连接的脚手架。

（2）扣接式：采用扣件箍紧连接的脚手架。主要是旋紧扣件的螺栓所产生的摩擦作用构架和承载的脚手架。

（3）销栓式：采用对穿螺栓或销杆连接的脚手架。

以上类型中扣接式应用居多，它包括防坠落挑棚、外立面剪力撑、安全网等。

3．常见的安全隐患

建筑工程施工中最常见的安全隐患有：

（1）脚手架地面无排水设施，则会造成脚手架基础塌陷或倾斜，甚至整体坍塌。因为钢管脚手架立杆的底端套有钢板，其下面是硬质木板，如果浸泡在水里会腐朽、溃烂，引起坍塌。

（2）外墙外无扫地杆，或立杆严重弯曲变形。

（3）拉接点偏离主节点的距离较大。

（4）剪力撑斜拉杆搭接长度小于1米。

（5）作业层脚手架的铺板未铺满、铺稳，踏板或搭接不符合要求。踏板一般多为铁板，还有木板、竹板等，铁板搭接空隙过大或板头悬挑过长；木板有裂缝或无钢丝箍严格牢固绑扎；竹板遇水或在雨天易滑等等。设置踏板时还会出现板头未与支撑杆可靠固定等。

（6）上料架超高、超长，造成超载现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（7）电动整体升降脚手架在设置安装前未经相关专家会审，或无超载报警、防坠落、防外斜装置等。

三、安全防护措施

常言道：无危则安，无损则全。安全涉及设备、设施及生产技术工艺和人；人是主要因素， 并占主导地位。无论哪一种设备都含有内在的、能够从根本上防止事故发生的功能，而且所有的设备也都是由人来操作的。因此，若保证设备少出、不出故障，从而不导致任何事故的发生，操作人必须具有安全意识和控制事故的本能。

（1）要求操作者必须在上岗前有严格、认真的学习或培训，还要经过一定时间随从操作，即学徒。在操作中反复实践的同时细心理解和掌握设备的性能，具备判别因设备性能或零部件老化造成事故的诱因和现象的能力，并具有当遇到常见故障能够迅速排除或维修的能力，使由设备故障引起的事故不致受到伤害。

现在建筑行业中有些设备操作人员基本上没有经过任何培训，有些人持有的证件有假，发证机关也不是严格考核后发证。这种模式的雇用关系至使操作者自我防范意识淡薄，用人单位也是不负责任的。

（2）设备安全功能得不到有关技术人员的监督和维护，设备、设施或生产技术技术工艺发生故障时，一是未及时维修，二是没有定期维护和保养，甚至有些施工单位为了加快工期，不顾设备性能的约束，超负荷运转使用，因而导致突发事故。

（3）按照建筑施工规范要求对施工现场安全监督人员进行培训，严格持证上岗。遵循《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001等进行定期或不定期检查及事故排查，使安全事故的发生率降至最低。

（4）对施工过程进行严格控制，特别是对脚手架地基基础的设置，其要求如下：

① 脚手架基础必须平整、夯实、硬化、垫木、排水（沟槽）。

② 搭设高度在24m以下时，可素土夯实找平；搭设高度在24-50m时，应根据施工场地土质及耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实，其上再铺设混凝土板，其宽度应超出脚手架宽度两边各100mm以上，最后仰铺12-16号槽钢。搭设高度超过50m时，地面下1m深处采用灰土地基（灰土比例3：7），或浇注500mm厚混凝土基础，其上采用枕木支垫。

（5）脚手架配备的逐层爬梯设计和计算要准确，搭设要坚固，技术指标要符合规定。

（6）脚手架拆除过程中整个区域要有安全围线和警示标志，地面要求有专人指挥。

四、严谨的施工安全管理

建筑施工过程中安全管理是很重要的环节之一，对脚手架的安全管理更为重要。

（1）首先，施工管理人员和现场安全员要有极高的安全防范意识，以人的生命为第一要务，心系安全。要懂技术、懂管理、懂质量、懂生产施工方案、懂操作程序。管理人员要具备高素质，做到胆大心细，对施工现场的各个环节和交叉作业面了如指掌。

（2）要建章立制，对违章人员毫不留情进行教育、重新培训、再上岗；屡教不改者，要不徇私情，解除劳务合约。这是保证其本人和他人安全、避免事故发生的保障。

（3）对脚手架的搭设管理要到位，严格按规范操作施工，材质质量不可忽视，如：钢管、扣件、密目安全网、层间水平兜网等，要经常检查是否有腐蚀、霉锈、变形和开裂。特别是安装前的检查，不可应付，不可忽视。

（4）保证材料质量的前提下更重要的是设置脚手架以及搭接，必须严格监督操作人员的每一步工作，特别是脚手架的基础，绝不可放松任何一处节点与搭接。

脚手架设置的安全、稳固可以确保施工迅速进展，为了生命和财产安全，让我们将“安全警钟”永远长鸣。

参考文献：

[1]国家安全生产监督管理总局令 第30号 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》.[S].北京：国家安全生产监督管理总局，2010

[2]吕乐胜，潘利根建筑工程安全管理存在的问题及解决措施.[J].中国新技术新产品，2010.5

[3]纪英杰，叶志郎. 建筑施工安全管理问题及对策研究.[J].现代商贸工业，2010.17

[4]洪健.安全员专业知识与管理实务. [M].山东：山东建材出版社，2010

[5]穆忠辉，高层建筑施工脚手架的应用及管理.[J].中小企业管理与科技，2012.11

论文作者:王子佳

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年12月供稿

论文发表时间:2016/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e10e88cea89af94a3484d1ec.html