# 污水处理厂污泥干化焚烧处理可行性研究论文_俞钱龙,金志杰,唐永钊

天通吉成机器技术有限公司 嘉兴海宁 314400

摘要：近年来，随着环境破坏的日益加重，越来越多的人开始关注环境问题，污水处理厂能够将排放不达标的污水进行人工处理，进而降低污水对坏境的污染和破坏。本文对污水处理厂污泥干化焚烧处理的方式和可行性进行了分析。对污泥的性质进行了详细的分析，并且采用科学的手段进行了相关实验。通过实验研究获取结果，证明污泥干化焚烧处理的可行性以及需要考虑的问题。

关键词：污水处理厂；污泥；干化焚烧

某市污水处理厂的主要处理对象是印染污水，该处理厂对这种废水进行综合性的处理，并且通过改造，其处理污水的效率不断的增强。然而，随着工业的不断发展，各类污水的排放量在不断的增多，污水中的污泥含量也日益增加。大部分污水处理厂采用的是污泥填埋的处理方式，这种方式有一定的缺陷。填埋处理需要将污泥运送到指定的填埋地点，而在运送的过程中，污泥会再次对周围的环境产生污染。因此，改善原有的污泥处理方式，提升污泥处理的效率是污水处理厂必不可少的一项工作内容。采用焚烧式处理能够将污泥彻底清除，因其能够碳化有机物质，可大幅度减小受污染的面积。因此，污水处理厂对污泥进行干化焚烧能够大大提升污泥的处理效率，进而有效改善环境问题。

污泥特性研究与分析

本文以某市污水处理厂为例进行研究，通过对污泥特性、干化焚烧特性等方面的研究，探索污泥干化焚烧的可行性，进而为污水中的污泥处理开辟一条新的道路。

污泥特性的研究

目前，我国并没有统一标准化的方式对污泥特性进行检测。因此，检测污泥特性可以参考我国煤质检测指标和检测方式。如，全水分测定法、煤的发热量测定法等等。这些检测方法和污泥干化焚烧的工艺相似，二者之间存在一定的联系。此外，污泥的含水率、发热量等方面也可据此作为参考。

污泥干化机可以选择污泥干化实验机，热源可以选择150摄氏度饱和蒸汽作为热源，一次处理30kg污泥为佳。通过实验验证标的污泥的干化特性，并工程设计提供实验数据。利用冷凝器收集污泥干化后所产生的水蒸气，并且及时对冷凝液的重量变化进行记录，进而计算出污泥的干化率。

污泥特性的分析

通过实验得出结果，某市污水厂中污泥所含成分如下表所示：

通过上表可知，经过脱水，污泥仍旧具有较高的含水率，可以达到81%以上。所以需要对污泥的脱水装置进行合理的改进和创新。不论是该市污泥的元素分析还是工业分析，其都与一般城市的平均水平相近，也就是说污泥中具有较高的灰成分，少量的碳，所以其发热量并不高，在对其进行燃烧时要添加辅助燃料才能确保焚烧率的稳定运行。此外，对污泥中的重金属元素进行分析发现，其所含的各类金属都超过了我国农用污泥和土地利用的规范标准。因此，污水处理厂的污泥残留不宜用于农作耕地，其会对耕地产生一定的破坏和影响，因此其还宜采取焚烧处理的方式。干化焚烧之后会残留一定的灰渣，处理这些灰渣时要对其所含的重金属和毒性进行检测，避免灰渣对环境的二次污染。

通过对污泥的干化处理实验得出，在污泥进行干化的过程中会产生一定的氨气。氨气是一种携带臭气的气体，其是污泥臭气的主要来源，所以在对污泥进行干化处理时，还要对其尾气进行妥善的处理，避免空气污染。此外，根据冷凝水的检测发现，冷凝水干化后所排放出的COD超出了标准排放量，然而较之工厂对COD的处理能力，这种排放量并不会对环境造成过大的影响，只要对其进行恰当的工艺处理即可。

污泥干化焚烧的可行性研究与分析

污泥干化焚烧可行性研究

图1 小型流化床焚烧结构图

可以选用个小型流化床进行污泥的焚烧实验，如下图所示：

根据污泥的性质进行焚烧实验，在实验的过程中要对污泥焚烧后所排放的污染物进行测定。可以采用傅里叶红外线在线烟气分析仪对一般情况下所产生的烟气浓度进行检测。检测烟气中的重金属含量（如，铅、汞等）可以采用电感耦合等离子体质谱法。检测数据可以参考我国相关的废物鉴别标准和规范，并对实验数据进行详细的记录。

污泥干化焚烧可行性研究结果分析

污泥的干化结果由上述可知，其干化后会产生大量的氨气，是污泥臭气的主要来源，且冷凝水处理后COD的排放浓度超过标准，但是可以对此采取工艺化的处理，以此来避免干化后各类废物对环境的污染。

污泥焚烧采用的是流化床工艺，通常焚烧炉的温度可以定位850摄氏度，然而污泥是否能够在焚烧的过程中达到预计温度且产生应有的热工特性，主要由污泥的发热量决定。通过计算和简单的实验可知，该市污泥在干化的过程中如果达到了30%的含水量，那么其可以顺利燃烧，并且达到理想的温度。经过干化再对污泥进行焚烧，在焚烧的过程中，其会产生氧气、二氧化碳、氯化氢等气体，这些气体的排放量会随着时间的延长产生变化。通过对该市污水处理厂污泥焚化时所排放出的烟气检测可知，该厂在污泥焚化时会产出高浓度的二氧化碳，此外一氧化碳的浓度也较高。根据我国焚烧污染物产出气体浓度的标准来看，该市焚烧污泥所产出的各种气体浓度都超出标准范围。但是，这些检测结果是烟气没有经过尾气处理所得出的气体浓度，其可以为工厂烟气排放处理提供参考。此外，由于污泥焚烧会产出大量的废气，所以要充分考虑废气处理的措施，确保气体排放符合国家标准，降低污染气体的产生，减轻环境负担。

在该市污水厂污泥焚烧所排放的二噁英为0.241ng/Nm³，此为未经尾气处理的检测结果。根据《生活垃圾焚烧污染控制指标》规定，二噁英的排放量最高为1.0ngI-TEQ/m³。可见，二噁英的排放量没有超过国家规范的排放标准，并且在实际排放过程中，其会通过布袋除尘器进行气体过滤，过滤可以降低大量的飞灰含量，进而使二噁英的排放量进一步降低。此外，污泥焚烧后烟气中还含有一定的重金属，其中镉的含量为22.7mg/kg、汞的含量为0.014mg/kg、铅的含量为112mg/kg，三种重金属的含量都超出了我国污染气体控制标准，所以要焚烧烟气中所含的重金属进行合理处理，使其达标排放。此外，焚烧后所得灰渣中也还有一定量的重金属（如，银、铬、铜等等）这些重金属的含量符合我国《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》，所以污泥焚烧后所得的废渣可以回收再利用，使其成为建材原料。这样不仅降低了废渣的污染，还在很大程度上实现了资源的回收利用。

结语：

综上所述，虽然目前我国大部分污水处理厂对污泥的处理方式都为填埋式处理，但是这种处理方式会在一定程度上造成二次污染。为此，可以采用干化焚烧的处理方式，干化焚烧的方式可以降低污泥的污染性，所获得的焚烧废渣也可以进行一定程度的回收利用，不仅有效的处理了污泥，降低了环境污染，还在一定程度上实现了资源的节约利用，因此采用干化焚烧的处理方式进行污泥处理更为合理妥当。

参考文献：

[1]李博,王飞,严建华,池涌.污水处理厂污泥干化焚烧处理可行性分析[J].环境工程学报,2012（10）.

[2]钱炜.污泥干化特性及焚烧处理研究[D].华南理工大学,2014.

[3]姚毅,李博,王飞,严建华,池涌,鲁南.深圳市污水处理厂污泥焚烧处理可行性研究[J].环境卫生工程,2011（05）.

论文作者:俞钱龙,金志杰,唐永钊

论文发表刊物:《基层建设》2016年4期

论文发表时间:2016/6/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e1150b6722c7712eafe198e4.html