# 建筑装饰装修工程施工质量管理论文_李传振

山东华科筑地置业有限公司 山东临沂 276000

摘要：装饰装修工程施工质量管理是指项目实施过程中，利用系统工程理论，通过科学合理的管理方法，对项目的实施进行预先规划、组织、协调、控制，从而实现装饰装修工程在质量保证、工期合理、成本控制、环保达标等目标上达标，实现建筑装饰装修工程的预期效果。本文就建筑装饰装修工程施工质量管理措施进行探讨。

关键词：建筑工程；装饰装修；质量；管理措施

1装饰装修工程的特点

（1）专业性强。与一般的工程施工相比，装饰装修工程施工的专业性较强，对于施工人员的专业技术有着较高的要求，因此通常都需要专业施工单位才能完成。（2）协调部门多。与一般的工程项目相比，装饰装修工程是非常复杂的，涉及的专业内容众多，需要多个不同专业部门的相互配合，才能完成预期目标，因此，需要协调的部门较多，协调难度较大。（3）工期短，质量要求高。一般情况下，装饰装修工程是在建筑主体基本完成后开始进行的，持续时间约在30-40天左右，工期较短，而且需要在不影响建筑主体稳定性和安全性的前提下，满足用户的个性化需求，对于施工质量有着非常严格的要求。（4）工艺复杂。装饰装修工程的施工需要充分考虑建筑主体的结构类型以及业主的实际需求，因此其施工工艺呈现出了多样性、复杂性的特点。不仅如此，在科学技术飞速发展的带动下，各类新型装饰装修材料不断涌现，其所对应的施工工艺技术也在不断发展，对于施工人员的专业素质有着较高的要求。

2建筑装饰装修施工管理存在的问题

（1）施工材料导致的质量问题。如果建筑装饰装修工程的相关材料出现了质量问题的话，必然就会导致其最终施工质量问题的产生，这也是当前我国建筑装饰装修工程项目施工中的一个重要影响因素，就当前的建筑装饰装修材料的市场环境来看，各种劣质材料涌入装修市场，更是会导致这一影响因素更为明显和突出。（2）装饰装修施工工序存在的问题。在进行建筑装饰装修的过程中，需要按照一定的施工流程进行施工，但是，由于多种因素的共同作用，例如，管理人员管理的不到位、施工人员专业水平低导致施工流程的紊乱，严重的影响到建筑装饰装修施工的质量。此外，施工人员在施工前，没有制定科学的施工方案也是导致施工工序混乱的原因，给建筑装饰装修施工的质量造成严重的影响。（3）施工人员导致的质量问题。一方面是相应的施工人员不具备装饰装修施工的素质，在能力上的缺陷导致其在具体的施工过程中出现各方面的问题，施工技术人员没有能够加强创新技术的学习，形成一定的技术水平不足问题，进而在新技术的操作中出现各种质量问题；另外一方面则是施工技术人员在操作过程中因为自身的操作失误而导致一些质量问题产生，这种施工质量问题的出现主要就是因为施工人员玩忽职守所造成的。

3建筑装饰装修工程施工质量控制

3.1墙面装饰工程质量控制

控制墙面施工，加强施工技术，可以从抹灰、涂装、裱糊以及软包等方面入手。例如，墙面抹灰施工过程，应当注重清洁工作，要求施工人员对墙面基体及时清理，去除灰尘和杂质，为抹灰施工提供良好的施工环境。清理结束后，可以采用洒水湿润的方式提高墙体的受力性，方便抹灰施工的实施，对于基体上存在的凹凸面，应调和水泥砂浆抹平，一般水泥砂浆的调和比例是1：3。抹灰工程施工尤其要注意墙面均匀度，因此在实践中采用分层抹灰方式，每层抹灰的厚度在5～7mm之间，既不会形成较厚的灰层，也有利于快速变干，经过3～4层抹灰后，测量灰层厚度在25mm左右，然后确定墙面平整性，可实施下一道工序。

3.2地面装饰工程质量控制

其中地面装饰又涵括了地面层和楼面层装饰施工，在对地面装饰进行施工的时候采取先地下后地上的基本原则，以避免地下工程施工影响到地上施工。必须首先检查地面下的暗管、沟槽等工程是否满足质量要求之后再进行建筑地面工程施工。应该在室内装饰工程基本完工之后再对各类面层进行铺设。地面装饰主要的质量控制点就是各面层铺设的平整度、坡度和连接缝的整齐度和流畅度等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3吊顶施工质量控制

首先，在施工前需要对建筑室内空间进行勘测，确定各功能部位的标高参数，并且按照设计要求进行标识。其次，在安装龙骨过程中，需要先确定主龙骨吊点间的距离以及起拱高度。若设计方案中无明确要求，则吊顶间距不得大于1.2m，而起拱需按照建筑室内短向跨度的1~3%为标准进行施工。施工中需保证吊杆通直，吊杆和主龙骨端部的距离为300mm，按照该标准科学设施吊杆的数量，若吊杆的长度大于1.5m，则需要架设反支撑架构。然后，次龙骨需要紧靠主龙骨进行安装，固定板材次龙骨间距离不得大于600mm，若是较为潮湿的区域，则间距需控制在300～400mm范围内。边龙骨安装需要严格按照设计方案进行，并其在周边弹线设置施工位置与参数，施工后对各项参数进行校对。

3.4轻质隔墙装饰工程质量控制

在建筑中轻质隔墙所起的作用就是空间分割，对轻质隔墙进行施工时重点不在其承重方面，而应该更加注重其噪声隔离以及空间隔离效果。在施工的时候应该根据设计图纸在需要施工的部位进行放线，在此基础上来固定轻质隔墙，并对一些特殊节点进行后期处理。在施工的时候一定要确保龙骨和基体结构之间连接牢固，垂直度和平整度满足要求，交接处位置精确且平直，接缝应严密。针对有特殊要求的墙面，例如斜面、曲面等，应该综合考虑具体情况结合设计要求来安装龙骨以及面板。

4装饰装修施工质量管理措施

4.1加强装饰装修施工材料的控制

（1）首先，在具体的施工之前，应该明确具体的装饰装修施工所需要的各方面材料类型，进而针对这些类型和数量进行准确的计划，为后续的采购和使用打好基础；（2）其次，在具体装饰装修材料的采购过程中，应该重点加强对于施工材料质量的把关，不能够仅仅考虑其成本因素，要在保障质量的基础上再考虑单价问题；（3）最后，在装饰装修材料使用之前，还应该针对其进行严格的抽检检测，避免材料因为运输或者储存出现损坏问题，切实保障被使用的材料具备较高的质量。

4.2完善制度，明确流程

施工企业应当构建完善的管理制度，将每一个施工流程都在施工规范下进行作业，保证施工工作的科学性和规范性，同时要明确各流程中施工部门的分工，确定施工责任，加强施工过程监管，稳步推进施工过程，保证每个施工环节都达到合格验收，提升建筑装饰装修工程的整体质量，从而为业主营造最佳的工作与生活环境。

4.3过程验收，及时整改

一是由建筑企业品管部及项目工程部，负责定期抽查建筑装饰装修工程的施工质量，针对抽查过程发现的不足之处，要进行整理分类，并通过召开会议的方式，就问题展开全面而深入的探讨。同时建立健全验收管理制度，促进施工技术水平的提升，确保工程能够高质量完成。二是在完成工程施工项目后，施工单位应该在交付工程之前，彻底检查施工项目，判断项目的实际质量，针对其中存在的缺陷，及时采取整改措施，以保障工程的整体装修质量。在此过程，单位还需要特别注意对装饰装修工程施工经验的积累，为日后提高施工质量，奠定良好基础。

5结语

建筑装饰装修工程施工管理工作成效，是影响建筑物整体施工质量的关键因素。在建筑行业快速发展的过程，建筑物装饰装修行业发挥着举足轻重的作用。当前，随着人们对办公及居住环境要求的不断提升，建筑装饰装修行业的发展速度也在逐渐加快。在此形势下，越来越多的地产开发商清楚地意识到，做好建筑装饰装修施工管理工作，确保工程施工质量，改善建筑室内环境非常重要。

参考文献：

[1]浅谈如何加强装饰装修工程的现场施工管理[J].何仕发.江西建材.2016（03）

[2]邓泽慧，温毅华.建筑室内装饰装修质量保证和技术管理措施[J].现代装饰（理论）.2015（06）

论文作者:李传振

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e12ca0334d1109d73ac3b0e8.html