# 厂房内夹心彩钢板房的合理运用论文_陆荣飞

（中车戚墅堰机车有限公司，324100）

摘要：夹心彩钢板作为建筑行业中较为新型的建筑产品，有着环保、轻型等特点，与传统的混凝土等建筑材料相比较，优则会较好的隔音、防风、抗震以及防风等优势，在建筑行业中也被越来越广泛的应用。但建筑行业在我国产业行业中的占比越来越大，对于夹心彩钢板的要求也不断增加。本文针对当前建筑行业中厂房对于夹心彩钢板的合理应用做出了针对性的分析，并对其出现的问题提出了相应的解决方案，继而在未来的建筑行业发展中，可以避免资源的浪费。

关键词：厂房；夹心彩钢板；施工方案

1.夹心彩钢板在建筑行业厂房建设中的优势特点

1.1拥有较好的防水性能

在钢结构的不断创新和演变的过程中，彩钢板逐渐成为了当前我国建筑行业中十分重要的建筑结构。而彩钢板之所以可以在厂房的建筑过程中得到大面积的推广和使用，不仅是由于其便捷的特点，更是由于其存在着较好的抗震性和防水性。我国地势辽阔，且地区之间的地理环境也有着明显的差距，尤其在我国西北大部分地区，常年会出现紫外线长时间照射，且少雨炎热的情况出现。过高的地表温度，会使原本使用寿命长达3至5年的沥青卷材，在西北地区失去了它原有的价值和意义。为了进一步解决在环境差异较大地区进行厂房建设过程中所出现的问题，夹心彩钢板成为了最优选择。其良好的防水性能，让长期难以解决的漏水问题进行了良好的解决[1]。

1.2便于运输安装以及使用

在传统的厂房建设中，混凝土结构的采用，不仅需要将大量的材料提前运输至施工现场，还需要花费大量的人力物力进行现场的搅拌，不仅花费了大量的时间，其复杂的施工工序也让诸多施工方有苦难言。而相对于混凝土结构的建材来说，夹心彩钢板在投入实际施工之前，可以根据施工的具体要求，在生产厂家内进行针对性的生产以及加工，其表面所需要的聚氨酯有色漆等相关涂料也均在制定的工业产房内提前加工。一定程度上减少了大量的人力物力以及时间的投入。不仅如此，在加工完毕后，可以直接将其运输到施工现场进行制定地点的安装。在节约了施工周期的基础上，更是减少了施工现场对机械台班等相关大型设备的需求，提高了整个施工现场的施工效率，减少了环境的污染。

2.夹心彩钢板房在施工过程中的施工方案

2.1施工前的具体准备工作

在进行较为复杂项目以及大型的厂房围护的施工过程中，首先需要按照项目的施工图纸，通过互联网计算机等相关软件进行二次的设计和排版，并根据真实的夹心彩钢板的型号以及尺寸等进行针对性的安排和布置。在实际生产加工的过程中，根据二次修订的图纸进行下料和加工，确保将使用材料的浪费率和损耗率降至最低。而在设计的过程中还要注意的一点，即对整个半场的尺寸、立面以及横截面等的设计内容进行数据的核对，确保其科学和均衡[2]。

其次，在投入使用之前，对进入施工现场的相关部件进行不断地尺寸核实。对夹心彩钢板进行尺寸、标高以及具体施工要求的复核。确保其生产的夹心彩钢板符合施工现场的实际需求。并在施工进行之前，将制作好的板材运输至施工的现场，并按照相对应的位置进行及时的摆放。

最后，则是需要相关施工管理人员对其现场的板材进行最后的尺寸确认，并确保其钢板构建、包件等是符合要求且配件齐全的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2夹心彩钢板房的施工要点

在进行夹心彩钢板房的具体操作施工过程中，首先需要确保整个彩钢板房的安装顺序是正确无误的。若是出现安装顺序错误的情况，不仅会导致雨天厂房出现漏水的现场，更会由于收边错装等造成整个厂房的不稳定。因此，建议在实际安装之前，制定书面的专项施工方案，在安装的过程中严格遵照隐藏切边以及方便导水等基本安装原则，并按照部件相近的施工顺序进行针对性的安装。

2.3夹心彩钢板房屋面系统的安装、

在厂房夹心彩钢板房的安装过程中，屋面系统作为安装中的重要内容之一。首先需要搭建较为专业的作业平台，并在屋面下进行吊篮的悬挂为操作载体，并与脚手架等相关辅助设备进行屋面系统的安装操作。不仅如此，在进行屋脊收边和通风器以及采光带的安装过程中，要根据图纸进行严格比对，确保屋顶螺丝进行穿透层板的过程中，不会造成后期漏水等现象的出现。

2.4夹心彩钢板房墙面系统的安装

在进行墙面系统安装的过程中，需要采取防线以及相关位置进行垫木块等针对性的方式，对其进行钢板支座的导水。并确保砖墙与彩钢板的接缝处可以完美衔接。外墙在安装完毕后，方可进行保温棉的安装，但为了确保在后期使用的过程中不会出现冷桥等现象，一定要将保温棉的方向朝向厂房的内部，避免出现保温棉断裂。而在安装内墙版的过程中，其操作的方式则应与其相反，确保在安装的最后可以顺利收尾，保障未来使用的过程中不会出现漏水等现象[3]。

3.夹心彩钢板房漏水问题的处理措施

漏水问题是厂房夹心彩钢板房在投入使用过程中的常见问题。经过诸多的研究和实践发现，造成彩钢板房漏水的原因，不仅涉及材料、设计等因素，还涉及施工等。而常见的夹心彩钢板漏水的位置有女儿墙、砖墙、天台以及混凝土和夹心彩钢板的交接处等，都会出现漏水的现象。为了进一步解决这一问题，必须要做到防治结合。首先，在设计的过程中，要注意项目实际位置的地形以及天气变化过程中的水流方向，并注重减少外墙开口的数量。在实际施工过程中，要不断加强施工的技术指出，对施工的图纸进行不断地总结和分析，在加强细节施工的同时，增加对质量细节的控制。其次，在施工结束后，要对收边等内容进行复查，确保其局部中的版构件等拆除，将漏水问题降至最低[4]。

4.结束语

作为建筑工程中应用十分广泛的材料，夹心彩钢在实际操作的过程中，有着一定的优势和特点，但由于其设计的内部构建过多，实质上在处理上也十分的复杂，容易造成操作的失误等现象的出现。因此，在未来夹心彩钢板的合理运用过程中，需要不断提高加工以及施工的技术水平，并及时进行加工和施工的技术指导，从根本上减少厂房漏水等其他问题的出现。只有这样才可以促进建筑行业长效稳定的发展。

参考文献

[1]杨景斯.浅谈彩钢板屋面渗漏水与大面积生锈问题及处理[J].建材与装饰,2017(31).

[2]刘立斌,邓金城,杨志祎,et al.彩钢厂房屋面光伏电站除雪机器人探讨[J].科学技术创新,2018(32):158-160.

[3]范燕安.关于印染厂房室内屋顶滴水处理的一种方法[J].数码设计,2017(05):153-154+172.

[4]王启新,孔洪云,陈思远.彩钢瓦屋顶光伏电站的巡视检修注意事项[J].农村电工,2018,v.26；No.304(08):41-42.

论文作者:陆荣飞

论文发表刊物:《知识-力量》2019年9月34期

论文发表时间:2019/7/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e12f1418d667328e48e04796.html