# 农村生活污水处理技术研究论文_朱成强1,洪炜子2

1.身份证号码：33068119920806xxxx；2.身份证号码：33068119930104xxxx

摘要：农村生活污水是农村污染的主要来源，污染已对农村地区的水体、土地等自然环境产生严重影响，为确保农村水源安全和农民身体健康，农村污水治理刻不容缓。文中分析了农村生活污水的特点，探讨了农村生活污水处理现状，指出了农村生活污水处理过程中存在的问题，分析了现有农村生活污水处理技术的特点，提出了农村生活污水处理的对策。

关键词：农村生活污水；处理技术

随着我国农村经济的快速发展，农村生活污水问题已经成为了影响我国农村地区水环境的一个重要问题。在农村地区经济欠发达的情况下，生活污水排水收集管网系统的不完善，往往会让农村生活污水在未经处理的情况下就流入河流与湖泊之中。由于这一问题与农村地区的水源安全和人畜的生存发展有着一定的关联，因此，对农村生活污水治理技术展开研究，也是缓解淡水资源危机，保障农村耕地灌溉的一种有效措施。

一、农村地区生活污水的特征与处理方式

（一）农村地区生活污水的主要特征

地表水、地下水和自来水结合使用，是农村地区生活用水的主要特点。与城市生活污水相似，卫生间粪便及冲洗水、洗浴废水、厨房餐饮用水也是农村地区生活污水的重要来源。在对我国农村地区生活污水的特征进行探究以后，我们可以发现，分散性强、日变化系数大、氨氮含量高和有毒有害物质含量相对较低，是我国农村地区生活污水的主要特征。

（二）农村地区生活污水的处理方式

在对我国农村地区生活污水的主要特征进行充分了解以后，从当地的经济水平和自然条件等多种因素入手，研发一种与我国国情相符的处理农村生活污水的技术，是缓解我国水资源供需矛盾、改善农村地区生活环境的有效方式。从污水的收集方式和处理方式来看，分散式处理模式和集中式处理模式是我国农村地区较为常用的生活污水处理模式。在农村地区生活污水组成成分日益复杂的情况下，对多种污水处理工艺组合应用，成为了提升农村地区生活污水处理效率的一种有效方式。

二、农村生活污水主要处理方法

随着经济实力的增强，尤其是发达省份在经济发展到一定阶段以后，逐步认识到农村污水处理问题的重要性，并开始采用一些实用、合理、低能耗和低运行费用的技术来处理污水。主要有以下一些处理技术。

（一）厌氧沼气池处理技术

在我国农村生活污水处理的实践中，通用、节俭、能够体现环境效益与社会效益结合的生活污水处理方式是厌氧沼气池。它将污水处理与其合理利用有机结合，实现了污水的资源化。污水中的大部分有机物经厌氧发酵后产生沼气，发酵后的污水被去除了大部分有机物，达到净化目的；产生的沼气可作为浴室和家庭用炊能源；厌氧发酵处理后的污水可用作浇灌用水和观赏用水。在农村有大量可以成为沼气利用的原材料：农作物秸秆和人畜粪便等。沼气池工艺简单，成本低（一户约需费用一千元左右），运行费用基本为零，适合于农民家庭采用。而且，结合农村改厨、改厕和改圈，可将猪舍污水和生活污水在沼气池中进行厌氧发酵后作为农田肥料，沼液经管网收集后，集中净化，出水水质达到国家标准后排放。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）净化槽

净化槽可以分为用于处理一家一户生活污水的“小型净化槽”和用于处理楼房、住宅小区生活污水的“大中型净化槽”，在我国农村，可以村为单位设计适合的净化槽。净化槽有多种类型及处理工艺，可分为接触曝气、厌氧滤床接触曝气、旋转圆板、散水滤床、标准活性污泥等。

（三）污水土地处理系统

污水土地处理系统是一种将自然生态净化与人工湿地工艺相结合的小规模污水处理生态工程技术，对污水中的污染物实现净化并对污水及氮磷等加以利用。

（四）稳定塘

传统稳定塘处理技术优点是：运行维护费低，系统基本不耗能；可充分利用地形，节省投资；无需污泥处理；可实现污水资源化。但也存在诸多缺点，比如：处理效果受气候条件影响大；有机负荷低，占地面积大等。随着研究的逐步深入，发展了很多新型塘和组合塘工艺，进一步强化了稳定塘的优势。如高效藻类塘、水生植物塘、多级串联塘和高级综合塘系统。在中国，特别是在缺水干旱地区，稳定塘是实施污水资源化利用的有效方法，近年来成为我国着力推广的一项技术。

（五）人工湿地处理系统

人工湿地是一种由人工建造和监督控制的、与沼泽地类似的地面，它利用自然生态系统中的物理、化学和生物三重协同作用来实现对污水的净化。具有高效率、低投资、低运转费、低维持技术、处理量灵活、能耗低和处理效果好的优点。广大农村地区可以根据地区的不同，选择合适的水生植物，这种方法更加适用于具有湿地的地区。

（六）氧化沟

氧化沟是一种活性污泥法工艺，结合了活性污泥法推流和完全混合的特点，有利于克服短流和提高缓冲能力。污泥产量小，性质稳定。工艺流程简单，构筑物少，占用土地面积也少，便于管理。

三、农村生活污水处理的对策

（一）科学制定农村生活污水处理建设规划

制定农村生活污水处理建设规划，必须从实际出发，因地制宜。基于农村生活污水污染的特点，建立与各地农村经济水平、自然条件、环境目标相适应的生活污水处理工艺和行之有效的运行管理模式。

（二）制定农村生活污水处理工程技术规范

目前，国内尚无农村生活污水处理工程规划设计与施工技术的地方、行业和国家相关标准。应针对农村生活污水的水质、水量特点，结合农村目前的经济和社会发展水平，在现有分散和集中处理技术的基础上，推荐、提供经济有效的农村生活污水处理技术、设备，制定农村排水工程规划设计与施工技术标准，分类指导工程设计和建设。

（三）合理利用处理后生活污水，大力发展有机农业

处理后的生活污水部分可就地直接回用，作为肥料用于园林绿地，既解决了农村生活污水处理，还可以降低化肥的使用，节约农业生产成本，增加农民收入，促进农业的可持续发展。部分省份采用以沼气为纽带的生态模式来处理村镇生活污水，实行种养业有机结合，推广了“猪－沼－菜（渔、林果）”的生物链工程，使农民的基本生活、生产单元内部的能源和物流实现良性的生态循环，取得了良好的效果。

（四）加大资金投入，促进农村生活污水的有效处理

农村生活污水处理是一项涉及面广、工作量大的系统工程，需要政府的积极引导、大力推动，也需要农村居民的主体参与和自觉行动，因此政府应结合新农村建设的实践，采取国家扶持、地方补助、农民支持和企业参与等方式，广泛筹集资金，形成多元化投入、多渠道动员的参与机制；也可以推行农村污水处理的优惠政策，如税收优惠、信贷优惠等，鼓励和引导各种社会力量和资金投入到农村污水处理中，使农村生活污水处理工程能够顺利实施和运转。

总结

我国农村生活污水的处理工作起步较晚，且目前仍存在比较大的问题。随着全国新农村建设步伐的加快和政策的倾斜，一些地方已经开始建设示范工程和规模化运行的处理设施，但只有高效、低投入、低运行成本的污水处理技术才符合国情。上述污水处理技术各具备其独特的特点，且已经有了一些相关的研究和试验、实践工作，各地区可因地制宜，酌情选择。此外，这些技术也均有其自身的不足和值得改进之处，在实际应用中可通过科学设计、优化组合，达到技术上的互补。未来的污水处理技术会向着多方面、深层次的方向发展，可以预见多种系统的联合使用会成为今后发展的主要方向。

参考文献：

[1]李先宁，吕锡武，孔海南，等.农村生活污水处理技术与示范工程研究[J].中国水利，2006（17）：19-22.

[2]胡凯，许航，张怡蕾，等.分散式农村生活污水处理设施运营模式探讨[J].水资源保护，2017，33（02）：67-70.

[3]李云.农村生活污水处理技术分析[J].资源信息与工程，2017，32（1）：175-176.

论文作者:朱成强1,洪炜子2

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e1362339c9a7d69b4abe9a0c.html