# 仿针织牛仔面料的设计与开发论文_欧媛媛

广东前进牛仔布有限公司 广东 佛山 528000

摘要：以重纬组织为基础，经纱采用靛蓝纯棉纱，设计并织制了两种风格不同的仿针织牛仔面料。利用表纬长浮线浮于织物反面，将纬编针织物衬垫组织反面长浮线的特点融入到牛仔面料的设计中。利用里纬与经纱交织构成织物底布，使织物正面呈现“Ｖ”字型破斜纹风格。通过针织物与机织物的结构融合，设计的仿针织牛仔面料既保留了经典的靛蓝斜纹风格，同时织物反面的长浮线改善了传统牛仔面料透气、透湿性差的缺陷。

关键词：仿针织；牛仔面料；衬垫组织；重纬组织

引言：

尽管牛仔布的出现始于150多年前，但至今仍受到广大消费者喜爱，并在服装市场中占有重要地位[1]。随着人们生活水平的提高，牛仔布在传统生产流程的基础上衍生出多种类型的面料，如为改善牛仔面料的手感和弹性，开发了一种创意的牛仔面料——针织牛仔面料，但是，针织牛仔面料与传统的牛仔面料在风格上相距甚远，且尺寸稳定性和耐磨性都无法与传统牛仔面料相比。为此近年来以机织技术为基础，吸取针织牛仔面料优势，开发了一种更有市场潜力的牛仔面料——仿针织牛仔面料。

为使牛仔面料兼具针织牛仔面料的弹性和传统牛仔面料的耐磨性、尺寸稳定性，致力于获得性能更佳的仿针织牛仔面料，本文从原料的选择入手，搭配不同原料成分的纱线，弹力纱与非弹力纱交织，织物在弹力纱的作用下产生较大的缩率，呈现针织面料效果[2]。以面密度相同的针织牛仔面料、纯棉机织牛仔面料、棉弹机织牛仔面料和涤弹机织牛仔面料为对比，对仿针织牛仔面料的机械性能和织物风格进行了较为全面的分析和评价[3]。仿针织牛仔面料的织造利用的是传统牛仔面料的机织生产技术，这使仿针织牛仔面料保留了机织牛仔面料挺括、保型性好等优点；同时纱线、织物组织的选择以及缩率的控制赋予了面料较大弹性和透气性，使之具有针织手感。

１组织结构设计

为了确保牛仔面料斜纹的经典外观，同时引进针织衬垫组织反面较长浮线的优点，织物的组织结构设计为重纬组织，该组织包含两个系统的纬纱与一个系统的经纱，组织图如图1（d）所示，图中1、2……表示表纬，Ⅰ、Ⅱ……表示里纬[4]。织物正面效果是由经纱与表纬交织而成，即表组织，如图1（a）所示。从正面可以看出，每一根经纱都存在较短的经浮长，且经浮长在织物表面构成一个个“Ｖ”字，用来模拟破斜纹的外观。织物反面是由经纱与里纬交织而成，即反面组织如图1(c)所示。从织物反面可以看出，每一纬都存在较长的纬浮长，用来模拟针织衬垫组织的反面外观。

２织物一

2.1纤维及纱线选择

经纱：细度为12ｓ的纯棉单纱，颜色为经典的靛蓝色；

纬纱：织物反面主要呈现里纬的浮长线，表纬与经纱交织，作为底布，因此表纬采用与经纱细度接近的10ｓ涤纶单纱，里纬采用较细的21ｓ涤棉混纺纱，颜色均为本白[5]。

2.2织物紧度及密度设计

参照常规牛仔面料的规格，将织物一的经向紧度设计为80％，由公式（１）、（２）可计算出织物的经密Ｐｊ约为310根／10cm。因织机筘号为75筘／10cm，由公式（３）可计算出经纱的筘入数为4.13，取整为４。再将确定的筘入数代入公式（３）得出其设计经密为300根／10cm。

式中：Ｅｊ为织物的经向紧度（％）；Ｐｊ为织物经密（根/10cm）；Ｎtj为经纱的线密度（tex）；Ｎｅ为经纱的细度（英支）；Ｃ为常数，对于棉纱，Ｃ＝583。

为凸显织物反面纬浮线的效果，在传统牛仔面料的基础上适当增大织物的纬向紧度，织物纬密Ｐｗ设计为280根／10cm。

2.3试织及结果

从织物组织图上可以看出，该织物组织中经组织点明显多于纬组织点，为降低织造能耗，采用反织法[6]。织前准备时采用顺穿法穿综，用综数共10页，完成的上机图如图２所示。

织物样品在程工电动Ａ型CG2060DA全自动多臂织机上完成试织，试织结果如图３所示。从织物正面可清晰地看到“Ｖ”字型的经浮长，织物反面则呈现出本白色的纬纱长浮线，模拟了纬编针织物衬垫组织的风格特征。

３织物二

尽管织物一的反面成功模拟了衬垫组织长浮线的外观，但是从图３中可以看出在织物正面出现了较严重的“露白”现象。由于表纬较粗，且经、纬纱颜色差异较大，表纬单独的纬组织点显露在织物正面。在织物二中将纱线细度降低，这种疵点得以改善。

3.1纤维及纱线选择

经纱：细度为32s的精梳纯棉单纱，靛蓝；

纬纱分为三种：表纬ａ为24s天丝，里纬ｂ为32s薄荷纱，里纬ｃ为JC32s＋40D莱卡，投纬顺序为：1a1b1a1c。

3.2织物紧度及密度设计

将织物二的经向紧度仍设计为80％，由公式（１）、（２）可计算出织物的经密Ｐｊ约为506根／10cm，因织机筘号为120筘／10cm，由公式（３）可计算出经纱的筘入数为4.22，取整为４，再将确定的筘入数代入公式（３）得出其设计经密为480根／10cm。织物的纬密设计为478根／10cm。

3.3试织及结果

织物二上机图同织物一，试织结果如图４所示。从图中可以看出织物反面纹路较织物一细腻，织物正面“露白”现象较织物一明显得到改善，细腻的斜纹纹路更贴近传统牛仔面料的风格。尽管织物正面仍出现白点，但是这些较均匀的白点刚好凸显了牛仔面料的怀旧风格。

结束语：

本文从组织结构、纤维与纱线选择、织物紧度及密度设计等方面探讨了仿针织牛仔面料的设计方法，并在多臂织机上成功织制了两种织物样品。

（１）以重纬组织为基础，将纬编针织物衬垫组织长浮线的结构特点融入到牛仔面料的设计中，解决了传统牛仔面料透气、透湿性差、手感硬板的缺陷；

（２）织物一中较粗的表纬纱线与经纱交织，构成织物稳固的底布，在织物正面形成破斜纹外观，同时里纬在反面形成长浮线效果。

（３）通过降低纱线细度，织物二较织物一的纹路更细腻，织物正面“露白”现象得到改善，在靛蓝色织物正面若隐若现的些许白点，更贴近传统牛仔面料的怀旧风格。

（４）在今后的研究中，可以尝试新型纤维原料在仿针织牛仔面料中的应用，也可以尝试对这一类牛仔面料的性能探究。

参考文献：

[1]蒋志青,马延涛,郭亚,马建伟,陈韶娟.仿针织牛仔面料的开发及期性能评价[J/OL].纺织学报:1-5[2019-07-22].https://doi.org/10.13475/j.fzxb.20170605306.

[2]陈崇利,马秀霞,吕显锋,王祥银,刘振波.仿针织双弹牛仔面料的生产实践[J].棉纺织技术,2017,45(05):63-66.

[3]程东明,陈浩,杜泽静.异面仿针织牛仔面料设计及风格测试[J].服装学报,2017,2(02):102-106+112.

[4]王新力.牛仔面料的科技进步及开发方向[J].纺织导报,2016(09):68-71.

[5]陈自义,李坚少.功能性针织牛仔面料生产实践[J].针织工业,2016(08):19-21.

[6]高兵,陈国仲,叶谋锦.吸湿排汗三防易去污针织牛仔面料的开发[J].针织工业,2016(07):1-4.

论文作者:欧媛媛

论文发表刊物:《城镇建设》2019年12期

论文发表时间:2019/8/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e1481155e7d15c94709dbb0e.html