# 有线电视网络工程的设计及维护论文_袁锡志

广东省广播电视网络股份有限公司东莞石龙分公司 523320

摘要：随着有线电视网络工程的规模变大，工程程序和项目管理也越来越复杂。把普通项目管理程序和方法引入到有线电视工程项目上，探讨有线电视工程的策划、决策、设计、施工、调试、竣工的全过程，并把建筑工程项目管理引入到有线电视工程中。随着信息技术的进步和发展，有线电视工程也应用到很多方面。网络技术也在有线电视工程方面得到了广泛的应用，发挥着重要的作用。为了保证网络技术在有线电视工程中更好地发挥作用，就要对有线电视进行设计和维修。为广大用户提供更加清晰、更加稳定的电视图像信息。有线电视的网络错综复杂，线路长，容易发生故障，所以要及时对有线电视进行维护。

引 言

随着信息技术和数字技术的不断发展有线电视工程技术也随之发生了很大的转变。目前光纤有线电视是最为常见也是最具发展前景的有线电视工程。但是其不但对技术有很高的要求还对维护管理工作提出很高要求。因此有线电视工程必须要从设计开始就从综合考虑到所有因素做好工程设计施工方案并加强后期维护管理。

1 有线电视工程的设计要点

在设计有线电视工程的施工方案一定要严格遵照国家的相关标准和规定并遵守技术规范要求对方案进行优化设计。当前有线电视多采用光纤有线电视网的形式而其一般使用光发射机来接收和传递信号不同光发射机的波长也各有不同因此应该合理选择网络和波长。另外还要注意光纤配置问题。以下就对这三个方面的设计要点进行阐述：

1.1 波长的选择

当前广电城域双向HFC网络中使用的光发射机主要有两种工作波长门1310nm和1550nm1310nm波长的光发射机特点是光功率相对较小在光链路中传输距离近但价格也较低适合于城区光节点门1550nm波长的光发射机主要优势是光纤衰减小可以直接使用光放大器输出功率大适合长距离传输但价格高鉴于以上特点，在城区光链路中应首先选用1310nm波长光发射机但若城区相对较小地域覆盖小大在第一级光链路中也应采用1310nm波长光发射机长距离大于（38公里）传输则采用1550nm波长光发射机。

1.2 网络的选择

地市城域宽带网广播信道基本结构可根据当地用户分布情况设一个总前端和若干（1-4）个分前端，一级光缆干线连接总前端和分前端或者分前端和分前端之间互连采用“逻辑环型物理星型”拓朴结构，每个分前端至少保证不同路由的两路光信号输入使信号传输具有1+1的热各份冗余保护形成自愈能力；一级光缆干线连接分前端和用户分配网采用星型拓朴结构；光接点以下的同轴电缆部分按双向传输线路设计采用集中式分配结构一个分前端覆盖1-3万户左右，考虑到反向数据业务和光发射机故障影响范围，一个下行光发射机通过光分路器最多带4-7个光接点特殊情况下最多小能超过8个；每个光接点所带用户数不超过50户光接收机每个电平输出口服务用户数应尽量相等，以方便今后平滑升级、每光节点所带用户数；每个光节点所带用户数不超过50户，以减少反向噪声的汇聚，同时增加每个用户的平均可用带宽；分配网遵循星型分配原则放弃传统的树枝型分配结构河以减少上行通道的不平度；用户分配网尽可能采用集中供电力式保证节点系统的独立性和完整性。用户分配网链路上尽量少用干线放大器放大器级数最大不超过一级在使用了放大器的链路上应采用“单位增益法”进行设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3 光纤配置

光缆网中的光纤尽可能留有余量每个光接点至少应有四芯可用光纤建议地市级网络环网光缆至少配置24芯光纤星网每个光节点配置8芯光纤县级每个光节点配置今4-6芯光纤其中一芯用于广播信道两芯用于交互信道厂至三芯预留以后发展备用。

2 有线数字电视用户终端检测与维护

有线数字电视传输网络是一个系统工程，其故障现象远远少于传统模拟信号。数字电视信号的信道功率（POW）、调制误差率（MER）、误码率（BER）、星座图和频谱图等从多个角度描述数字电视的传输质量。它不同与模拟电视的发射、传输，但有着模拟电视无法比的优势。但是繁荣的现象之后也隐藏着危机，目前数字电视在用户家故障主要表现为：马赛克、无节目（蓝屏）、静帧。笔者根据实践经验从实践的角度来谈谈数字电视的检修方法。

首先，检测用户的入户电平。目前由于数字场强仪刚刚面市，许多电视台因价格昂贵而却步，但用模拟场强仪还是可以检修的。一般模拟电视的电平入户根据国标是大于58db可正常收看，而测数字电视的电平根据实践大于35db是没有问题的。那么当测了数字电视的入户电平大于35db时，再测前面的模拟电视的入户电平，既可推算出数字机顶盒正常收看时，要求该地区网络设计的必须入户电平。

其次，机顶盒的搜索问题。搜索可分为自动搜索和手动搜索，这两种方法进行前都必须将机顶盒恢复原厂设置。前一种方式要断掉电源，最好等上2030分钟后再开机，可以解决一些一般性的故障，如机顶盒上的时间不准、搜索频道数量没有变化等问题。后一种方式就不须断电源，进行手动搜索数字电视的每个传输频率后并逐个将其存储就行了。

最后，机顶盒的升级问题。它也可通过两种方式进行，即自动升级和手动升级。自动升级是用户将机顶盒置于待机或开机状态，由数字电视公司的前端发出自动升级的指令来完成。而手动升级则在机顶盒中直接选择在线升级等待510分钟即可完成。这两种升级方式进行的前提是数字电视公司的前端必须有不同机顶盒配套的升级软件。

结 语

在有线电视工程的实施过程中，胧们应该从设计方案开始入手加强管理、精心设计施工并做好维护工作，以全面保证有线电视工程建设质量。当然，由于科技在不断发展肩线电视工程的技术也势必会随之进步月HFC网也会更加完善，因此在设计有线电视工程施工方案时要给未来的改进留有一定的余地，以方便系统更新发展。我们往往根据故障发生的现象进行逐步检查，从而来确定故障发生的类别、位置以及紧急程度，而且还要确定告警系统是否发出警示，设备单板的工作状态是否正常，这样才能对故障进行准确的定位、判断以及及时的处理。当然，工作人员本身也要不断认真的学习、搜集关于计算机网络方面的技术资料，平时注意积累设备维护和故障处理的经验，进一步掌握接入网的具体情况，熟练使用测试仪等检测工具，能够及时发现问题和排除故障，保证接入网系统正常运行的工作状态。

参考文献：

[1]李爱民.有线电视传输网络常见故障处理及维护管理[J].电子世界.2013（23）.

[2]王泽民.浅议有线电视工程建设项目管理[J]中国有线电视，2009.21.

[3]马建国.王楠.有线电视网络工程验收与测试[J].信息通信，2013（6）：266.

[4]陈忠平.克岩.铁通宽带接入网络存在问题及解决方法[J].铁道通信信号.2009.6.

论文作者:袁锡志

论文发表刊物:《基层建设》2016年16期

论文发表时间:2016/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e14d87ba77a1b546a13aefe5.html