# 探析建筑施工临边洞口的安全防护及管理论文_梁瑛

梁瑛

浙江黄岩住宅开发建设总公司

摘要：在建筑施工的过程中，高处坠物和物体的下落一直都是影响施工安全的两个非常重要的因素，如果真的出现了这两种现象，就有可能会发生非常严重的人员伤亡事故，造成这种现象的原因有很多，其中最为重要的一个原因就是临边和洞口防护不当或者是根本就没有设置临边及洞口防护措施，所以做好临边和洞口的防护工作对于降低施工中安全事故发生的概率是十分关键的。本文主要分析了建筑施工临边洞口的安全防护及管理，以供参考和借鉴。

关键词：建筑施工；临边洞口；安全防护；管理

1、引言

在建筑施工的过程中，很多因素都会使得建筑施工的过程中会出现比较大的安全事故，这些安全事故对于施工的正常进行会产生非常不利的影响，所以我们在施工的过程中一定要采取有效的措施对其予以控制和管理，在众多的不安全因素当中，临边洞口因素占据了非常重要的位置，所以我们在对这一部分进行施工的过程中一定要加强安全防护和管理工作。

2、建筑施工走临边及洞口作业的安全防护特点

首先是在施工的过程中，临边和洞口位置的面积比较大，同时数量也比较多，工程的种类会出现有非常强的差异性，所以在不同的工程当中，临边和洞口的分布式没有规律可循的。

其次是临边和洞口的位置会随着施工的不断深入而产生相对较大的变化，比如说在基础施工的过程中还存在着一定的基坑周边防护，但是基础回填土结束之后，临边施工也就不复存在，在对建筑的主体进行施工的过程中，临边和洞口会随着主体工程高度的提升而提升，在装饰工程建设的过程中，临边和洞口的数量也会不断的减少，施工作业量也会产生相应的变化。

再次是因为当前高层建筑在建设的过程中会越来越多的考虑在临街的位置进行建设，在封闭式施工工程建设的过程中，临边和洞口的周围采光效果并不是很好，这样也就使得临边和洞口会产生非常明显的隐蔽性特征。

最后一点就是因为建筑工程在施工的过程中所涉及到的工种相对较多，所以不同工种之间需要进行协调和配合，为了保证施工的便利性，在工程建设的过程中也存在着违规拆除临边洞口的防护结构，但是之后又不对其进行有效调整的情况比如说土建单位在建设了电梯井门洞防护之后，安装单位在安装的过程中没有经过有关部门的允许就将安全防护结构拆除，在工作彻底完成之后也不对其进行重新的修复，所以这也给以后的工程施工造成了非常大的隐患。此外当前在建筑施工的过程中有很多人都是民工，在施工的过程中安全意识也并不是非常好，因为各种因素的影响会在临边和洞口的位置出现比较多的事故现象，但是这些位置一般情况下都不是他们的工作面。

3、临边作业安全防护

3.1临边作业安全防护措施

3.1.1设置防护栏杆

针对基坑周边位置或者是没有安装栏杆或者是挡板的阳台亦或是雨篷和挑檐边的位置等等都要设置保证安全的防护栏杆，同时主体工程上升的时候顶层楼梯口的位置也应该伴随着工程建设的不断深入而安装一些相对比较正式的防护栏杆。

3.1.2架设安全网

如果建筑首层墙体的高度超过了3.2米的时候，二层楼的周边或者是没有外脚手架的高度已经超过了3.2米的楼体四周都必须要在外部设置一个安全网。

3.1.3设置安全门或者是活动防护栏杆

所有的垂直运输接料平台上部都应该设置安全门或者是活动的栏杆。

3.1.4作全封闭处理

如果临边的外侧面正好面对的是接到的时候，出了设置防护栏杆之外，敞口立面的位置一定要使用满挂安全网或者是其他可以起到相同效果的防护措施对其予以处理。

3.2防护栏杆的搭设

3.2.1防护栏杆的组成，

防护栏杆通常都是由两个横杆和支撑其的栏杆柱构成的，另外在防护栏杆的侧面位置也应该设置一个安全网或者是满扎竹笆，如果条件允许的话也可以选择使用挡脚板。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2.2防护栏杆的构造措施

横杆：上横杆和地面之间的高度要设置在1.0到1.2米之间，下横杆距离地面的高度应该设置在0.5到0.6米之间，同时其坡度应该控制在1：22，防护栏的高度不能小于1.5米，此外在结构中还要设置安全立网。

安全网及竹笆：防护栏杆在设置的过程中必须要使用自上而下的方式使用安全网对其予以封闭，或者是在栏杆的下方设置一个相对比较严密的此外固定高度也在18厘米以上的挡脚板，或者是高度在40厘米以上的挡脚笆，下面和孔隙之间的距离必须要在10毫米以内，接料平台两侧当中的栏杆一定要从上到下加设安全网，保证其安全性和稳定性。

3.3 防护栏杆的材质要求：

防护栏杆可因地制宜采用钢管、钢筋、原木，毛竹以及型钢等不同材质的杆件，且应符合下列要求：

3.3.1 毛竹横杆小头有效直径不应小于70mm，栏杆柱小头直径不应小于80mm，并须用不小于16号的镀锌钢丝绑扎，不应少于3圈，并无泄滑。

3.3.2 原木横杆上杆梢径不应小于70mm，下杆梢径不应小于60mm，栏杆柱梢径不应小于75mm，并须用相应长度的圆钉钉紧，或用不小于12号的镀锌钢丝绑扎，要求表面平顺和稳定无动摇。

3.3.3 钢筋横杆上杆直径不应小于16mm，下杆直径不应小于14mm，栏杆柱直径不应小于18mm，采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。

3.3.4 钢管横杆及栏杆柱均采用48×（2.75—3.5）mm的管材，以扣件或电焊固定。

3.3.5 以其它钢材如角钢等作防护栏杆杆件时，应选用强度相当的规格，以电焊固定。

4、洞口作业安全防护

4.1 洞口作业安全防护措施

洞口作业的安全防护措施，主要有如下四种：

4.1.1 板和墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护设施；

4.1.2 电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门，电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网；

4.1.3 钢管桩、钻孔桩等桩孔上口，杯形、条形基础上口，未填土的坑槽，以及人孔、天窗、地板门等处，均应按洞口防护设置稳固的盖件；

4.1.4 施工现场通道附近和各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

4.2 洞口作业安全防护设施的具体要求

4.2.1 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口，必须用坚实的盖板盖没，盖板应能防止挪动移位；

4.2.2 楼板面等处边长为25—50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施；

4.2.3 边长为50—150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于砼板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于20cm。

4.2.4 边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全网；

4.2.5 垃圾井道和烟道，应随楼层的砌筑或安装而消除洞口，或参照预留洞口作防护。管道井施工时，除按4.2.4条办理外，还应加设明显的标志。如有临时性拆移，需经施工负责人核准，工作完毕后必须恢复防护设施；

5、临边、洞口作业安全管理方面的几点建议

5.1 加强对现场人员，特别是农民工的安全意识和安全知识教育，使其不要随意离开工作面；

5.2 作好施工现场各施工单位和专业工种之间的协调配合，不允许随意拆除临边、洞口防护设施，因工作需要拆除者，应通知设置单位拆除，并负责及时恢复。设置单位应派专人负责此项工作；

5.3 临边、洞口周边应设置警示标志，特别是采光很差的地方，应采取人工采光措施。

6、结束语

在建筑施工中，高处坠落和物体打击一直是多发性的两大类伤害事故。在造成高处坠落和物体打击的诸多原因中，因未进行临边及洞口防护或临边及洞口防护不当又是其主要原因。因此，作好临边及洞口防护，对于防止伤亡事故的发生有着十分重要的意义。

参考文献：

[1]董月霞.浅谈SNS主动防护网的施工技术[J].中国科技信息.2012（23）

[2]郭亚波.施工层临边洞口防护改进工艺[J].山西建筑.2012（27）

[3]陈立升.建筑企业施工现场料具管理[J].科技创新导报.2011（32）

论文作者:梁瑛

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e1a06835e4a9d399833903a4.html