# 电厂汽轮机组辅机优化运行方式探讨论文_岳源洲,杨秾著

（海南核电有限公司 海南昌江）

摘要：在新形势的影响下，我国经济建设的发展在稳定的运行中，各个领域的发展对于电能都有着不同程度的需求，而满足这些需求就是现阶段我国电厂的主要发展方向。在电厂的建设过程中，汽轮机组占据着重要的地位，很多时候电厂过于重视对主机的建设，而忽略了辅机的重要性。本文将针对电厂汽轮机组辅机为研究对象，了解电厂汽轮机辅机的存在意义与价值，深入分析电厂汽轮机组辅机的优化运行方式。

关键词：电厂；汽轮机组；辅机；运行方式

前言

供电的持续性与安全性是企业和人民群众主要关注的问题，而确保电厂汽轮机组辅机的顺利运行就能为供电的持续性与安全性提供保障。在电厂的发展过程中，每一个设备的顺利运行都与供电效果有着直接的联系，所以，才需要不断对设备进行维护与保养，确保每一台设备都处在最佳的状态，对提高设备的工作效率与工作质量有着积极的影响。汽轮机组是众多电厂设备中比较重要的一种，对汽轮机组主机与辅机的维护与保养十分的重要。

一、电厂汽轮机组辅机运行方式的基本概述

电厂汽轮机组在运行的时候分主机与辅机两个方面，在实际的生产过程中，工作人员经常会过于重视对主机的研究与维护，而忽略了辅机的重要性，这种现象严重影响了电厂汽轮机组的工作效率，阻碍了电厂经济建设的发展。电厂汽轮机组辅机是由很多设备组成的，每一台设备相互依赖又互不干扰，笔者今天针对三个比较重要的设备进行分析。

（一）高压加热器

在电厂汽轮机组辅机运行过程中，高压加热器属于出现问题比较频繁的一种设备，像是高压加热器的泄露、管道晃动、水位波动都会影响电厂汽轮机组辅机的正常运行。当高压加热器设计与安装不合理的时候，在使用过程中就会由于受热不均匀而产生局部沸腾的现象，从而引发水位的波动；另外，如果管子与管板之间的焊接不到位，就会产生一定程度的空隙，造成液体泄漏的现象。这些现象都会影响电厂汽轮机组辅机工作的稳定性[1]。

（二）给水泵装置

振动、汽化、冷却水入口堵塞是给水泵装置常见的问题。由于控制部件在制作过程中的管理不到位，所以动静部件之间的缝隙会比较大，从而产生震动影响电厂汽轮机组辅机的运行。另外，在排列磁性滤网铁芯的时候一定要合理，才能够避免产生转子磁化的现象。

（三）凝汽器

由于电厂汽轮机组辅机的在运行过程中很容易被腐蚀，所以经常会出现管子泄露的现象，从而影响凝汽器的运行。为了改善这种情况，维修人员可以在凝汽器内部涂上一层防腐蚀的油漆[2]。

二、电厂汽轮机组辅机存在的问题及解决措施

（一）电厂汽轮机组辅机存在的问题

电厂汽轮机组辅机在运行过程中经常会受到诸多阻碍，有很大一部分原因是由于电厂汽轮机组辅机本身存在一些问题。首先，辅机供油系统出现故障。由于工作人员在进行供油系统安装的时候不够细心，对于其监管不到位，才会导致杂质混入供油系统，划伤供油系统的油径，影响辅机供油系统的运行。其次，辅机调速装置出现故障。调速装置出现故障在辅机的运行过程当中比较普遍，由于调速装置振动，导致输油阀门激烈的震荡，影响辅机的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）解决电厂汽轮机组辅机问题的措施

对于辅机供油系统的故障，我们可以通过定期清理供油系统的油径来解决。对于辅机调速装置的故障，我们可以在调速装置上安装过滤网来解决，过滤网能够提高调速装置的稳定性，防止调速装置激烈的震荡。另外，维护人员要定期检查电厂汽轮机组辅机的阀门，将其功能充分发挥出来，为电厂汽轮机组辅机的正常运行提供保障[3]。

三、电厂汽轮机组辅机的主要优化方式

（一）优化抽气仪器设备的方式

由于电厂汽轮机组辅机的凝气设备在运行过程中需要正空的环境，所以使用抽气仪器设备抽出不凝固气体，创造真空的环境，为凝气设备的正常运行提供保障。如果凝气设备的运行环境不能维持在真空状态，对于温度、压力、泵的转速等各个方面都有着不利的影响[4]。由此可见，优化抽气仪器设备的运行方式，能够促进电厂汽轮机组辅机的正常运行，提高其工作效率。

（二）优化循环水泵的方式

在机组负荷和冷却水温数值一定的情况下，凝汽器压力会随着循环水流量的变化而发生改变，循环水泵的功耗也受到循环水流量的直接影响。当循环水流量呈上升趋势时，凝汽器的压力会随之降低，而机组的出力与循环水泵的功耗却随之增加；但是，凝汽器所能承受的循环水流量变化却是有限的，当循环水流量的增加过多，循环水泵的功耗会与机组的出力相抵消。由此可见，当机组的出力与循环水泵的功耗之间差距最大时，凝汽器处于最佳的运行压力值，循环水泵的运行方式最佳[5]。

要想充分发挥电厂汽轮机组辅机的效果，就要保证循环水泵的处于最佳的运行状态。我们可以通过改变冷却水量来控制冷却水温，当冷却水量增加的时候，电厂汽轮机组辅机的发出的功率就提高了，从而确保了循环水泵的最佳运行方式。

（三）优化冷却液体系的方式

当冷却液体系受到阻力不一定、出水点的流量控制力度不到位时，都会影响冷却液体系的运行。为了推动汽轮机组辅机的发展，必须要充分了解冷却液体系。当调节门开度减少的情况下，冷却液的相应阻力会随之增大，严重阻碍了电厂汽轮机辅机的发展，不仅造成大量的人力、物力、财力的浪费，还会影响供电的安全性与持续性。由此可见，优化冷却液体系的运行方式是十分必要的。我们可以通过增加调节门开度来降低冷却液的相应阻力，以此来实现冷却液体系的优化。

四、完善电厂汽轮机组辅机运行的措施

（一）完善输送水体系

输送水体系是电厂汽轮机组辅机能够正常运行的保障，如果输送水体系出现了问题，对于后续工序的运行有着极大的影响，还会造成水泵口崩裂、液体泄漏等方面的问题，严重影响到电厂经济效益和社会效益的发展。所以，必须要完善输送水体系，将凝气设备处直接安置与空气接触的输送水泵，消除由于水泵振动带来的崩裂、泄漏等现象。

（二）加强输送水位调控力度

为了保证电厂汽轮机组辅机的运行效率，就要加强对输送水位调控的监督与管理。当输送水位达不到预期要求的时候，输送水处的温度会由于水位不达标而升高，产生气流冲击的现象，严重影响汽轮机组辅机的正常运行[6]。因此，在对预期的输送水位设计的时候，要充分考虑到设备运行过程中可能会遇到的各种问题，不断深化科学技术的改革与创新。

五、结论

综上分析可知，电厂汽轮机组辅机的运行在整个供电系统的中有着非常重要的作用，随着人民群众与企业对供电的安全性与持续性的要求越来越高，电厂所面临挑战也越来越多。所以，为了满足用户的要求，推动电厂经济建设的发展，必须要加强对汽轮机组辅机的重视程度，优化电厂汽轮机组辅机的运行方式。

参考文献

[1]贺济芳.电厂汽轮机组辅机运行概况与运行方式优化[J].科技传播,2012,01:103-104.

[2]陈胜.造纸厂热电联产汽轮机组负荷分配优化调度信息系统开发[D].华南理工大学,2012.

[3]刘慧慧.火电厂给水泵汽轮机系统热经济分析与优化设计[D].太原理工大学,2013.

[4]付兆良.电厂汽轮机中辅机的优化方式[J].黑龙江科学,2014,11:233.

[5]陈益利.论电厂汽轮机中辅机的优化方式及改进措施[J].科技与企业,2014,20:156.

[6]张鹏飞,呼斯楞.电厂汽轮机辅机运行优化和改进的分析[J].科技创新与应用,2015,05:67.

论文作者:岳源洲,杨秾著

论文发表刊物:《电力设备》2016年第13期

论文发表时间:2016/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e1d294ab28d835c97d54e002.html