# 约翰·迪尔进口农业机械产品简介_约翰迪尔公司论文

约翰迪尔进口农机产品介绍，本文主要内容关键词为：约翰论文,产品介绍论文,农机论文,迪尔论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。

从1837年以来，无数美国农场主为拥有约翰迪尔产品而骄傲，因为迪尔拖拉机、收割机、摘棉机、喷药机、整地机、播种机和农业服务等是他们提高作业效率和收入的最佳帮手。今天，约翰迪尔农业机械在耕作着130多个国家和地区的田地。此外，约翰迪尔已经成为建筑、林业、高尔夫球场和草坪养护领域大量专业人员的首选品牌。

之所以能够保持领先地位，是因为约翰迪尔一直在认真倾听用户的声音，并在研发过程中始终牢记用户的反馈。目前，约翰迪尔平均每天的研发投入超过200万美元。

令约翰迪尔颇为自豪的是，其中国工厂制造的产品已经赢得了中国广大用户的认可和欣赏，而其世界顶级的农业机械在中国大型国有农场也有了更广泛应用。在接下来的几个月里，我们将向读者系统地介绍约翰迪尔在美国、德国等国家生产的农机产品。

拖拉机——约翰迪尔7030、8030、9030系列大马力拖拉机

约翰迪尔9030系列拖拉机目前可提供8个型号，覆盖325～530马力，动力强劲、性能优良，并且具备多种功能，是大型作业的理想选择。该系列拖拉机装备了革命性的约翰迪尔PowerTech  13.5L发动机（9230配备的是PowerTech  9L发动机），在达到美国联邦尾气排放标准的同时增强了动力和性能，并有充足的额外马力储备（发动机最高可达583马力）。装备了专利的Vari-风扇驱动和冷却系统，提高了燃油效率，降低了动力消耗；由于装备的变速箱具备更佳的换挡能力，因而能够适应更强的匹配动力。9030系列拖拉机有多种牵引杆供选择。甚至可以配置6对液压输出阀，适合种植、播种和耕地等多种田间作业。

约翰迪尔8030系列拖拉机是全新的重负荷拖拉机，目前可提供8个型号，覆盖225～330马力，配备约翰迪尔PowerTech  9.0L发动机，提供超强的功率以及更高效的燃油效率。新型发动机采用废气再循环(EGR)、可变几何尺寸涡轮增压机(VGT)和每缸四气门设计等成熟技术，使得发动机对不断变化的负载反应更快，拖拉机能在最佳状态下工作时间更长、生产效率更高。8030系列拖拉机提供43%的扭矩储备和13%的马力储备，具有较大的牵引功率，可以轻松牵引宽幅播种机、重型条播机和大型旋耕机。8030系列拖拉机的节油性能也非常山色，8430拖拉机是美国内布拉斯加州拖拉机实验室测试过的节油性能最优的行作物拖拉机，其节油性能比其上一代产品高出8.8%。

约翰迪尔7030系列大型拖拉机目前有4个型号，覆盖175～220马力，可以为繁重的作业提供超强动力，7030系列拖拉机均采用PowerTech 6.8L发动机，并且配备智能功率管理装置，在后动力输出和运输应用中，发动机自动提供额外30马力的功率。拖拉机前后端安装的 HID照明系统，改善了夜间作业条件。7030系列大型拖拉机能够选装不同功能的变速箱，甚至可以选配时速为51km/h的运输专用变速箱。这一系列拖拉机可选配更大的轮胎以及流量达45gpm的液压系统。

7030系列大型拖拉机已经在耕种着中国的土地。内蒙古大兴安岭农垦管理局在2008年春季购置了6台约翰迪尔7830拖拉机，因为该农垦以往采购的拖拉机均为国产中小马力拖拉机，已不能满足当前农垦建设的需要，所以引进了装配AutoTrac SF2自动驾驶系统的约翰迪尔7830拖拉机。使用该系列拖拉机大大提高了播种速度、减轻了驾驶员的疲劳强度，同时可以24小时不间断的播种，为抢农时提供了有力保障。

联合收割机——约翰迪尔70系列STS联合收割机

约翰迪尔70系列STS联合收割机代表着收割机技术的最高水准，目前有4个型号可供选择——9570、9670、9770、9870，覆盖265-440/480马力，其标准部件包括迪尔专有的STS子弹形轴流滚筒，使收割机更加流畅地收割浓密、潮湿的作物，无需消耗发动机更多的功率。高性能的选配件，如自动驾驶辅助导航系统和智能喂入量控制系统，使收割机和驾驶员即使在长时间作业时，始终保持极高的生产效率。产量监控系统记录关键信息，帮助用户为随后的季节做出最高效、最及时的决策。70系列联合收割机装备的PowerTech 发动机已被证明可以使用添加至5%生物柴油的燃油。

据约翰迪尔澳大利亚的用户介绍，70系列STS联合收割机的损失率可以控制在百分之零点五以下，能够最大程度地确保颗粒归仓，而国内普通收割机的损失率通常是百分之四以下。70系列STS收割机的收获质量也非常好，其收获的种子不用再次清选。同时，该系列收割机可靠性极高，采用静液压传动，四轮驱动，通过性好，卸粮时启动增加马力。70系列收割机采用了先进的自动化控制系统，内置16种作物收割模式，并可自行编制5种作物的收割模式。

9870 STS收割机是目前该系列产品的最大型号，拥有行业内独有的智能功率管理系统，安装新型612C StalkMaster玉米割台时能够从480马力自动增加到514马力，在割台切碎玉米杂余时行走速度保持不变。

2008年，在引进约翰迪尔50、60系列联合收割机后，黑龙江垦区又引进了70系列的9670 STS收割机，有力保证了垦区大面积收获作业的效率，同时大大提高了经济收益。

联系电话：010-68527538

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e1d9011a91d6282c4f9a2a4c.html