# 阐述工程建筑材料质量检测与控制论文_周冬生

广东省乐昌市建筑工程质量安全监督站 广东 韶关 512200

【摘 要】建筑材料是建筑工程这一特殊产品的原料，其质量好坏直接影响建筑工程的优劣，而目前社会上生产的建筑工业产品伪劣品太多，因此，必须对建筑材料质量进行严格检测与控制。如要加强进场材料的质量控制、严把材料进场验收关，合理选择、使用和存放材料等。

【关键词】建筑材料；质量检测；检测手段；控制

1.工程材料试验检测的重要性

1.1能够优化材料的配合比设计

在一定条件下，进行配合比设计方面，要增加几个试配方案，方便有选用控制成本主要材料用量比例配合的经济方案，同时，经过配合比试验检测能够选择合理通过经济的材料配合比达到有效地降低工程造价。

1.2可以优化工程材料的选择

对原材料通过试验检测，能够在众多的同类的质量达标的产品当中，优先选优，最后通过综合权衡，选择费用较低的原材料，这样能够科学客观的评定建筑用各种原材料及其成品、半成品材料的质量好坏，在一定程度下，对于任何一种材料都可经过对其规定性能的相关检验，评定它的产品合格与否、这对于合理地使用材料，提高工程质量和效益，是十分必要的。

1.3有利于选择使用新材料、新工艺

经过对新材料、新技术、新工艺实施试验检测，在一定条件下，可以鉴别它的可行性、适用性、有效性、先进性，对于全面推动施工技术进步，提升工程进度与质量等会起到积极的推动效应。

2.常用建筑材料的分类与检测频率

2.1砂、碎石或卵石：

以同一产地、同一规格、同一进厂时间，每400m3或600t为一检测批，不足400m3或600t的也论为一检测批。

2.2水泥：

1）袋装水泥以同一水泥厂、同一标号、同一生产时间、同一进厂时间的同一出厂编号的水泥为一检测批。但一检测批的总量不得超过200t。

2）散装水泥以同一水泥厂、同一标号、同一生产时间、同一进厂时间的同一出厂编号的水泥为一检测批。但一检测批的总量不得超过500t。

2.3粉煤灰：

以连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一检测批，不足200t的也论为一检测批，粉煤灰的数量按干灰的重量计算。

2.4钢筋原材料：

以同一牌号、同一炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间，每60t为一检测批，不足60t时，论为一检测批。

2.5钢筋焊接：

在一般建筑物中，以每300个同钢筋级别的钢筋接头为一检测批。在现浇钢筋混凝土多层结构中每一楼层或每施工区段，同钢筋级别的300个接头为一检测批，不足300个的也论为一检测批。

2.6混凝土外加剂：

必须有生产厂家的出厂合格证书，内容包括厂名、品名、包装、出厂日期、性能使用说明。以掺量大于1%的同品种外加剂每100t为一检测批，掺量小于1%的外加剂每50t为一检测批，不足100t或50t的也可按一个批量计，同一编号的产品必需混合均匀。

2.7墙体材料：

根据砖和砌块的生产方式主要原料以及外形特征，砖和砌块可分为蒸压灰砂砖烧结多孔砖等。

（1）蒸压灰砂砖：每10万块为一批，不足10万块也为一批，但不得少于2万块。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆强度检验的样品，从尺寸偏差外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块其中2组进行抗压强度和抗折强度检验，一组备用。

（2）烧结多孔砖：每5万块为一批，不足该数量时仍按一批强度检验的样品，从尺寸偏差和外观质量检查合格中按随机抽样法抽取，共15块抗压强度抗折荷重检验各5块，备用5块。

3.建筑材料检测注意要点

3.1材料取样

取样一般是以一批材料不同部位随机抽取规定数量的样品，即不仅取样数量要正确，取样部位及方法也要按规定进行。试样的数量关系到试验结果的准确性。如果不按规定的取样方法、取样部位和取样量进行取样，或取样情况与要求存在偏差，都可能导致检测数据出现偏差，进而对整个材料的质量检验工作产生不利影响要严格按照相关规定进行。在接收检测样品时，工作人员必须对样品的状态做好，记录内容必须包括样品是否异常，或是否偏离了检测过程中描述的标准状态。实验室首先要明确样品检验的准备工作已经到位，并参照委托方的意见来进行样品检验前的准备工作。实验室应在质量文件中规定适当的设施，以防用于检验的样品在贮存、处置或检验开始前被损坏或变质，贮存条件必须符合要求，另外要做足安全措施，以确保检验样品的状态完好无损，进而保证检验工作的顺利开展。

3.2人员素质

检测机构必须规范人员，推行执业资格制度。建议把现在的检测员培训考核模式进一步深化，实行执业资格制度。另外，亦应配备足够的工作人员。试验室应明文规定技术负责人和质量负责人任职的资格条件，并明确规定高层、中层管理人员必备的资格条件以及从事技术检测人员的任职资格条件，也应明确规定验证审核的监督人员的任职资格与条件，并定期进行培训、考核和认可。

3.3试验环境

温度和湿度对一些建筑材料的性能有很大的影响。因此，在标准中对材料养护，测试时环境条件有明确规定，只有严格遵守这些规定，试验结果才具有可比性。

3.4仪器设备

实验室应正确配备进行检测的全部仪器设备。对所有仪器设备进行及时维护，并有维护数据处理程序，必须对检测设备进行检定和校准，并对仪器设备应有明显的标识来表明其状态。对显示的结果可疑或通过检定表明有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标识，修复的仪器设备必须经校准证明已恢复，方可正常使用，保证数据真实有效无偏差。

3.5检测标准

检测方法是实施检验的技术仪据，它即是实验室开展检验服务的重要资源，也是实施检验工作不可缺少的过程。实验室进行检测或开展其他相关业务活动时，如样品的制备、抽取、处置、贮存和传送；测量不确定的估算；分析检验数据等，必须根据相关检测规范和工作流程选择正确的检测方法，而且要采用国际或国家通用的检测规范和标准，经实验技术主管审定后方可运用到工作实践，标准方法应具有可溯性。若采取的检测方法或工作流程不是国际通用或国内规定的，检测前必须征得委托方同意，而且要形成有效文件，保证出具的报告被用户及委托方所接受，形成书面确定的有效文件，及时对标准进行更新。

3.6数据处理

由于各种原因，同一组试件中有时试验数据结果离散性较大，为使试验结果准确，标准规定对一些材料的试验结果数据有取舍的要求。如水泥胶砂强度抗折试验，当三个强度值中有一个超出平均值土10%的需剔除该数值，以其余两个强度测定值的平均值作为抗折强度结果。若其中有两个测定值超过平均值的±10%时，则以剩下的一个测定值作为抗折强度结果。若3个测定值全部超过平均值的±10%时，则须重新检验。混凝土和砂浆的抗压试件强度平均值的计算等都有各自的取舍方法。应予注意，切不可简单地把数据相加计算了事。计算后的数据修约的方法按GB/T8170进行，其尾数要按四舍五入单双法进位，并按标准规定保留数据的位数。试验结果数据有时会出现比预期的过高或过低，同一组试件中数据相差悬殊，或同一试件各项性能指标相互矛盾等异常现象，这需要认真对待，查明原因，并及时复试和复验。

3.7进行必要的强制性检测。

为了进一步保障安全，治理质量控制方面存在的问题，严禁使用伪劣材料，需要根据设计单位的设计要求以及规范的要求进行项目的严格检测。在检测过程中需要对一些项目进行强制性的检测：比如主体结构、钢筋数量、竣工后房屋内的空气质量检测、混凝土试块检测、钢筋抽样检测、瓷砖性能检测以及铝合金门窗的三性的检测等等，通过这些强制性检测项目的开展，进一步做好质量控制。

4.结语

要提高建筑工程的质量就必须不断地提高建筑工程材料本身的质量。而作为专业人员，更要以身作则，并在工作中不断的总结经验教训，以提高对建筑材料质量控制的工作水平，并保证所检测材料结果的准确性，确保建筑材料的质量和建筑工程质量的安全可靠。

参考文献：

[1]严晓新编著.建筑工程质量检测.黄河水利出版社，2014年08月第1版

[2]谭平主编.建筑材料检测实训指导.中国建材工业出版社，2013.8

论文作者:周冬生

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第5期

论文发表时间:2016/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e1ef944331730d9ca098eed3.html