# 市政给排水施工常见问题及有效措施分析论文_张阳

摘要:给排水工程是我国城市市政基础建设工程,其建设质量对城市人们的生活和工业发展等有着重要的影响,所以对其建设施工进行研究有必要性。本文首先说明了市政给排水施工建设中的常见问题，然后对其解决措施进行了分析,有一定的借鉴价值。

关键词:市政给排水:常见问题:解决措施

引言

随着我国社会主义市场经济的迅速发展以及城市化进程的进一步加快，市政公路的规划和建设也越来越重要。而给排水施工是市政公路建设中不可或缺的一部分， 其对于满足城市居民正常的生活需要，保护城市的生态环境乃至提升城市的发展水平都是十分重要的。但是，目前我国很多施工单位在市政公路给排水施工环节中仍然存在着诸多如施工事前准备工作不足，缺乏施工质量监督管理体系等问题。因此，必须采取积极有效的措施来解决现阶段存在的问题，以此来促进城市的可持续发展。

1当前我国市政工程给排水施工常见问题

1. 1给排水施工质量管理意识薄弱

由于给排水工程在我国的市政工程中的重要组成部分。所以它是否能够良好运行与道路的正常使用的联系是有着非常紧密的关系的。现在市政排水设施的建设主要由市政建设部门进行负责。但这些单位大多数只负责进行拨款和调度工作，对排水工程的质量没有个很好的认识和监督，所以在巨大利益的驱使之下，一些施工单位不惜铤而走险，用一些劣质的，不符合要求的材料来代替质量良好的材料，而且在施工中对施工图纸进行私自更改。这样建设出来的工程的质量是不能达到质量要求的。建设单位的一些负责人可能和施工单位相互串通，对这些情况不闻不问，这样建设出来的工程是对田家资金的浪费，是相关管理人员对人民不负贵。

1.2施工中回填土沉陷问题

管道施工完成后要对管道的坑来进行一个事后的填筑工作，这项工作是非常重要的，因为填土工作完成后车辆要在上面行走，如果上的压实工作没有做好。那么土在回填的后在车辆的作用下就会出现变形，进而下陷。如果沉陷幅度过大，势必会给市政工程给排水施工埋下巨大的安全隐患。

1.3给排水管道渗漏及堵塞

1.3.1 管道材料质量问题

如果所选用的管材质量及相关配件达不到相关标准,如尺寸不符国标、沙眼等，施工后则会出现管道渗漏的间题。而且这些问题肉眼通常不易发现，必领要经过严密的检测，另外管材质量所受环境因素影响也较大。

1.3.2 施工操作不当

现在的一些管道由于施工管道的管径和材料选取不当，或者管道没有做好设置坡度的工作，就会导致管道在运行过程中出现堵窶的现象，不利于管道的正常运行，而且维修疏通工作一"般较为麻烦， 会造成交通的瘫痰，在施工中如果没有进行好施工工作，还可能使得管道发生渗透现象，一般这种原因与施工方法和施工人员的经验有关，所以应当采取合理的施工方法并且提高施工人员的经验和施工技术水平。

1.3.3 施工人员专业技能不高

一些排水施工人员一般都是一些临时工人或者农民工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆责任意识较差，主要目的是为了赚取每日的报關，一般施工时都以完成任务为标准，有时可能不会按照规范标准来进行施工工作。而且对施工现场的清理也做得不是很到位，很可能使得一一 些建筑垃圾造成管道的阻塞。例如一些给排水施工人员工作态度不认真，工作当中不负责，图纸分析不到位、施工操作盲目随意，管道及配件检测不阿密或使杂物进入到管道当中，造成给排水管道渗漏、堵塞。

2市政给排水工程施工问题的解决措施

(1)注重给排水管道接口。管道接口可采用石棉水泥接口、自应力水泥接口、法兰接口、橡胶圈柔性接口，因为青铅、石棉水泥、自应力水泥等填料接口方法劳动强度大。.易开脱，橡胶圈柔性接口已逐渐成为主要的连接方式，橡胶圈接口施工速度快，劳动强度低，密封性能好。具有良好的伸縮性。对管道不均匀沉陷的适应性强。橡胶圈接口又分为T型柔性接口、K型柔性接口。

(2)强化给排水管道施工安装质量。管道安装对接一般采用内控加外拉法，依靠管道内部的内拉法和管道顶部的外拉法，逐渐将两节管道对接在一起 。内撞法。在已安装完成后的管道内部，架设斜梁(斜梁垂直长度略大于管道内径，斜梁上端焊接钢板，钢板厚度略小于管道安装后的最小允许间險，以能插入前后两节管道顶端间缝内为宜。斜梁下端位于己安装的后节管道内)。在待安装的管道外端口架设横梁，用钢丝绳和手拉葫芦将斜梁和横梁连接。逐渐收短手拉葫芦主链，掌前节管道与地面摩擦力制约，拉近待安装的管道，最终将两节管道对接。外拉法。是在管道外部，用钢丝绳分别将己安装好的管道和待安装的管道兜身，井在管道顶部用手拉葫芦和钢丝绳连接，.逐漸收短手拉葫芦主链，靠前节管道与地面摩擦力制约，拉近特安装的管道，最终将两节管道对接。

(3)对管道水压进行试验。管道安装好后，不能让其马上进行工作，要对管道的总体质量来做一一个检查。 将符合要求的水运送到管道当中，要保持一段运行时间，而后检查管道是否有破损的现象。因为这项检验工作需要较强的专业知识和专业能力作为支持，要进行专业仪器的操作，所以试验人员的资格必须符合要求，必须有一一定的知识储备和实践能力来作为支撑。而且这项工作危险性较大，可能造成仪器的损坏或者造成人员受伤的情况发生，因此在每个阶段要对管道的水压进行测试和监督，当发现问题时及时进行合适的措施的采取。

(4)管道沟槽回填。在整个管道施工中，回填工艺非常重要，回填质量优劣直接影响整个道路运行状态。沟槽回填:①管道水压试验合格后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行:②管道及附件安装完成，经验收合格后，应及时进行沟槽回填，不允许将已安装完成的管道长期外露，更不允许将共跨越雨季和冬季。(5)提高施工质量管理。施工的这个过程是一个非常长的过程，要及时进行检查。若及早发现问题，可以采取适当的措施阻止问题的发展和扩大，所以在施工过程中施工单位要在材料的质量检验方面投入一定的精力，一般要在一道工序合格后才可以对下一道工序进行施工。

3结语

总之，市政工程给排水施工中所存在的问题要想得到有效解决，就必须要做好每一环节的控制与管理工作。施工中的首要工作是要保证工人的安全和施工的质量。但是也应当在施工中注意先进技术的应用，并在施工中采用先进的管理方法，提升挂术工程的质量。

参考文献

[1]王广伟.市政给排水管道工程施工中的常见问题及防治措施[J].地产,2019(22):142.

[2]田应秋.市政给排水施工常见问题及有效措施[J].建材与装饰,2019(26):18-19.

[3]邵杰柏.市政给排水施工常见问题及有效措施[J].门窗,2019(04):57-58.

论文作者:张阳

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e21f8ec2d44613dd5d29dd83.html