# 复杂条件下城市地下管线探测技术的应用分析论文_范青青

丽水市测绘中心 浙江丽水 323000

摘要：伴随着城市化水平的不断推进，城市建设项目逐渐增多，对于地下管线的管理和控制尤为重要，传统的电磁法和电磁波法较为有效，在技术不断发展的背景下，新技术层出不穷，要在考量影响因素的基础上，建立健全切实有效的探测技术框架。本文对地下管线探测技术原理进行了简要分析，并集中阐释了复杂条件下城市地下管线探测技术的具体应用，旨在推动整体技术的发展进程。

关键词：复杂条件；城市地下管线；探测技术；应用

城市负载已经成为社会学家研究的重点，地球物理探测技术不足以对地质情况进行全面分析，基于此，要结合物理异常多解性特征，对复杂地质条件下的物探项目给予更多关注，尤其是在城市区域内探测地下管线的过程中，要着重对技术类型和技术要求予以重视，从根本上维护探测工程的质量和信息准确程度。

一、地下管线探测技术原理分析

在地下管线探查体系中，电条磁法是较为常见的应用方法，不仅仅能利用地下管线和周围介质的导电性进行测定，也能借助导磁性差异作为研究和测定的参考，在结合电磁感应原理进行观测以及研究的同时，能对电磁场空间和时间的分布规律予以管控，从根本上寻找并确定地下管线的位置。需要注意的是，在地下管线探测项目建立并运行的过程中，要结合主动场源以及被动场源，通过管线中形成的电流结构，对其周围管线电流予以控制，并且借助电流在周围的空间内建立健全同频率交变电磁场，从而真正发挥物探仪器的作用，能在地面观测到电磁场的实际运行和空间分布规律，借助电磁场分布规律管理和特征分析，能全面控制管线的空间位置，一定程度上维护整体管理水平和管理效果，从而一定程度上保证管理水平和管理实效性[1]。

另外，在利用地下管线探测技术的过程中，要想满足相关结果，就要对具体条件有明确的分析和解读，从而维护地下管线探测水平。首先，要对地下管线上形成的电磁场进行深度分析和管理，并且能有效研究其分布规律和分布特征，从而保证探测和计算过程的完整性，一定程度上提高处理水平和管理效果。其次，要对场源予以重视，场源在目标管线上要有效利用，能顺利激发出规范强度的电流，从而确保电流能尽可能的在非目标管线以及介质中通过，借助有效的方式保证能减少压制以及干扰因素的影响。最后，在应用相关技术的同时，也要对探测仪器予以重视，确保其能提供有效的物理场真实信息，提高探测精度。综上所述，探地雷达借助地下管线和周围介质的物性差异实现探测，能在优化探测结果和探测过程的同时，实现管理需求。值得一提的是，在雷达通地面移动发射天线向地下发射高频电磁波的同时，也要对不同电性界面予以重视和认知，并且从中探寻反射、透射和折射规律，由于电介质间的电性差异增大会导致反射回波能量增大，这就需要对电磁波和同步移动接收天线等予以重视，切实维护雷达主机的精确程度，从而保证反射回波时间参数、相位参数、振幅参数以及波长特征等都能符合标准，且相关信号能在叠加放大的同时满足滤波降噪的目标，借助相关技术能逐渐建立地下剖面的扫描图像，能全面分析实际问题，并且标注地下管线的分布情况以及实际水平[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、复杂条件下城市地下管线探测技术的具体应用

（一）地下管线探测技术之夹钳法

在复杂条件下分析城市地下管线，夹钳法的应用频率较高，是电磁感应法中较为重要的组成部分，借助环形夹钳，直接套在管线上，夹钳能产生相应的谐变磁场，一定程度上实现管线的耦合，能有效建构完善的处理机制和管理效果。需要注意的是，这种情况下产生的电流结构需要借助磁场测定的方式确定地下管线的实际位置，尤其是对其地理位置进行标注和分析，展开切实有效的地下管线探测，能在提升探测精确程度的基础上，维护探测技术的整体水平和应用价值。

（二）地下管线探测技术之感应法

针对复杂条件，城市地下管线探测过程较为困难，依据感应法的具体要求能提高地下管线位置判定的准确性和完整程度，一定程度上提高地下管线探测技术的实际应用水平和运行效率，实现操作流程的完整性优化。目前，应用较为有效的技术结构和测定方式分为三种：第一种，水平压线法。这种机制主要应用在干扰管线的正上方，能有效保证干扰管线不会被激发或者是弱激发，能有效应用在探测间距较大的平行管线结构中，并且维护整体效果；第二种，倾斜压线法。这种压线处理机制更加适用在近距离平行且管线水平压线效果不明显的情况下，能有效满足实际需求，提升技术管理水平和控制措施，维护感应机制的完整程度；第三种，垂直压线法。主要时间发射机的位置设定在干扰管线的水平方向，从而保证压制干扰管线的处理效果最优化，也能使用在上下重叠管线结构中。特别要注意的是，垂直压线法必须要提供垂直压线的条件，只有满足相关要求，才能从根本上维护整个系统的完整程度[3]。

（三）地下管线探测技术之地质雷达法

在地下管线探测技术中，地质雷达法也被称为探地雷达法，借助其自身的探测优势和特征应用较为广泛，在实际操作过程中，要借助电磁波和介质对传播路径进行分析，集中整合实际操作和处理路径，一定程度上完善变化分析效果。但是，地质雷达会受到一些因素的影响，需要技术人员予以重视。首先，地下 管线周围介质材料会对介电常数产生差异化影响，只有保证反射系数较大，才能获取较为清晰的图像。其次，管线的周围介质一定要保证均匀，借助挖沟回填的方式进行处理时，若是不能有效管理回填土和原土层结构，就会出现介电常数和电导率失衡的问题，严重影响目标管线的识别效果。基于此，要在管线探测的过程中，全面了解目标管线的相关参数，尤其是规格、材质以及具体埋设情况，从根本上确定连续性以及干扰随机性，有效分析识别效果和波形特征，从根本上提高地下管线探测技术的应用效果。

（四）地下管线探测技术之高密度电法

一般而言，在应用高密度电法的过程中，主要是对几十或者是几百根电极进行测定，技术人员需要借助专业仪器对其数据进行控制，并且着重整合处理效果和采集水平，维护地点断面图的实际水平，确保抗干扰能力的最优化[4]。

结束语：

总而言之，针对复杂条件下的地下管线，要积极落实更加系统化的探测技术，维护探测环境的同时，结合具体情况进行具体分析，充分发挥不同技术的优势和特征，落实探测效果的同时总结经验，实现技术水平和应用效果的全面提高，推动管线探测技术的进步，也为城市建设水平的可持续发展奠定坚实基础。

参考文献：

[1] 刘帅.复杂条件地下管线在市政工程施工中的作用效果[J].经贸实践,2015,10(10):271-271.

[2] 高建环,赵晓磊,王胜杰等.基于复杂条件地下管线浅埋隧道爆破探索[J].科技创新导报,2013,26(26):57-60.

[3] 成伟娜,金军阳.浅谈地下管线在市政工程施工中的保护措施[J].赤子,2013,18(08):242-242.

[4] 祝佳.市政施工过程中的地下管线探测技术和保护措施[J].价值工程,2013,26(26):70-71.

论文作者:范青青

论文发表刊物:《防护工程》2017年第20期

论文发表时间:2017/12/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e240a78924fb59da74fabc22.html