# 建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理探究论文_邓云彬,周志兰

临沂市第九建筑安装工程有限公司 山东省临沂市 276000

摘要：我国建筑业的发展态势十分良好，各地随处可见各种工地，其中相当一部分会应用到深基坑支护技术。深基坑支护施工技术在项目施工过程中发挥着巨大作用，具有非常大的意义。因此，在建筑工程施工过程中需要以项目工程施工情况为基础，以深基坑支护施工技术要求为标准来提高技术管理力度，确保整个项目工程的施工质量，让建筑工程可长久地发展。

关键词：建筑工程；深基坑支护施工技术；管理

引言

随着城市化进程的加快，城市空间日益紧张，高层建筑已经成为各地建筑发展的主要趋势。目前，高层建筑层出不穷，地下空间利用越来越多，如地下停车场、地下商场等都是利用地下空间，所以建筑基础施工技术要求相应的提高。基坑支护是建筑工程深基坑施工中的关键，是高层建筑深基坑工程安全的基本保障，其重要性不言而喻，因此必须做好深基坑支护施工技术管理工作。

1建筑深基坑支护工程施工概述

基坑支护工程，指的是为确保基坑周围环境安全、地下施工安全，而对基坑周围环境以及侧壁采取的保护、加固、支挡等措施的工程。在建筑深基坑支护工程施工的形式上，主要有坑内支撑、开挖放坡、拱墙、土钉墙、地连墙、连续墙、桩支护等。这些施工技术的实施，加大了基坑的施工规模，延长了施工工期，加大了施工难度。所以，在建筑深基坑施工时，必须做好扎实的技术保障。一是必须采用先进的技术手段，确保深基坑受力的可靠性。二是如建筑深基坑施工地点位于城市，要保证相邻建筑的稳定与安全，同时保护好地下管线设施。三是，深基坑施工过程中，要避免对地下水造成不良影响。四是制定好施工方案。在施工设计中，支护结构、施工能力等因素对施工的安全性有着直接的影响，一旦设计考虑不周，就会造成很大的浪费，并延长施工周期。所以，要十分注重施工方案的科学性、合理性、经济性等，最大程度上优化施工技术。综上所述，建筑深基坑施工技术对于保证建筑的稳定性、安全性以及工程施工周期、成本等方面有着重要影响。但是，当前建筑深基坑支护工程施工还存在一些问题，对此应引起足够的重视，并有针对性地探讨促进施工技术科学性、合理性的途径。

2深基坑支护施工技术研究

2.1护坡桩施工

建筑工程护坡桩施工过程中，依据方案设计深度利用螺旋钻井机打孔，从孔底依次向上注入水泥浆液，针对这一部分进行作业时要注意精确地下水以及无踏孔方位，确保水泥浆液能够到达深基坑支护作业方案的标记部位，再将钻杆取出，利用钢筋笼以及骨料进行填充，最后实施高压补浆，保证以上工作的分层、分阶段进行。

2.2支护施工

对于支护施工而言，由于方式较多，所以选择的余地很大。在我国当前建筑业中，比较常用的方式有：悬臂式、混合式、重力式等支护方式。悬臂式主要是从基坑底部土体嵌入，从而增加稳定性，达到平衡；混合式则在内部利用必要的手段，使它具备更加稳定的性能；重力式则是凭借自身的重量，通过重力来达到平衡作用。对于这几种支护方式来说，都具备各自的特点和作用，其使用性能也因环境的不同而有所差异。在选择时，必须准确了解施工的实际环境和施工现场，根据基坑测试参数对基坑支护技术进行确定，保证最大的经济效益。

2.3锚杆支护施工

为了提高工程的支撑能力和减少结构的变形。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆应用此技术时应注意以下几点层螺栓孔，需要准确地了解深基坑墙和基坑墙，严格按照设计要求钻孔；套管和桩的中心偏差应控制在5cm以内，深度必须大于1m，严格控制泥浆比例，确保其在1.1～1.2范围内，严格控制孔底沉积量，厚度小于15cm；混凝土施工必须连续操作，必须控制管道埋深为混凝土，应至少2m及以上，同时控制适当的速度；如果施工完成，必须按照相关要求和设计规范，严格的质量检验合格。

2.4基坑开挖施工

在基坑开挖的挖掘过程中，由于开挖量大，不同挖掘技术采用不同的挖掘支撑结构。为了保证土方开挖的效率和进度，目前采用剖面开挖的方法。这样，可以与土方运输同步进行，减少基坑的应力状态影响。同时，施工单位需要实时监测围护结构，根据包络结构的状况控制挖掘速度和深度，减少对围护结构的安全性和稳定性的影响。

2.5支护防水施工

在防水措施实施过程中，可以修建排水沟渠、渗水井等排水的预防设计措施。当深基坑的地下水位变化很大时，它需要做好雨水，水位变化，防止对项目造成不利影响。

3加强对建筑深基坑支护工程管理措施

3.1施工技术交底

施工技术交底是深基坑支护技术实施中的一项关键工作。通过施工技术交底，向施工技术人员讲解支护技术意图，让施工人员掌握支护工程的特点，以及施工过程中所需要的技术，了解支护工程施工技术难点和容易发生问题的环节，制定作业指导书及应急预案，确保深基坑支护施工顺利进行。进行施工技术交底时，要以建筑工程深基坑支护工程专项施工方案和图纸为依据，结合现行的规范和标准，交代清楚支护施工技术，完成施工技术交底工作。

3.2防止发生极限状态

建筑深基坑支护工程的破坏性极限情况主要包括土体失衡、挡土部分承载力失效、基底位移、结构失稳、锚杆抗拔失效等。对于建筑深基坑支护结构而言，一旦发生以上极限状态情况，无论是支护结构本身，还是深基坑，都会遭受不同程度的破坏。因此，要想法设法的防止发生极限状态。当深基坑不深时，可以采用土钉、锚杆结构；当深基坑较深时，可以采用地下连续墙、单道或多道内支撑等形式深基坑支护结构。实际施工中，要结合深基坑深度选择适合的支护结构，防止发生极限状态。

3.3严格施工监控

为了确保土钉墙支护技术的有效应用，施工过程中，必须建立完善的施工监测方案。监测需囊括地质条件和周围情况，并完成对具体施工内容的监测，由分析人员根据各项监测结果制定有效的完善措施，确保工程的安全与顺利展开，减少人为因素和地质因素的干扰，确保土钉墙支护技术的质量性。对于凿孔过程中，需按照具体偏差值，完成凿孔的监控，降低隐患。

3.4提高人员素质

高素质的人员是确保施工质量的主体力量，因此，要加强对相关人员的技术培训，使技术人员深入透彻地理解和把握施工技术方案，并在施工实践中严格落实技术要求。同时，通过培训让技术人员了解先进、最前沿的支护施工技术，开阔他们的视野。加强职业道德职业素质教育，引导技术人员牢固树立科学严谨的工作态度，严格依法依规办事。

3.5做好防水工作

引起深基坑边坡失稳的因素有很多，水是其中最主要的因素之一。基坑开挖后，如果对水的处理不合理，可能降低土体抗剪强度的同时，增加对土体的压力，危及到周围建筑、管线和边坡支护。因此，需要合理制定降排水措施。

3.6实时检测工作

由于基坑本身变化的时效性强，且地下土体本身存在巨大的不确定性，因此通过科学合理的设置相关围护、支撑、土体、水位、的监测点将在很大程度上为支护安全提供可靠、有效的数据支持，并为项目及时对可能出现的基坑、周边管线、周边环境的风险情况进行预防、规避提供有利条件。

结语

综上所述，建筑深基坑支护结构施工过程中加强施工技术管理是重要的，不仅能使现场施工顺利实施，还能保证支护结构质量，符合建筑深基坑安全施工要求，达成深基坑安全目标。为了做好支护施工技术管理工作，要认真做好相关处理措施，使深基坑支护施工技术顺利实施，实现深基坑施工安全。

参考文献

［1］金琦．谈建筑深基坑支护工程的安全施工与管理措施［J］．商品与质量，2015（30）．

［2］郑旭红．谈建筑深基坑支护工程的安全施工与管理措施［J］．中国建材科技，2015（2）．

［3］胡华．建筑深基坑工程的支护施工与施工管理探讨［J］．低碳世界，2016（21）：169－170．

论文作者:邓云彬,周志兰

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第24期

论文发表时间:2018/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e2526aaf3dd1d43b91d43673.html