# 煤质检验检测技术发展趋势研究论文_申世伟

摘要：伴随社会快速发展，改革开放进程的不断深入，我国经济建设方面得到了迅猛发展。煤炭的质量关系到煤炭供应企业的切身利益。本文结合工作实际，从煤的采样、制样、化验过程分析了影响煤质检验准确性的主要因素，以及煤质检验检测工作中的常见问题，并提出了规范检验标准、加强人员培训和实验室管理等提高煤质检验检测的准确性的有效措施。

关键词：煤质检验检测技术发；展趋势

引言

煤质检验检测工作是一项对操作技术要求较高的工作，它要求操作技术满足整个程序的要求。煤质检验检测工作也对硬件条件做出了科学性、正确性的要求，并且要求相关技术人员具有较高的操作水平、较高的道德水准和严谨认真的工作态度。为了保障检验检测工作能够获得良好的开展，煤质检验检测工作需要确保管理系统的严谨性。相关企业单位要做好煤质检验工作，让煤质检验检测工作能够提升到一个更高的层次。

1影响煤质检验检测准确性的主要因素

煤炭的检验检测过程包括采样、制样、化验等环节，在整个过程中，采样误差占整体误差的80%，制样误差占16%，化验误差占4%左右。采样是煤质检验检测工作的第一个环节，由于采样地点、采样方式、煤种以及采样人员的多样性，对采样单元、子样数量和总数量的要求各不相同，如果不严格按照国标中的要求来操作，会使煤质结果出现较大的偏差。采样完成后就应该及时进行制样，制样时操作人员要严格遵守制样流程与工序。在制备出一般分析试样煤样前的空气干燥过程是容易产生误差的步骤。为保证煤炭能够通过粉碎机和缩分机，对于较湿的煤样需进行空气干燥，在去除水分时往往由于温度问题对煤炭的质量产生影响。化验误差在煤质检验工作中可控制性最强，占比相对较小。但是，化验人员的工作态度、专业水平以及化验设备的日常管理也对煤质化验的准确性有着很大的影响。

2提高煤质检验检测准确性的有效措施

2.1提高检验检测人员的综合素质

从上面分析我们可以看出，煤质检验检测数据的准确与否，代表性的强与弱和员工技术水平的高低有着直接的关系，员工是煤质检验的第一关口。煤质检验检测人员一要有专业的技术能力，二要有强烈责任心，三要有一丝不苟的工作态度。这就要求企业一方面有针对性的抓好员工的技术培训和素质提升工作，另一方面要加强他们的爱岗敬业教育活动，培养他们的责任感和使命感。同时要有严格的制度加以考核，优奖劣罚制度落实到人，激励那些有责任心，一丝不苟的工作人员。

2.2加强检验检测设备管理，确保仪器的精确

首先定期对设备进行检验检测校准，确保设备在有效期内运转。对采制化仪器设备经常进行技术检查平时注重仪器的保养维修工作，保证仪器设备正常运转，定期地校验检测设备的精确度与精密度，不能超期使用机器设备。保持室内温湿度恒定，确保实验条件达到国家标准。定期检测恒温区、用水、试纸、溶液等，另外在每日开工前都要检测仪器是否正常，如若异常一定找出原因再开工。

2.3加强实验室管理

实验室要制定煤样检验检测的管理流程。包括煤样的储存、核对、检验的申请、检验报告的发送等，确保实验室做出的每一个煤样都有据可查，避免取错煤样的情况发生。同时能有效避免造成的商业纠纷及公司各部门之间出现责任不明的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆制定仪器设备的操作规程和注意事项，建立仪器设备维护保养台账。必须定期对设备、仪器的养护与校正，，保证分析设备的灵密度和精细度。严格按照操作规程操作仪器，避免设备仪器出现误差。引进先进的检验设备，在检验方法和检验设备上做到与时俱进。建立煤质检验数据库。在煤质化验后所得数据要记录下原始数据，经过不同人员的审核，确保数据的准确无误。如果发现数据有异常，就应该及时上报，并针对实际情况进行复核。加强人员管理，制定合理的绩效考核机制，充分发挥煤质检验人员的积极性。

3煤质检验检测技术的发展趋势

从调查的情况来分析我们国家当前很多企业依然采用传统的煤质检验检测技术，不能随着信息时代的到来不断升级煤质检验检测技术。而伴随国际上在线分析仪在煤质检验检测技术上的成功应用和广泛推广，对煤质检验检测行业带来了巨大冲击，也为我国煤质检验行业带来了划时代的变革，促使我国煤质检验检测技术不断向着信息化和自动化方面迈进。短期内我们国家应用煤质在线分析仪的企业不如国际上先进国家应用的多，因为企业考虑到自身在投资和造价方面的现状和制约，可是从当前信息化时代发展规律和技术进步趋势来分析，煤质在线分析仪已经成为未来煤质检验检测行业的发展趋势。煤质在线分析技术一方面可以大量节约能源，符合当前国家提出的节能减排号召，另一方面应用煤质在线分析技术能够大幅度提升煤炭的燃烧率，这就变相的降低了企业在煤炭方面的投入进而提升了企业自身的经济效益。我国煤炭主要应用于发电厂发电所用，采用传统煤质检验检测技术不能快速计算出正确的煤耗需求，假如管理再跟不上并且煤质检验出现错误，那么不能正确统计出煤耗的偏差实际情况，这样就会让企业在经济上受到严重损失。而引进煤质在线分析技术就能够科学高效的统计出煤耗的实际需求，而且可以经过煤耗偏差来研究企业管理中存在的不足，这样就可以有针对性的提高企业对煤炭能源的管理水平。此外通过信息化技术来修正和平衡煤质检验检测在线技术与运算数据，可以在规定的时间内获得正确的煤质数据，这样就可以有针对性的调整来提升锅炉的燃烧效率，可以起到节能减排和提高企业自身经济效益与竞争力的目的，在保护环境和响应国家号召的基础上也让企业的经济效益不断提升。煤质在线检验检测技术是当前信息化和智能化时代背景下必然的发展趋势，企业要不断进行深化改革和创新来实现煤质检验检测技术的突破，促使煤质检验检测技术在各个方面更好的被应用。

结束语

随着越来越激烈的竞争情况在煤炭行业中的出现，企业为了增强自身实力、提高自身竞争力，最关键的是保障煤炭产品的质量水平，而对保障煤炭质量起到关键作用的一项工作就是对煤炭质量进行定期的检测。对煤炭质量进行检验检测的工作具有非常重要的意义，能够让相关技术人员对煤炭的质量水平状况和存在的问题有及时准确的了解，并在第一时间寻找到合适的方法进行解决。而且，在对煤样进行检验检测的工作当中，制备煤样和分析化验结果的工作也是不可疏忽的，需要工作人员严谨认真的对待。

参考文献

[1]张海芳.浅谈煤质化验技术的应用及常见问题的解决[J].能源与节能.2018(11).

[2]韩舒坤.煤质检验工作的误差分析及控制探究[J].江西煤炭科技.2018(02).

[3]石宝权.煤质检验中应注意的问题分析[J].科技视界，2017(36):221，215.

[4]任静一.煤质检验中应注意的问题分析[J].中国化工贸易，2018,10(34):231.

[5]高娥.关于煤质检验中需注意的问题分析[J].中国化工贸易，2017,9(16):217，219.

论文作者:申世伟

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e25a9657407d9f419f470299.html