# 房建外墙保温施工技术研究探索论文_吴頔

阜阳市建设工程质量监督局 236000

摘要 随着人们生活水平的提高，在提倡全民环保，节能环保理念深入人心的当下，人们对房屋建筑质量的要求也越来越高，不仅要满足基本的使用功能，还要突出居住的舒适度和安全性，尤其绿色节能技术在建筑领域得到了广泛应用。就外墙保温而言，该技术能最大限度地节省使用者的开支，符合可持续发展特点，延长建筑物的使用寿命。现阶段，该技术发展业已成熟，有较高的安全性，已经得到了广泛应用且具有广阔的发展空间。

1外墙保温施工技术的特点

房屋建筑外墙保温施工分成墙内保温和墙外保温施工，其中墙内保温指的是在外墙内侧粘贴保温材料从而起到外墙保温效果，厂家的墙内保温材料包括聚合物砂浆的聚苯保温板和胶粉聚苯颗粒保温料浆 ；墙外保温指的是在外墙外侧安装保温隔热体系，墙外保温材料有聚苯颗粒保温料浆、EPS 薄抹灰等。

外墙保温施工技术所采用的保温材料及其施工技术具有防止室内霉斑、墙面脱落的功能，尤其是对于旧房改造施工而言，本身潮湿性较大，容易出现霉变[1]。而利用保温施工技术可以起到一定的改良作用，同时满足节能环保的要求，能调节室内的温度和湿度，为人们的生活工作营造良好的空间环境。

房屋建筑外墙保温技术可以实现建筑结构的合理布局，也

就是可以更好地适应外部温度、湿度、气候和太阳光照的变化，能最大限度地降低外界因素给建筑物带来的损害，可以说是在建筑主体的外侧镶嵌了一层保温层，能抵御外界不利因素的侵害，保证建筑物的使用安全性和可靠性。

2 外墙保温施工材料

常见的房屋建筑外墙保温材料主要有岩棉板、泡沫玻璃、聚苯乙烯泡沫板和木棉等，在选择房屋建筑外墙保温施工技术和保温材料的过程中，为保证保温施工技术的运用有效性，必须选择质量好的保温材料，且对材料的质量进行严格检测。在选择外墙保温材料时，首先根据建筑工程施工质量验收相关规定，用于墙体保温工程的材料和构件等，其品种、规格、各参数等必须符合具体工程施工设计要求，比如导热系数、密度、抗压能力和燃烧性能、压缩强度、粘结材料的粘结强度、增强网的力学性能、抗腐蚀性能等必须符合设计规范。由于 EPS 保温材料容易受到外界环境影响，所以在运输和保存过程中要采取相应的防水防雨防潮和防火等措施，保证保存场所地面的平整和良好的通风条件，不能长时间暴露在外。在搬运中要轻拿轻放。

3 外墙保温常用的施工技术

外墙内保温施工是针对建筑物内部和外界直接接触的部分墙体的保温施工，在外墙内保温施工时一般选用苯板或保温沙为保温原材料，适合用于新建的一般民用建筑中。该技术施工具有施工简便、材料易获取的优点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是同样该技术由于受到自身技术性能限制，比如当在室内外温差较大的房间内施工时，室内外连接墙面上会形成露水而使墙面整体受潮，可能会影响墙体的美观和性能，甚至会引起开裂 ；另外在外墙内保温施工时如果没有控制好保温材料，选择了透气性较差的材料则可能会抑制墙面的自然呼吸，从而影响人们的生活质量，对室内二次装修产生不利。

复合夹心保温是一种在房屋建筑内叶和外叶中间加入透气性良好且保温性好的材料，然后通过在板材上两面刷胶泥填充入墙体，从而形成相对稳固的保温层，起到一定的保温保护效果。该技术工艺操作简单，且具有良好的保温效果，在施工时对于技术的要求也不是很高，但该技术施工以后外墙保温层的使用期限并不长，当出现墙体内部损坏问题时很难维修。

EPS 保温板主要应用在外墙外保温施工应用中，这是一种以 EPS 为主要材料，在板外层涂上胶泥和 EPS 颗粒或者在外层喷砂，从而改善建筑室内空气环境，达到良好保温效果的技术措施。该施工方法具有简单可靠、成本较低、适应能力强、使用范围广泛的优点，同时还是一种节能环保的施工技术，随着技术的改进，外墙外保温施工还能改善墙面雨水渗漏和内墙结露的问题。

4 外墙保温施工质量控制措施

首先，要建立施工质量管理机构，明确管理内容和工作职责责，加强外墙保温施工阶段的质量监督管理，定期组织技术、施工人员参加质量检查总结会施工人员参加质量检查总结会。全面管理施工质量。质量管理控制在施工图设计审查理控制在施工图设计审查、技术交底、全过程及竣工验收材料和施工设备管理中和施工设备管理中，严格按照 JGJ 144—2008《外墙外保温工程技术规程程技术规程》、GB 50411—2014《建筑节能工程施工质量验收规范规范》以及 GB 50210—2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关技术规范进行管理等相关技术规范进行管理。

在施工之前，施工人员必须全面仔细地考察施工现场，在搜集各种材料数据和认真研读施工图纸的基础上对施工图纸进行优化改正。这是因为关于外墙保温系统的施工控制，外墙保温的部位很难在图纸上显示，所以有必要对一些隐蔽性细节问题进行探讨，及时了解现场情况并和设计人员沟通，明确施工具体内容和注意事项，保证施工图纸的可操作性。

在具体选择保温材料时需要注意以下事项 ：第一，选择的材料必须要有耐火、耐高温、防爆防燃等特性，选择 EPS是最合适的保温材料，该材料具有良好的阻燃性，当发生火灾时可以有效控制火灾影响范围。其次要注意做好热工计算，然后计算出外墙保温材料的厚度，厚度要符合节能环保的要求，同时和实际工程需求一致。

5 结语

综上所述，采用外墙保温技术是一种符合当下对节能环保需求，以及未来可持续发展的技术措施。通过上文分析可知，在房屋建筑施工中利用外墙保温技术，不但具有广泛的适应力，而且可以抵御外界不利因素的损害，延长建筑物使用寿命，最终实现绿色环保和可持续发展的目标，推动社会经济的健康稳定发展。

[1] 毛存勇.谈建筑外墙保温施工技术和节能材料分析[[J].四川建材建材，2010(6).

论文作者:吴頔

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第12期

论文发表时间:2019/9/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e268187933e74bc63fc09dfd.html