# 燃煤火电厂烟气在线监测系统与节能减排优化研究贾钰龙论文_贾钰龙

摘要：近年来，在社会经济快速发展的情况下，使得社会各界提升了环境保护的重视程度，而我国整个电力行业中，主要是以燃煤火电厂为主，其对煤炭资源进行燃烧时，往往会产生大量的粉尘、SO2、CO2等混合物。当自然界中的烟气含量增高后，不仅会引发酸雨、雾霾等不良现象，而且还能使人体受到一定程度的损害。因此，对燃煤火电厂烟气在线监测系统与节能减排优化进行研究具有重要意义，为降低燃煤火电厂烟气排放量打下良好基础。

关键词：燃煤火电厂；在线监测系统；节能减排优化

一、烟气监测系统应用于火力发电的重要性

火力发电电会产生大量的有毒气体，比如硫烟气，会对环境造成严重的影响。而结合到当前日益严重的环境形式，需要通过有效措施的应用从而改变工作现状。比如通过应用烟气监测系统在一定程度上控制火电厂污染气体排放。但是受到多方面因素的影响，目前，烟气监测系统在技术以及应用方面都还存在较多的问题，需要在后期应用的过程中不断总结工作经验，从而使其应用于火力发电系统能够更加有效的发挥作用。结合到当前环境问题与环保工作开展的情况，烟气监测系统应用于火力发电是必然的，因此电力企业需要提前做好准备，顺应社会发展趋势，从而促进自身实现可持续发展。根据我国环保的相关规定，要求相关企业在处理硫烟气的时，脱硫率需要保持在百分之九十五之上，但是实际工作中，许多厂家都无法得到这一标准，为了达到最终结果，许多专家不得不采用其它的方法，使结果符合要求。但实际上对环境造成的破坏依然没有改变。比如某些厂家会将监测设备的位置调整到管道侧方，检测结果就会偏离实际排放烟气的污染物含量。因此在工作开展过程中需要对此环节进行严格把控，工作人员可以通过不定期的实地考察从而确定监测系统能够正常工作。

二、燃煤火电厂节能减排优化

2.1节能减排优化的总体思路

燃煤火电厂对节能减排系统进行优化时，需要利用烟气在线监测系统将烟气排放相关的信息进行收集，并通过光纤通道将这些信息传递给中控中心，中控中心接收到信息之后对数据进行分析，根据分析的结果设计出合理的节能减排方案，从而降低燃煤火电厂烟气污染物的排放量。对烟气相关数据进行采集时，数据涉及诸多内容，如环保装置的性能参数，整个发电系统的性能参数，烟气排放量等，从而形成对当前燃煤火电厂各部分运行情况的了解，在此基础上，准确掌握火电厂当前烟气排放的情况，为其节能减排的优化提供有力的数据支持。

2.2节能减排优化方案

节能减排是当前燃煤火力发电厂改造工作中的重要内容，想要使烟气在线监测系统发挥出最大的作用，需要采用以下节能减排优化方案。

2.2.1扩大烟气在线监测系统的监测范围烟气作为气体的混合物，往往会在自然界中扩散，从而对一定区域内的环境带来不良影响。因此，监测时应适当扩大在线监测系统的监测范围，为整个烟气排放情况的分析提供更多的参考数据。想要达到这一目标，燃煤发电厂应对自身的装机容量进行准确分析，针对分析结果，设置出合理的监控参数，并构建出科学的研究模型。在掌握燃煤发电厂装机容量的基础上，再将相应的环保装置引入到监测系统当中，并通过在线监测，确保包括环保装置在内的相关装置的运行参数在合理范围内，而对于环保装置自身而言，其在监测系统中的应用在降低能耗的同时，还能够为后续节能减排工作的进行提供可靠的设备支持。提升烟气在线监测系统的监测范围后，应根据整个电力系统的运行状况，结合烟气排放量，通过大型计算机进行深入的分析，并设计出合理的控制方案，从而达到降低烟气污染物排放量的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2增强监测数据的可靠性与及时性

数据作为烟气在线监测系统中的重要基础，需要根据数据的分析结果，掌握烟气排放的实际情况，只有确保系统第一时间获取可靠的数据，才会为后续的分析提供重要数据的支撑。增强监测数据的可靠性与及时性，可以提升数据的价值，通过对这些数据的应用，制定出合理的脱硫方案，从而进一步减少煤粉中硫元素的含量，降低SO2等含硫污染气体的排放。另外，想要增强监测数据的可靠性与及时性，还可以采用专用通道的方式输送收集到的数据，避免外界因素对数据带来的破坏。

2.2.3排放数据预处理

对火电厂进行节能减排优化时，必须要利用到大量的数据，确保这些数据的真实与准确，可以为节能减排优化方案的设计打下良好基础。因此，必须要对排放数据进行预处理。首先，数据清理例程通过填写缺失的值、光滑噪声数据、识别或删除离群点并解决不一致性来“清理”数据，从而将异常的数据进行纠正，并清理出重复的数据；其次，数据的集成，即根据数据的内容，将其分为不同的类型，并将所有类型的数据进行统一保管，使得数据在实际当中体现出最大的价值；最后，数据的规约。烟气在线监测系统采集到的数据量较为庞大，想要从如此庞大的数据当中寻找出利用价值更高的数据，往往需要花费一定的时间。而利用数据规约技术处理后，可以使数据通过规约的形式表现出来，从而减少数据量，但数据内包含的内容与原数据基本完全一致。

2.2.4减少电动机的耗电量

电动机作为火电厂运行过程中的重要组成部分，将直接关系到整个火电厂能源使用及污染物排放的情况。因此，必须要减少电动机的耗电量。电动机运行时，不仅消耗有功功率，将电能转换为机械能，同时还消耗无功功率，使整个电力系统内形成旋转磁场。所以，减少电动机能耗时，不仅要提升电动机的运行效率，降低有功消耗，同时还要增加其运行功率因数，降低无功消耗。为了达到这一目的，可以利用高效的电动机对火电厂当前使用的发动机进行更换。高效电动机由于定子铁芯、转子铁芯均采用高导磁、低损耗的优质电工硅钢片构成，使其在运行过程中损耗较低，功率因素较高，所以，与常规的发电机相比，能够减少20%左右的能耗。

三、结束语

燃煤火电厂烟气在线监测系统的应用，能够对燃煤火电厂烟气污染物排放情况进行较好的把握，对烟气排放可能产生的污染情况进行分析，从而保证在对污染物处理过程中，能够为火电厂提供重要的依据。同时，燃煤火电厂烟气在线监测系统的应用，也为节能减排优化提供了重要的数据支持。节能减排优化，主要针对于燃煤火电厂造成的环境污染问题和资源浪费问题进行解决。这一过程中，需要对燃煤火电厂污染物排放情况进行把握，能够对相关数据信息进行有效搜集和获取，并针对于数据异常情况进行处理，保证反馈的数据信息具有较强的针对性，能够切实满足节能减排优化需要。由此可见，烟气在线监测系统以及节能减排优化对于燃煤火电厂发展来说，具有十分重要的影响，在未来发展过程中，要加强应用，降低污染，提高燃煤火电厂的经济效益。

参考文献：

[1]陈秋，李振海，张国强，卢朝晖，宋国升.火电厂环保设施及烟气污染物排放实时监控系统研究与建设[J].电力建设，2010，11：80~83.

[2]王忠杰，李颖杰，朱辰泽，李赟，王智微.火电厂NO_x排放在线监测研究[J].洁净煤技术，2015，02：93~96.

[3]江平，陈标，周一勇，龙建平.广西电网火电厂节能减排在线监测系统优化[J].广西电力，2016，02：53~55+61.

论文作者:贾钰龙

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e298b43702db785a9eaaa211.html