# 露天煤矿挖掘设备的日常保养与维护探讨论文_陈卫军

中煤平朔集团有限公司露天设备维修中心 山西省朔州市 036006

摘要：做好露天煤矿挖掘设备的日常保养与维护工作，不仅是确保安全生产，提升煤炭企业经济效益的需要，也是确保提升煤炭行业生产绿色节能技术应用水平，实现企业可持续发展的需要。在露天煤炭挖掘设备的日常保养与维护工作中，还存在诸多方面的问题，强化这方面的研究，对露天煤矿企业的发展具有重要的意义。

关键词：露天煤矿；挖掘设备；日常保养；维护

1挖掘设备常见故障

1.1火灾事故出现的原因

火灾事故发生的主要原因是变压器内部出现放电或者是短路问题，由于高温电弧的作用使变压器油不断汽化，当变压器内的压力达到危险值时就会出现爆炸事故，点燃附近的易燃物质，导致火灾的出现，使电气设备不能正常运行，给煤矿带来巨大的损失。另外，线路强度不够、断路器与开关遮断容量不足也是造成火灾的重要因素。

1.2漏电事故出现的原因

露天煤矿电气系统发生漏电事故的原因众多：一是电缆、导线、电气设备的绝缘部分因受潮而失效，电缆安装不正确也会导致缆线的绝缘部分出现问题，进而引发漏电事故；二是由于管理和维修不当引发的漏电事故。由于管理上的疏忽会造成电气设备装置操作不当、电力设施搁置不当、电气保护失却等问题，而电气设备维修不当也会导致漏电事故的出现。

1.3人员管理上的不足

人是露天煤矿安全生产的关键因素，只有加强人员的管理才能将安全事故的威胁降到最低。但目前露天煤矿企业对人员的管理存在较多漏洞，进行电气设备操作与维修养护的人员专业素养和安全意识不足，煤矿企业也缺乏对工作人员的管理与培训，员工极易进行误操作，使电气安全事故的发生概率增高。

2挖掘设备日常保养要点

2.1换向器的检修

换向器是直流电机最重要的部分之一，其在工作过程中很容易出现擦伤、磨损的情况，在检修时需要格外注意。换向器在工作时，会产生较高的温度，长时间在该条件下工作时，其表面会出现一层深红色有光泽的薄膜，该层薄膜质地坚硬，是保护换向器免受磨损的隔离层。在检修的过程时，要注意不要用锉刀或砂纸打磨该层，如果保护层生成的不均匀，有比较明显的倾斜或有较严重的烧伤时，可用00号砂纸轻轻打磨；若换向器保护层破损严重，需要使用车刀削换向器，并将云母片适当的下压，防止云母片过于突出，阻碍保护膜的生成。在对换向器进行修正时，要注意做好残渣的收集工作，适当时可在采取隔离设备中进行作业，你面残渣落入电机内部。打磨完毕后，要用高温吹风机将换向器周围吹净，并对打磨过的部位吹10-15分钟，养护换向器保护层。

2.2绝缘电阻阻值的校正

直流电机各绕组对地及相互间存在一定的绝缘电阻。绝缘电阻的阻值对电机的正常运行有着十分重要的意义。当绝缘电阻阻值性能下降到0.25MΩ以下时，电机就无法正常运作。一般来说，直流电机绝缘电阻每3-5年进行一次校正即可，但如果电机工作条件不佳，环境湿度过大，就可能导致绝缘电阻阻值波动较大，影响的电机的正常运作，为此，对绝缘电阻定期阻值校正也是十分必要的。根据厂家要求，绝缘电阻的绝缘性能一般不能低于0.5MΩ，如果经过兆欧表的测试，电机接地阻值低于该标准，就要将电机内烘干、然后将电刷前移1-2片，再启动机器，校正电机接地的阻值。

2.3避免火灾事故的安全策略

严格控制变压器负荷，不仅需要控制变压器的容量，还需要控制变压器的运行时间。煤矿企业应定期检查变压器，不断优化变压器室的通风效果，防止油气积累过多发生爆炸。根据相关规定进行防雷工作，依照露天煤矿特点设计安装相应的防雷装置，在夏季减少雷电火灾事故的发生。工作人员还需要及时检查更新电气设备，更换存在火灾隐患的设备，杜绝露天煤矿火灾事故的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4避免漏电事故的安全策略

在煤炭开采过程中避免漏电事故需要注意以下几点：（1）提高电气设备的维修与养护力度，及时剔除无法满足生产要求或是存在安全隐患的设备；（2）注意电缆线接头、电气保护装置及带电导体的绝缘性能，确保电气设备不会出现因短路而造成的漏电事故；（3）对会和人体相接触的电气设备要选择较低额定电压，配电变压装置不可直接和地面接触，防止漏电问题给露天煤矿企业带来不必要的损失；（4）要按照相关规定安装煤矿开关柜闭锁，对煤矿工人的安全负责。

3提升挖掘设备日常保养和维护水平的策略

3.1加强操作人员和设备维修人员的技能培训

设备操作人员上岗前必须进行专业技术培训，加强操作人员和设备维修人员的技能培训，采取外培、内培和“以师带徒”等形式多样的培训方式，提高操作和维修技术水平。同时加大对维修水平高、操作技能强的员工的奖励力度，建立考核机制，激励员工学技术、练本领。操作人员不但要能熟练掌握设备运转，同时要了解设备结构、机理，保证出现小故障时能自修，大故障时能清楚故障位置、并及时上报，保证维修及时、准确。

3.2完善电气设备的安全策略

随着现代化技术的发展，电气设备在露天煤矿的施工中具有越来越重要的作用，煤矿企业只有不断完善电气设备，才能减少电气系统安全事故的发生，进而提高企业的生产效率，为企业创造更大的发展机遇。煤矿企业应该引进先进设备与技术，制定出科学、合理且完善的设备安全管理制度，还应该安排专业人员根据电气设备的安检与维修制度对电气系统进行维修与养护，做到及时发现问题及时解决，杜绝因电气设备带来的安全隐患，为煤矿企业的安全生产提供有效助力。

3.3提高挖掘机时间利用率

挖掘机生产能力与时间利用率成正比，挖掘机时间利用率是指纯采装时间占作业总时间的比例。挖掘机作业时间包括纯采装时间、回转时间、走铲对位时间、挖掘等待时间等构成。为提高挖掘机时间利用率，需降低回转、对位、等待等时间，这就要通过布置合理的工作面、采装方式和汽车入换方式等生产组织管理：（1）合理安排电铲与运输设备的相对位置，尽量减少电铲的回转角度；（2）控制合理的爆堆宽度，减小挖掘机走行时间；（3）做好生产计划，减少随意调铲，且能提高挖掘机辅助作业系数。

3.4电力负荷分级管理

露天矿山的工作一般都在照明和生产中的过程，需要大量的电气设备，当电气设备出现故障问题就会造成矿产企业中的各种损失，因此，在露天矿山电气中的供用需求药根据不同的情况提供相应的电力负荷。根据供电中可靠性的要求不同，其中矿山电力中的负荷安全可以分为以下三级：三级负荷、二级负荷、一级负荷。一级负荷：因为供电危害人员生命安全，造成设备出现损坏以及经济损失的为属于一级负荷；二级负荷：凡是因为停电所导致矿山电气停电，造成矿山企业经济出现重大经济损失的属于二级负荷；三级负荷：只要不属于一级负荷和二级负荷的全部属于三级负荷。

结论

矿山机械在先进科学的支持下会逐渐发展成为规模化、智能化和环保化设备，充分满足现代化作业需求。但是诊断技术落后、维护方法守旧、安全设计匮乏、管理制度缺失、员工意识不足这些问题也在一定程度上阻碍了设备的发展创新，因此，矿山单位要加强问题处理力度，积极采用应对措施，确保机械设备的合理高效实用。

参考文献：

[1]李园园.探讨如何发展露天矿山安全管理工作[J].化工设计通讯，2018，44（1）：231-232.

[2]黄育清.浅谈如何加强露天矿山机械设备的有效管理[J].中国战略新兴产业，2019（16）：180.

[3]李江龙，秦媛，韩长亮.露天矿山机械设备发展趋势及其安全管理[J].黑龙江科学，2019，5（4）：126.

论文作者:陈卫军

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e2ad585f0a3673c04d9fac5a.html