# 现代建筑电气安装施工技术论文_姚洪

山东天元安装工程有限公司 山东临沂 276000

摘要：电气安装工程的施工不仅是建筑工程中至关重要的组成部分，而且是在建筑工程施工中最复杂、最系统化的一项施工技术。为了响应国家电网的运行情况，在建筑电气施工中统一采用的是强电系统，因此在强电系统的施工中的要求更加苛刻。所以，有关施工人员必须要做好建筑工程电气安装施工前期的准备工作以及在施工中采取怎样的施工技术。

关键词：建筑工程；电气安装；施工技术

1建筑电气施工简介

建筑电气分别由强电和弱点组成，其中强电由以下三个系统构成：配电系统、防雷与接地系统、照明系统。配电系统是由高压转低压的变压室、变压器以及备用电源等组成；防雷与接地系统主要包括避雷针的正确安装与地线的设计与埋藏位置；照明系统则主要为室内外的各种照明装置。

2建筑电气安装施工中的要点分析

2.1电气电缆铺设技术。高层建筑中不适宜采用传统垂直供电方式，需要采用新型设计供电方式，要对电缆敷设技术进行深化应用。根据高层建筑机电设备安装的具体情况，分析电缆敷设技术。在制作电缆时，采用高压垂吊方式，对电缆敷设结构进行规划，以此为基础安排电缆制作工作，采用垂直方式铺设电缆时，电缆在垂直状态下，压力不会过于集中，要尽可能减少自身重力，可使用柔性钢丝，利于对电缆的保护；电缆桥架的安装和桥架内电缆线的铺设要先进行严谨的测量定位，安装电缆桥架及制作支架时，所引入引出的金属材质的电缆导管要保证必须直接接触到地面，特殊的钢制电缆在桥架时要保证超过规定的范围时要设置一个处理装置，电缆桥架转弯处的弯曲半径弧度，要根据电缆最小允许的可变换半径范围来确定，最好能够控制在15d内。铺设电缆时要秉着先集中后分散，先长再短、先大后小的施工原则。要减少出现因为受外力影响产生的应力导致电气电缆铺设过程受阻，减少电缆线出现破皮、绞拧的现象，电缆在铺设遇到转弯，需要设置角度时，要保证电缆的弧度达标，施工过程中避免出现电线受损的情况。电缆敷设过程中，包括吊装圆盘、吊环等吊具，因吊具承担的电缆总质量，要科学合理设计吊具，采用高压垂吊的电缆方式，主要采用合金浇筑的连接工艺进行吊具设计，以提升吊具的连接水平；敷设时还要避免电缆摆动幅度太大，在超高楼层中要对吊装圆盘的工作状态进行控制，以避免产生安全事故。电缆铺设排列要整齐，电缆铺设完成后要给予明显的标注有利于施工员后期的施工改造，标志牌上要对应上相对应的电缆线并且标注上电缆线的规格、型号，保证标志牌内容清晰，确保施工员可认清每一根电缆线。

2.2建筑物防雷施工技术。所有建筑电气中的处理方式及材料要求都要达到国家的防雷标准，并趋近于国际防雷标准，当前我国的建筑结构形式大多为钢筋砼结构，钢结构的连接主要采用焊接和螺栓两种方式，钢筋砼结构内的主承载承受力钢筋通常采用焊接连接和直螺纹连接这两种方式。如建筑工程采用的是综合形式的接地系统，那么就需要保证接地电阻不能够大于1欧，其他的主体建筑要充分合理的利用结构物内的钢筋，让它们间相互连接。同时建筑结构的钢筋相同的方式要运用平时常见的方式，保证基础部位钢筋的连接对后期建筑不会造成影响，所有的金属连接形式要满足防雷操作规范要求，并与电气电线想接通，这样基础钢筋就可直接作为防雷以及综合接地系统的自然接地装置，并能够保证它的使用安全性。

2.3建筑电气开关插座的安装技术。在进行施工定位时，要严格的按照施工的基本要求操作：左右、前后盒子间的位置允许误差为50mm，同一个室内的并排布置的灯具和吊扇间的偏差要小于5mm，开关盒与门框的距离在15-200mm内，有特殊要求的材料需提前开展防锈防腐处理。建筑电气中的插座、灯具的开关、吊扇的钩绳预埋，这些都要严格按照设计要求施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4建筑电气安装调试。建筑电气安装调试主要包括金属防雷的调试、运行设备的调试、双电源的调试和电路调试。金属防雷的调试：主要是对外墙的金属门窗、栏杆防护和其他的大件构建的防雷区进行调试，防止由于施工员的疏忽导致建筑工程出现遗漏给建筑的后期使用造成潜在的安全隐患；运行设备的调试：对于电气安装工程中可调的元件、设备，例如热继电器的调整和运行必须要遵循先空载再负荷，先单体后联动的基本原则，最后对运行设备的整体操作进行调试，确保运行的设备在使用时能够稳定的工作；双电源的调试：发电机与市电电源的调试，也是至关重要的。这是建筑电气中最简单也是最容易出错的环节，所以需要格外的注意；电路调试：电路调试首先要做好对配电箱、线盒内压线以及接地线的调试处理工作，尤其是对建筑电气工程中不相似的线路间的所采用的不同连接和转换，要对建筑电气电路做出详细的分门别类的检查以及检测并记录在案。

2.5照明技术。在照明调试技术中，完成照明安装后，要进行系统调试，以及时发现照明中存在的潜在质量缺陷，安装施工单位可依据照明安装技术资料开展调试作业，对每个照明分控区进行调试，保证照明的合理性和安全性。高层建筑机电设备安装中的照明技术包含大量的照明线路，照明系统设置较繁琐，通常都采用系统网络的方式。在进行高层建筑机电设备照明过程中，要注重照明调试和安装技术。在照明安装中，要根据机电设备的功能，合理分配照明安装工作，进行电缆连接和照明支架的设计，还要对高空照明作业进行重点控制，对照明系统的安装情况进行完善。

3建筑电气安装的质量管理对策

3.1安装工程前期准备工作

对于建筑电气安装人员来讲，在进行前期准备时，需要对图纸不足之处进行适当调整，并结合项目实际情况，对其施工方案予以编制，保障施工方案制定更加合理，一方面，应该满足国家质量标准与要求，另一方面，需要针对项目涉及内容进行统筹规划，如工程设计与工程进度等，确保每项工作有专人对其负责。与此同时，还应对人员流动情况予以掌握，在保证工程可以按照计划进行的基础上，还应实现人员灵活调配的目的。

3.2加强操作人员安全意识

根据相关部门研究显示，我国进行建筑安装时发生各类事故的几率相对较高，多数事故原因是由于人员缺少安全意识所导致，因此，加强操作人员安全意识显得极其重要。在工程项目施工前期，需要和安装人员进行各项流程的明确，如果发生质量问题，应该追究相应责任人，同时进行相应赔偿，使工作责任和自身经济相结合，确保工作人员具有较强责任心。通常情况下，在建筑电气安装过程中，应该严格按照规范标准进行，例如：电压电流操作，需要佩戴相关保护装备，如绝缘手套和绝缘鞋等，同时检查是否存在破损情况，防止发生漏电事故；高空作业需要系好安全带，保证线路、设备无任何问题后，再予以使用，避免发生相关安全事故。

3.3对质量目标进行预控

各项目施工前期，均应对其质量进行目标的制定，特别是在工程规范方面。首先，工作人员应该具有较强专业能力、工作职责，确保各项工程均满足质量标准。其次，就工程控制人员来讲，按照工程实际情况，对其工作经验进行不断积累，为后期工作的开展提供保障。再次，当进行具体安装时，需要对产品进行全面检查，严禁伪劣产品出现施工现场，对材料进行源头上的控制，保证安装材料的使用满足合格标准，避免对工程质量造成不利影响。最后，对施工进度予以规划，通过动态监控、防范管理系统的构建，使其质量管理工作更加科学。

结束语

当前，建筑电气安装施工是建筑工程中尤为重要的一部分，为了提高建筑电气安装施工的质量，相关的技术人员就该给予较多的关注。总言之，在具体施工之前一定要做好足够的前期工作，保证后期施工的正常进行，使后期工作如期完成。在施工时，一定要严格按照施工要求进行施工，从而保证电气安装施工的质量。

参考文献

[1]王大勇.建筑电气施工的技术和应用研究[J].城市建设理论研究（电子版），2017（7）.

[2]李磊.简论建筑电气施工技术[J].城市建设理论研究（电子版），2017，5（36）：1174.

论文作者:姚洪

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第22期

论文发表时间:2018/11/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e2dbf855eef98e723a2a1b24.html