# 处置工业危险废物的控制和管理论文_邹嘉珍

广东金宇环境科技有限公司 广东河源 517000

摘要：近年来，随着我国社会经济的快速发展，工业污染的问题越来越严重，节能减排已成为当下生产与经济和谐发展的重要内容。本文结合笔者多年的工作经验，通过对我国工业危险废物排放现状进行分析，并提出了一些危险废物在处置过程中的管理技术措施，以作参考。

关键词：工业危险废物；预接收；指纹分析；相容性

一、工业危险废物排放现状

随着中国经济的迅速发展，工业固体废物产生量日益增长，由此带来了严峻的环境压力，尤其是产生的大量危险废物对环境的影响不容忽视。工业危险废物从产生、收集、运输、贮存、综合利用及终端处置等环节在时空上有很大的不确定性，使得对它们的污染控制已经成为环境管理的一大难题。从1995年开始，我国在国内开展了固体废物的申报登记工作，开始对17个城市进行固体废物申报登记工作进行试点，对固体废物和工业危险废物的产生和废物流向基本上有了一个全面的认识。排放、综合利用、贮存与最终处置，构成了中国工业危险废物流向基本特征。据每年国家公布的环境统计结果，近年来随着中国宏观经济的迅速发展，工业固体废物及危险废物产生总量每年都呈递增趋势；而排放率明显下降，处置率明显上升，综合利用率呈波动上升趋势；排放率的下降、综合利用率和处置率的上升必然引起贮存率的下降。由此可见近几年来危险废物管理越来越得到重视，各地对危险废物的综合利用及处置工作力度有所加强，因此使得处置率大幅提高，而排放率明显下降，减少了环境污染的风险。但同时，由于更多的工业危险废物需要得到妥善处置，因此相应提高工业危险废物在处置过程中的控制和管理水平也就成为当务之急。

二、工业危险废物的控制和管理技术措施

危险废物的处理处置是人体健康和环境风险较高的行业，不但设施投资高，而且运营单位必须建立一套对危险废物的控制和管理流程以确保其安全运营。由于中国对危险废物管理起步较晚，处置单位大多也很年轻，因此需要充分了解国外较好的运营经验。对危险废物的控制与管理，国外推行从“摇篮-坟墓”的全过程管理体制，即从废物产生、收集、运输、贮存、处置决策与实施等几个环节都需进行严格控制与管理。同时从源头控制危险废物的产生、提高综合利用率，从而减少进入环境或需要处理的废物量。对于已经产生的危险废物，产生者应该及时将其送至具有相关资质的处置单位进行妥善处置。处置单位在接收、贮存和处置废物的过程中应对废物进行严格控制，具体控制流程如图1所示。

2.1废物的预接收

危险废物在送交处置单位前首先要进行入厂前评估，即执行预接收程序。危险废物产生者应向处置单位提供真实、详细的废物信息和具有代表性的废物样品，由处置单位实验室根据该废物信息对样品进行化验分析，并将分析数据提供给处置单位的技术部门。由技术部门依据化验分析结果最终判断是否可以接收处置。如果确认可以接收，则需针对该废物初步拟定较为妥善合理的处置方案，并向处置单位相关部门传达可以接收的指令。若处置单位对该废物无法妥善处置，则应拒绝接收该废物。废物预接收流程如图2所示。

2.2废物的收集与指纹分析实验

危险废物在运至处置单位前应将其做适当包装，并分类为易燃性液体，易燃性固体，可燃性液体，腐蚀性物质(酸、碱等)，特殊毒性物质，氧化物，有机过氧化物等，同时应在每个包装容器上做好标签并注明较为详细的废物信息，最后使用具有危险化学品运输资质的车辆运至处置单位。处置单位在废物入厂后应立即对实际废物进行采样并做化验分析，然后将化验分析结果与该废物的预接收化验数据进行比对，该过程可形象地称之为指纹分析。如果实际废物的样品化验结果与预接收数据一致，处置单位则可将该废物按既定计划做正常入厂接收；若不一致则需重新执行废物预接收程序，重新评估能否接收以及修改处置方案。

2.3废物库存管理与相容性实验

处置单位应该按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)建造专门贮存危险废物的设施，且一般都采用集中贮存方式贮存废物。在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后再入库贮存。在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。其它危险废物必须装入容器内贮存。装载液体、半固体危险废物的容器内须预留足够空间，同时在两种或两种以上废物进行混合前应做相容性实验，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。

2.4废物处置方案的制定与实施

危险废物在进入处理车间处置前，首先应该对其制定一套妥善、合理的处置方案。处置方案大体可分为综合利用和终端处置两个方面，从资源保护的角度来说，首先应考虑综合利用，以减少后续处理处置的负荷；对能焚烧的有机性危险废物宜采取焚烧处理；对不能焚烧处理的无机危险废物，如焚烧后的飞灰、残渣等，以及达到填埋标准的危险废物应建设危险废物安全填埋场进行处置。

三、结束语

工业危险废物种类繁多，性质复杂，尤其在将它们集中处置过程中势必存在更大安全隐患和环境污染风险，如果控制不好将会对生态环境和人们健康构成严重危害。因此，处置单位应该在危险废物入厂前就对它们有较为详细、清晰的认识以及初步制定出较为合理的处置方案，在废物入厂后对其接收、贮存和处理处置等各项环节加以严格的控制与管理，从而确保他们均能得到及时、合理的处置。

参考文献：

[1] 岳战林. 中国危险废物鉴别体系完善性研究[J]. 节能与环保. 2015(01)

[2] 郝海松,谢毅,杨林. 危险废物的处置技术及综合利用[J]. 安全与环境工程. 2014(02)

[3] 彭波,王润群. 危险废物的环境评估及处理技术现状[J]. 现代农业科技. 2015(08)

[4] 王永利. 当前危险废物治理工作存在的问题及建议[J]. 中国环保产业. 2013(06)

论文作者:邹嘉珍

论文发表刊物:《基层建设》2016年13期

论文发表时间:2016/9/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e2fc4c042882dc67a75fcd2c.html