# 高压电器选择在变电所电气设计中的重要性论文_孙立建

中石化胜利油建工程有限公司 山东东营 257064

摘要：高压电器是支撑变电所以及整个电力系统安全运行的基础，是高压配电系统不可缺少的一个重要组成部分。因此，电力系统运行安全便与高压电器质量的优劣紧密相关。为了切实保障电力系统运行的安全性和可靠性，在选择高压电器，设计电气设备时，就必须做好电器选择工作，根据变电所实际情况，认真、慎重的选择高压电器，保障高压电器质量与性能的完善。鉴于此，本文主要分析高压电器选择在变电所电气设计中的重要性。

关键词：变电所；电气设计；高压电器

引言

在变电所电气设计过程中，高压电器的选择至关重要，我们必须要根据电力系统运行的实际情况来进行选择，从而减小其运行中的线路损耗，保证电力系统的稳定运行。变压器的选择是变电所电气设计的基础环节，是保证电气设计合理性的关键。因此我们必须要参考相关集料文献，了解各个高压电器的特点，然后进行合理的选择与分析，从而保证变电所电气设计的合理性。

1、开关柜的选择分析

在电力系统运行过程中，开关柜的主要功能是接受电能，对电路的运行起到监控作用。开关柜主要分为固定式与手车式两种类型。目前，生产厂家在生产开关柜的过程中发明了一种“五防型”高压开关柜，在变电所电气设计过程中，通过技术人员对其进行合理设计，采取有效的措施，可以保证其安全可靠的工作。在35KV降压变电站中，技术人员一般会采用JYN型间隔式手车开关柜，因为这种可以保证电力系统运行的安全性，避免产生线路损耗。

2、高压断路器的选择分析

在变电所中，高压断路器作为高压开关设备中的重要电气，其具有一定的特殊性与复杂性特点。在满足其使用条件的情况下，高压断路器既可以截断其运行过程中产生的负荷电流，还能够在某单位时间内承接电路电流。如果电力系统在运行过程中发生故障，在继电保护装置对其保护的情况下，高压断路器可以自动跳闸，将其故障进行隔断，保证电力系统运行的安全性与可靠性。总而言之，在电力系统运行过程中，高压断路器能够对电流进行全面控制，并且还可以对电力进行全面保护，避免出现各种故障。

在电力系统运行过程中，断路器可以切断其断路电流，并产生较强的电弧，因此该设备中还设有灭弧装置，具有灭弧特点，它能够保证电力系统运行的安全性。通常情况下，设计者通过实际情况选择了断路器，不仅能够断开其产生的负荷电流，并且可以改变主接线的运行方式，使电力系统安全可靠的运行。

3、高压隔离开关的选择分析

高压隔离开关的作用是在检修高压设备时，能够隔离高压电源，使得其在断开之后能够有较为明显的断开裂隙，这就为供电系统故障和设备的维修提供了可靠保证，同时能够有效充分的确保工作人员的人身安全。高压隔离开关无专门的灭弧装置，其在运行之中不能够采用切、换、和的方式来进行负荷电流的阻止和切断。一般在电流的运行系统中都是采用以下三个环节进行隔离开关的选择：

（1）型式选择。隔离开关的型式较多，按安装地点不同，其在安装和应用的过程中可以根据安装结构和方位的不同可分为户内式和户外式；按绝缘支柱数又可分为单柱式、双柱式和三柱式。（2）参数选择。隔离开关额定参数可按照罗列技术条件选择，并按使用环境条件校验。（3）分合小电流能力选择。隔离开关应具有一定分、合小电流和电容电流的能力，且按以下几项校验分合小电流能力：分合电压互感器和避雷器；分合母线和母线设备上的电容电流；分合变压器中性点接地线和电力网无故障时的消弧线圈；断路器处于合闸状态时，分合旁路隔离开关；分合励磁电流不超过2A的空载变压器。

4、高压负荷开关的选择

高压负荷开关是介于高压隔离开关与高压断路器之间的一种高压电器，具有简单的灭弧装置，因而能通过一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路电流，因此它必须与高压熔断器串联使用，以借助熔断器来切断短路故障。负荷开关断开后，与隔离开关一样具有明显可见的断开间隙，因此它也具有隔离电源、保证安全检修的功能。高压负荷开关可按表1所列的技术条件选择，并按表中使用环境条件校验。

表1负荷开关参数选择表

根据综合考虑选择FN12-10D型户内交流高压负荷开关，其技术数据如表2所示。

表2FN12-10D型高压负荷开关技术数据

5、高压熔断器的选择

高压熔断器用于供电线器、电压互感器、电力变压器及电力电容器等电气设备的短路保护和连续过载保护，有的也具有过负荷保护功能。高压熔断器具有结构简单、造价底廉、容易维护、使用方便的特点。

在现阶段的高压电器施工过程中一般都选择额定电压大于或者等于电网额定电压的输电电压，同时对于熔断器一般多采用填充石英砂的限流段容器，这种熔断器在目前也仅仅被使用在高压输电系统中。正是因为这样才能够在电力系统工作中有效的避免了各类过电流产生的线路故障与电气损坏。

熔断器的额定电流选择，这主要是为了保证在供电系统中段熔断器不致被损坏，同时在电力系统中输送电流和电压大于额定电压的情况下，熔断器电流将进行自我诊断与限制，从而保护电力互感器。

6、互感器的选择

互感器是变换电压、电流的电气设备。它在工作中主要包括电压互感器和电流互感器两种，同时这两种设备的运行中可以说是一次系统和二次系统之间的连接桥梁，是向两侧提供电压和电流信号的依据，同时你也是为相关设备的运行情况进行诊断与检查的关键。因此在互感器的选择中需要注意以下两个方面：

（1）将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准的低电压和小电流。（2）将二次设备和高压部分隔离，且互感器二次侧均接地，从而保证了设备和人生安全。

结束语

变压器在变电所中的主要功能也就是将发电企业提供的电力进行转变，从而变成安全的电能传输到人们生活当中，满足人们对电力的需要。变压器可分为升压变压器和降压变压器两种，其中升压变压器也就是将电压进行升压后传输，这样可以有效的避免电能在输送过程中产生线路损耗，充分发挥了电能的作用，提高了供电企业的经济效益，满足了人们的生活需要；而降压变压器的主要功能也就是将高电压进行降低，从而满足用户的需要。变压器的选择是变电所电气设计的基础环节，是保证电气设计合理性的关键。因此我们必须要参考相关集料文献，了解各个高压电器的特点，然后进行合理的选择与分析，从而保证变电所电气设计的合理性。

参考文献：

[1]周启义，陈孝安，宋会平，夏志祥.高压电器设备选择校核技术要求[J].河南科技，2014（22）：88-89.

[2]宋玉玲，那淑娟.探讨高压电器选择在变电所电气设计中的重要性[J].科技创业家，2013（24）：106.

[3]郝晓芳.高压电器选择在变电所电气设计中的重要性[J].电子制作，2013（21）：227.

[4]宋振宇.探讨高压电器选择在变电所电气设计中的重要性[J].黑龙江科技信息，2012（33）：22.

[5]曲仪昂.高压电器选择在变电所电气设计中的重要性——以某35kV降压变电站继电保护设计为例[J].企业技术开发，2012，31（08）：104-105

论文作者:孙立建

论文发表刊物:《基层建设》2018年第8期

论文发表时间:2018/5/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e2fde6864626fe476df008a1.html