# 建筑工程智能化机电设备安装现状及优化措施论文_杨小凤 1,,,赵有都,2

摘要：现如今，机电设备被广泛应用在建筑工程中。本文重点讨论了建筑工程智能化机电设备的安装，分析了现阶段建筑工程智能化机电设备安装的现状，并针对存在的问题提出了相应的优化措施，以期能为相关项目提供科学合理的参考。

关键词：建筑工程；智能化；机电设备；安装现状；优化措施

引言

智能化的进程在不断的推进，对于相关的建筑机电安装也引起了大家的密切关注。其是否能够正常的使用和运行，是关系到整个建筑行业的发展关键，而安装是进行使用之前的第一个步骤。对于安装内容进行相应的探析，可以让这项工作顺利地进行。因此，这项工作是非常有必要的。也是能够在最大程度上推动其安装水平的不断完善和提升的。

1智能化建筑机电设备安装的重要性

现阶段为了保障智能化建筑机电设备安装操作能稳定进行，需要全面认识安装的重要作用。首先要强化建筑机电设备安装重要性认识，能保障此类设备应用效率全面提升，为优化智能化建筑应用提供保障。通过做好智能化建筑机电设备规范化安装，能全面提升智能化建筑基本服务功能，促使设备始终保持稳定的运行状态，适应多样化、多功能智能建筑长远发展要求。做好机电设备安装控制，能保障设备始终保持最佳的运行状态，挖掘设备更多隐性价值，促使智能化建筑长远发展。

2建筑机电设备安装施工的现状

我国是一个发展中国家，为了在今后的工程建设中创造出更高的价值，必须加强固有工作的合理改善，应坚持从长远的角度来出发，对于工作的综合影响因素合理的解决。结合以往的工作经验和当下的工作标准，认为建筑机电设备安装施工的现状，主要是表现在以下几个方面：①建筑机电设备安装施工的初期阶段，并没有采取综合性的手段来解决，这就很容易导致基础工作的问题和隐患不断增加，而且在后续工作的开展上，容易由此产生系列的不足，产生的损失也是比较多的。②建筑机电设备安装施工的体系方面，未开展阶段性的优化处理，大部分情况下还是停留在传统的层面上，给工程建设的未来进步，造成了很大的挑战，应坚持在体系方面获得更大的进步。

3设备安装

3.1管道安装

管道安装之前相关施工技术人员需要对地沟进行复测处理，对管道安装标高、坡度值、安装方向等要求进行分析。对支架间距合理控制，对安装环节有效控制，能全面提升安装质量。管道安装中要做好法兰焊接，将各个构件连接，对构件质量进行复检，与管架之间保持最佳距离，能满足标准化安装要求。智能化建筑中机电设备安装中连接的管道需要穿过屋面和楼板等，为了提升管道应用性能，要采取规范化的保护措施，比如可以加设套管的。加上防水层作用，能提升管道保护成效。在管道焊接处理过程中，要对管道缝隙距离进行控制，对焊接操作行为进行控制。安装排水管道时，技术人员要对基本设计目标进行分析，拟定最佳的安装位置。对排水主干管应用功能进行调节，从实践操作中整合管道安装中常见的各项问题，对问题进行集中处理，能确保智能化建筑机电设备稳定运行。

3.2电气系统的设置分析

在对智能化建筑机电设备进行安装分析时，为了提升电气系统的运行水平，则需要注重其合理设置。具体表现为：（1）通过对电气系统中所包含的低压送配电系统、防雷接地系统、动力及照明系统等不同系统功能特性的综合考虑，结合行业技术规范要求及智能化建筑的实际情况，针对性地开展电气系统的设置工作，实施好这类系统设备的安装计划，确保智能化建筑中的电气系统设置有效性，提升其设备安装水平；（2）通过对预留预埋、支架制作与安装、线槽、线架安装、防雷接地安装等安装施工顺序的明确，对智能化建筑应用中所需电缆、配电盘柜、用电设备等进行合理安装，促使机电设备安装效果更加显著。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3其他设备安装

中央主机与各类末端设备在安装过程中，相关技术人员与管理部门需要做好各环节校检与接线控制工作。应用不同软件进行合理调试，保障各个设备能有效连接，全面提升各项检查工作质量。在智能化建筑中添加相应的电讯系统，安装技术人员需要对项目现场实际情况进行判定。做好综合线路布线系统测试等操作，对各个单体设备进行合理太欧式，提升智能建筑中电讯系统安装实效性。建筑物中可视性对讲系统在安装中需要对设备所在位置各项影响要素进行综合分析，做好可视化对讲系统布线操作，对系统设备有序安装，对系统干扰源进行控制，促使建筑机电设备安装质量能全面提升。

在建筑配电箱柜安装中，首先要判定最合适的安装位置，箱体开孔更加合理，对安装中各项问题发生概率进行控制。电力电缆安装中要对设备线路型号和基本尺寸等参数进行判定。在电力电缆安装施工之前，需要采取耐压等试验，提升电力电缆安全应用性能。在母线槽安装中，要合理应用柔性补偿装置，确保各类变电设备能有效连接。再对母线槽基本规格参数进行着重分析，做好各项安装控制操作。此外，还要对智能化建筑监控设备、安全报警装置等设备进行安装，保障智能化建筑中机电设备应用价值全面发挥。

4提高智能化建筑机电设备安装质量的措施探析

4.1对设计图纸严格审核

在智能建筑机电设备安装操作中设计图纸对项目稳定开展具有重要作用，在施工安装前期阶段需要加强控制。为了保障施工活动能稳定进行，更好地突出机电设备应用价值，需要提高施工图纸系统化认识，保障不同专业技术人员能协调沟通，依照设计图纸要求开展各项工作。强化施工图纸审核，组织施工方、设计方、监理方等，在规定时间对设计图纸深入审核，找寻图纸中存在的各项问题，协调引导专业设计人员进行优化整改。建立更加规范化的质量管理体系，不同环节中组织相应的项目管理人员，确保各项安装活动能在原有计划基础上高效开展。

4.2加强设备筛查

从建筑机电设备安装施工本身来看，想要在未来的工作中取得理想的成绩，并不是一件容易的事情，很多工作的开展都必须做出综合性的考虑，既要对未来工作的进步保持高度负责，又必须在将来的发展成绩上进一步的努力。建议在建筑机电设备安装施工的过程中，加强设备的有效筛查：①所有的设备都必须从正规的渠道来采购、引进，要求得到国家相关部门的认可，这样才能确保建筑机电设备安装施工的依据更加丰富，对于不同问题的改善、解决而言，能够取得更好的效果；②在设备的筛查过程中，还应该对建筑机电设备安装施工的体系更好的完善。例如，每一项设备的性能和参数指标，都要得到详细的记录，减少疏漏现象。

4.3加强技术人员培养

为保证机电安装施工的质量和效率，施工单位应该重视施工人员的培养和管理。首先，应该注重施工管理人员的培养，培养目标是提升他们的管理能力，加强管理人员的安全质量意识，通过责任制的完善和有效落实，使管理人员在工作中不断提高管理水平。其次，应该加强专业技术人员的培训，不但要提高技术人员的专业素质，还应该要求这部分人员在实际工作中严格按照施工要求进行作业。此外，由于机电安装具有一定风险性，所以为保证施工人员安全，减少安全事故，施工单位需要加强对所有员工的安全教育，提高他们的安全意识，从而为安装工作保质保量地完成奠定基础。

结语

建设建筑工程项目的过程中，智能化机电设备的安装在整个建筑工程中占据十分重要的位置，这就要求施工单位要不断优化施工技术，严格审核设计图纸，并不断优化管理理念同时还应注重管理理念的创新，以确保建筑工程智能化机电设备的安装工作能够顺利进行。

参考文献

[1]张咏胜.论智能化建筑中的计算机科学与技术应用[J].居业，2017（4）：39-40.

[2]甘小宇.智能化建筑存在的问题以及施工工程管理[J].住宅与房地产，2018（8）：139.

[3]吴洁华.建筑智能化设计问题探讨[J].建材与装饰，2018（26）：99-100.

论文作者:杨小凤 1,,,赵有都,2

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e34b845d8e0962fea143a799.html