# 桩锚支护技术在建筑工程施工中的应用论文_叶奇武

叶奇武

肇庆市建筑工程有限公司 526000

【摘 要】桩锚支护技术主要应用于结构不稳定或者土质松软的地基区域，通过对地基区域进行加固来增强整个建筑工程的稳定性。作为建筑工程施工的重要环节，深基坑支护施工质量的好坏在很大程度上影响着整个工程的安全性，本文主要从桩锚支护技术在建筑工程施工中存在的问题出发，具体阐述了桩锚支护技术在建筑工程施工中的应用并提出了相应的注意事项，希望对实际工程施工中桩锚支护技术的运用有所帮助。

【关键词】桩锚支护技术；建筑工程施工；应用

深基坑支护技术是建筑工程施工的重要技术，主要应用于大型建筑物建设中的地下室工程临时支护结构的搭建，能够从整体上提高建筑施工的质量和安全。建筑工程的快速发展带动深基坑支护技术在建筑工程领域的应用，但是，深基坑支护技术施工设计和施工技术操作仍存在许多问题，导致施工中各种安全事故频发，严重威胁着施工人员的生命安全，需要人们加强对施工技术的控制。

一、桩锚支护技术在建筑工程施工中存在的问题

建筑工程桩锚支护技术在施工过程中存在一些问题，主要包括以下几个方面：①桩锚支护技术设计参数存在缺陷。建筑工程施工过程中，桩锚支护技术的应用是建筑工程承受能力的重要保障，关系到建筑工程施工的安全性，并且对建筑工程的质量有直接的影响。支护结构设计参数受粘聚力和含水量的变化等多种因素的影响，因此，很难准确计算出支护结构的实际受力，导致时常发生设计参数不准确的问题。②施工工艺流程不规范，深基坑施工中，边坡施工对整个施工的质量和安全至关重要，但是，边坡施工过程中常常发生过挖或者欠挖的问题，影响着后续施工的进程，也对施工质量造成一定程度的影响。造成边坡施工问题的主要原因是施工过程中施工技术应用不当，如果在施工过程中没有严格按照相关施工技术要求开挖边坡长度和角度，就对影响到边坡施工的质量。③施工现场管理缺失，施工的质量在很大程度上受到施工管理的影响，但是，一些施工单位盲目追求利润最大化，忽视工程质量问题，擅自缩短工期。一些施工管理人员忽视施工控制监督环节，导致施工过程中各种安全隐患的存在，影响着施工的质量和安全。

二、桩锚支护技术在建筑工程施工中的应用

（一）排桩支护技术

排桩支护技术包括支护桩和防渗帷幕等，例如：为了防止施工土进入基坑，可在基坑周边安置钢筋混凝土灌注桩，用排列支护桩来挡土。排桩支护技术施工简单，具有无噪音、不影响周围土壤环境的优点，在建筑施工中应用广泛。排桩支护技术刚度较强，但是各桩之间的加固需要应用到钢筋混凝土的帽梁才能到达防治砂砾和地下水回流的目的，因此，排桩支护技术也存在一定的局限性，为了提高排桩支护技术的支护效果，可以采用旋喷桩和高压灌浆等技术。排桩支护技术的支护结构包括拉锚式、悬臂式、锚杆式和内撑式。在建筑工程实际应用中锚杆式支护结构应用最为广泛，主要通过滑移土体外部的锚杆来进行加固，利用锚杆连接滑移面和变形土层最后形成自我稳固能力强的结构，满足各种深基坑的要求。

（二）土钉支护技术

土钉支护技术是利用土钉和土体间形成的相互作用来满足边坡加固的目的，能够促进土体整体稳定性的提高。土体受拉力作用和弯矩作用的影响会发生变形，需要在相关施工标准的基础上充分考虑建筑施工实际情况合理设计。在施工过程中应首先对土钉进行拨拉试验，若试验显示合格才能够投入到具体施工汇总，其次合理计算必须以钻机长度对孔深为依据，明确计算出每个孔口的深度。最后要将施工浆液的水灰比控制在合理范围之内，确保注浆操作的合理完成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）地下连续墙支护技术

地下连续墙支护技术主要是利用钢筋混凝土墙壁达到支护的作用，首先在泥浆护壁条件下利用机械开挖一条沿工程周边轴线的深槽，然后利用深槽进行钢筋笼的吊放和水下混凝土的灌注来形成一道连续的墙壁。地下连续墙支护技术施工时产生的振动小，能够在短时间内完成施工，并达到整体强度高的要求，具有施工速度快、节约土石的优点，能够被广泛应用于各种地质条件。

（四）深层搅拌桩支护技术

深层搅拌桩支护技术的主要原料是石灰和水泥，在机器的强力搅拌下，将石灰、水泥和软土混合均匀，待硬结反应发生后形成一道强度较大的栅格形桩块，深层搅拌桩支护技术稳定性强、整体性好，且整个施工过程较为简单，具有成本低、应用范围广的优点。

三、桩锚支护技术在建筑工程施工中的注意事项

（一）做好工程勘察

工程勘察在建筑工程项目建设中的作用十分重要，因此，建设单位要在施工前进入到实际施工现场中，认真仔细实地勘察施工现场，了解当地的气候环境，勘探当地的地质条件，并将勘察的结果做好记录，同时整理归纳收集的信息，为深基坑支护方案的制定提供材料。建筑施工支护地区不同，其地质状况也会有所不同，因此，勘察人员进行工程勘察时要从多方位来考虑，并制定出积极的预防对策。除此之外，勘察人员还要仔细勘察和分析施工周围的建筑物，详细预测出周围建筑物的承受力情况，以免在深基坑支护施工过程中破坏到周围的建筑物。

（二）做好管理工作

深基坑支护设计受多种因素的限制，导致具体施工中的支护结构形式和大小不符合原有设计图纸，这个时候设计人员要加强与施工人员的沟通，依据实际情况进行相应的调整，在不影响深基坑施工质量的基础上确保后续施工的正常开展。其次，施工单位要对施工处地下水进行检测，实时监测地下水的状况。除此之外，施工单位应加强对施工现场的管理，配备专门的施工质量管理人员做好监督工作，重视对施工现场的监管力度，保证施工工序的顺利进行。

（三）避免受到地下水的影响

深基坑支护施工的质量和安全在很大程度上受到地表下存在的地下水的影响，若地下水渗透出来极可能导致地面的下层，为施工留下质量和安全隐患。因此，施工单位要采取相应措施降低地下水对施工的影响，通过人工降水的方法减少地下水压力，通过采取相应的措施来改善土质条件，保证工程的顺利进行。若受周边环境的制约无法进行降水处理，应通过水帷幕的建立来进行挡水，确保施工质量达标。

（四）杜绝极限状态发生

桩锚支护技术在建筑工程中的应用存在一定的弊端，具有较大的破坏性，主要表现在以下几个方面：①桩锚支护技术的应用会导致综合性土体的失衡，地面极可能发生异地现象，不能确保结构的稳定，甚至遭到破坏，导致最终失去承载力，无法发挥挡土本分效用。②桩锚支护技术的应用会造成地下冲刷管涌的无效和锚杆抗拨作用的消失。挡土的局部变形会影响到周围的建筑物和道路，会损坏建筑物结构，形成破坏性极限状态，因此，若基坑过深，在施工过程中可采用单支点深基坑支护结构或者多支点结构。

四、结束语

桩锚支护技术是建筑工程重要施工技术，为了保证桩锚支护技术的正确应用，在建筑施工过程中要做好工程勘察工作，对施工现场进行管理和监督，同时要避免受到地下水的影响，杜绝极限状态的发生，满足建筑工程施工的实际需要，从整体上提高建筑施工的质量和安全。

参考文献：

[1]许洪亮.建筑基坑桩锚支护绿色施工技术开发[D].长春工程学院，2015.

[2]曾跃.深基坑支护技术在建筑工程施工中的应用[A].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学国家发展研究院.科技研究——2015科技产业发展与建设成就研讨会论文集（下）[C].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学国家发展研究院，2015：1.

[3]党延丽.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用初探[J].科技致富向导，2015，17：127.

论文作者:叶奇武

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第17期

论文发表时间:2016/8/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3504b061577824d90c2e90c.html