# 数字蜂窝移动通信多径衰落信道的特性研究

魏玲[1]2002年在《数字蜂窝移动通信多径衰落信道的特性研究》文中研究指明21世纪将进入数字革命的新时代，数字工程正在世界各国蓬勃展开，而通信技术是实现数字工程的重要方面，其中的数字移动通信技术则更为突出，发展极其迅速。我们知道，信号是在信道中进行传输的，所以研究和开发移动数字传输技术的第一步工作就是认识移动信道本身的特性，它不仅是解决移动通信中关键技术的前提，也是移动通信中各类新技术的源泉。 与其它通信信道相比，移动信道是最为复杂的一种，就拿陆地蜂窝移动信道来说，移动台处于城市建筑群之中或地形复杂的区域，其天线将接收从多条路径传来的信号——多径信号，再加上移动台本身的运动，使得移动台和基站之间的无线信道多变且难以控制，在这样的信道中传输的无线电信号，其强度(指场强或者功率)的骤然降低，即所谓的多径衰落现象是经常发生的，衰落深度有时可达40dB。这种多径衰落现象严重恶化接收信号的质量，影响通信系统的可靠性。 实际上，数字蜂窝移动通信中的多径衰落信道特性已成为许多理论分析和现场实测的课题，并已得出了许多有价值的结论。然而，由于移动信道的复杂性，仍有许多待研究的课题。本论文根据数字蜂窝移动通信的最新发展，主要从移动信道中最具特色的部分——多径衰落特性的研究出发，运用理论分析与建模仿真相结合的方法，共分七章分别对多径衰落信道的传播损耗、快衰落特性及电波径数的随机分布进行了较为详细地论述，得出的结论更加丰富了数字移动信道的多径衰落特性。

张丽丽[2]2007年在《移动衰落信道中非频率选择性信道统计特性的分析与研究》文中进行了进一步梳理随着社会的发展，人们对通信的需求日益迫切，对通信质量的要求也越来越高。尤其是进入21世纪以来，移动通信得到了极大的发展，而且随着移动通信中各种新技术的广泛应用，使得无线信道成为移动通信研究中的经典课题。无线信道是移动通信的传输媒体，所有的信息都在这个信道中传输。信道性能的好坏直接决定着人们的通信质量，因此要想在比较有限的频谱资源上尽可能地高质量，大容量的传输有用的信息就要求必须十分清楚地了解信道的特性以及研究信道特性对信息传输所带来的影响。论文针对无线信道中最常见的信道——非频率选择性信道，对其统计特性进行了详细的分析与研究。论文首先简要介绍了课题的研究背景和意义，并总结了移动通信发展的历史以及今后的发展趋势。介绍了移动衰落信道的基本概念和特性，分析了衰落信道的基本理论，即多径效应和多普勒效应，并对信道的分类和研究移动衰落信道的基本方法进行了全面的介绍，为后面对无线信道的仿真与研究奠定理论基础。建立了非频率选择性信道的参考模型，主要围绕描述小尺度衰落信道的瑞利和莱斯分布进行讨论，并简要介绍了Suzki分布和两种常见的多普勒功率谱密度——Jakes功率谱密度和Gaussi功率谱密度，重点分析了参考模型的一阶和二阶统计特性，通过仿真分析不同的参数对各统计特性的影响，使参考模型更加符合实际电波的传输环境。采用莱斯法建立了非频率选择性信道的仿真模型，包括莱斯、瑞利和Suzki仿真模型。重点介绍了等距离法(MED)、蒙特卡洛法(MCM)和Jakes法(JM)，通过把上述叁种方法应用到Jakes功率普密度中确定了仿真模型的参数。详细分析了非频率选择性信道的一阶统计特性，包括仿真模型的各相关统计特性和各态历经性，并在计算机仿真与比较分析的基础上得出了符合高效仿真模型所必需满足的叁个条件，结论对提出新的信道仿真模型的研究具有重要的参考意义，而且便于更加有效地对无线通信系统进行仿真与分析。然后选取其中一种较理想的仿真模型，对其振幅和相位的概率密度函数以及电平交叉率和平均衰落时延进行计算机仿真分析。最后总结全文，得出结论，并明确了今后所要做的工作。

田期星[3]2008年在《基于OFDM无线信道特性建模与仿真》文中认为宽带通信已经成为无线通信技术发展的必然趋势,而OFDM(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing)是下一代无线移动通信系统核心技术,因此对OFDM系统无线信道进行研究,建立信道模型,利用仿真器进行仿真,研究分析电磁波在该无线信道中的传播和变化规律,对确定OFDM通信系统最佳调制方式、纠错编码方式及信道均衡方式,提高数据传输的有效性和可靠性具有重要意义。本文主要是对OFDM系统无线信道特性进行建模与仿真,完成了以下工作:(1)在研究了无线信道传播理论基础上,分析了无线信道传播特性,建立了各种衰落信道的结构模型,设计了无线信道抽头延迟线模型和Jakes仿真模型。(2)对路径损耗信道模型进行了分析,比较了各模型的特点,仿真分析了模型误差,提出了各种模型的适用环境。(3)利用Jakes仿真器,对小尺度衰落信道进行了计算机仿真,验证了平坦衰落和频率选择性衰落信道特性,分析了小尺度衰落的各种性能参数。(4)对OFDM系统进行仿真,通过比较加保护间隔和不加保护间隔系统的误码率,给出OFDM具有独特的抗多径衰落特性。(5)通过分析移动台移动速度和周围环境对系统误码率、信号包络、多普勒功率谱和传递函数等系统参数的影响,给出了小尺度衰落随移动台移动速度和周围环境的变化关系。

王竞[4]2007年在《单载波频域均衡SC/FDE与多载波OFDM的性能比较》文中研究说明随着人们对各种实时多媒体业务需求的增加和互联网技术的迅猛发展，宽带无线通信已成为无线通信发展的必然趋势。在无线宽带通信系统中，信道的多径效应会严重影响通信的可靠性。因此，如何提高系统的传输性能和采用何种方案对抗信道的多径效应是很有关系的。在IEEE 802.16a标准对于物理层标准的关键技术中建议了正交频分复用(OFDM)和采用频域均衡技术的单载波传输(SC／FDE)两种方案。同时，这两种技术方案也是第四代移动通信的核心技术。因此，它们的研究对于无线通信的发展及其重要。论文首先阐述了无线信道的基本特征，给出时变多径信道的冲激响应模型。在此基础上，引入了克服信道衰落和干扰的信道估计和均衡技术。OFDM是基于离散傅里叶变换(DFT)的一种多载波数字调制技术，本文对此技术原理作了详细的介绍。根据IEEE 802.16a标准中对于OFDM技术的描述，搭建了物理层仿真模型。仿真结果很好的验证了OFDM在宽带无线传输中有效的对抗了多径效应。OFDM技术也有一些缺点，如计算复杂度高，对载波频率偏移和相位噪声都很敏感。这些特征都对系统的实现硬件提出了更高的要求。SC-FDE是宽带无线传输中一种很有效的对抗多径效应的方法，它有效地结合了单载波技术和OFDM技术的优点，弥补了OFDM技术的不足，成为未来高速无线通信系统的一个极具竞争力的方案。本文对SC-FDE技术原理和各种均衡技术作了详细的介绍，搭建了SC／FDE的实现系统。最后，我们对两个技术的实现系统设置了同样的仿真条件以进一步分析两个技术的误码性能。研究结果表明，在信噪比较低，通信系统误码率较高(≥10~(-1))的条件下，OFDM的误码性能略好于SC-FDE；在信噪比较高，通信系统的误码率较小(≤10~(-2))条件下，SC-FDE则取得了显着优于OFDM的误码性能。这一结论对于SC-FDE和OFDM技术的应用和实际通信系统的设计具有重要的参考价值。

张帆[5]2008年在《OFDM及MIMO-OFDM同步技术的研究》文中研究说明随着通信领域的迅猛发展和人们需求的日益增长,加之3G标准的制定和牌照的发放,在现代通信系统中,越发体现出了移动网络和通信技术的重要性。而对下一代通信系统(4G)的主流技术——正交频分复用(OFDM,Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing)的研究工作也日益受到人们的关注。该技术将高速的串行数据流分成若干个低速的并行子数据流,并各自调制到一组相互正交的子载波上,以其高效的频谱利用率及抗多径干扰的能力,成为了通信领域的时代新宠儿。由于OFDM技术对频率偏差及相位噪声相当敏感,所以同步技术便成为了OFDM系统中的关键技术之一。如果系统中缺乏必要的同步机制,则各个频道的正交性就会受到影响,从而给整个系统带来不可预知的恶果。众所周知,OFDM系统基本上有叁类同步方式:符号定时同步、载波频率同步、采样时钟同步。而本文主要是研究OFDM系统中的符号定时和载波频率同步的问题。本文首先介绍了OFDM系统的基本原理,详细分析了各种同步误差对系统性能的影响。在考虑AWGN信道和多径瑞利信道的基础上,利用计算机仿真软件(MATLAB)对最大似然估计(ML)以及基于最大似然估计的若干算法进行了研究、仿真和对比,而且分析了各算法的优缺点。这些算法包括:拓展ML算法、迭代ML算法、平均ML算法、加权ML算法;根据PN序列的自相关性,另外提出了一种算法,并对其进行了仿真、说明;最后提出了一种完全基于循环序列CP的代数运算同步算法,同样对性能进行了具体地说明,通过仿真,证明了该算法具有比ML算法更为简洁的优势。本文不仅对基本OFDM系统做了详细说明,而且还对MIMO-OFDM系统进行了研究分析,同时,也结合了各种同步技术对模型进行了分析说明。在文章的最后,利用计算机模块化仿真工具——Simulink,对整个OFDM系统进行了分块建模仿真,并利用数据和图形对各模块及整个系统进行了详细解析。

张涵[6]2004年在《MIMO-OFDM系统中的信道估计》文中研究表明下一代移动通信系统的设计能力将涵盖并远远超过第叁代移动通信系统(IMT-2000)以及与其进行互连的无线系统的能力,包括目前的IMT-2000、无线接入、数字广播等系统,并将新增两个部分,即支持100Mbit/s 的蜂窝系统和支持高达几百兆比特级以上速率的游牧,本地无线接入系统等。为了满足这些要求,多入多出正交频分复用(MIMO-OFDM)技术将成为下一代移动通信的关键技术之一。本文的主要内容就是介绍MIMO-OFDM 系统中的信道估计技术。第一章介绍了OFDM 和MIMO 技术的发展历史及现状,以及下一代移动通信系统采用MIMO-OFDM 技术的必要性。同时,说明了信道估计技术在移动通信中的重要性,以及现有信道估计技术的发展现状。第二章介绍了无线信道的一些特性。主要介绍了无线信道的小尺度衰落,以及其中的频率选择性衰落和时间选择性衰落,以及减小和消除它们的方法。另外,在介绍了单入单出正交频分复用(SISO-OFDM)信道的基础上,介绍了MIMO-OFDM 信道的特性。第叁章介绍了SISO-OFDM 系统中的信道估计技术。引入了栅格图的概念来描述OFDM 系统的二维时频结构,介绍了基于MMSE的二维维纳滤波,但是为了减小复杂度,采用两个级联的一维信道估计来代替,并介绍了常用的几种基于LS 的一维内插算法,并进行了仿真比较它们的性能。第四章介绍了MIMO-OFDM 系统中的信道估计技术。在前一章的基础上,说明了MIMO 系统与SISO 系统的不同之处,介绍了几种不同的导频图案设计方法,并提出了一种新的基于迭代的信道估计算法,并仿真验证了其性能。第五章主要介绍了FuTURE 计划中的B3G-TDD 下行链路的设计方案,说明了前面介绍的信道估计算法在其中的应用,并最终给出了系统全链路的仿真性能,证明了算法的有效性。最后一章总结了本文的工作,给出了结论,并提出了本文中存在的一些问题以及下一步应该进行的主要工作。

罗志年[7]2009年在《宽带无线信道建模方法研究与应用》文中指出无线信道的基本特性是多径传播,到达的无线电信号由于不同的传播路径具有不同的衰减、Doppler频移、到达时间和来波方向,并在接收端线性矢量迭加,从而造成接收信号的时间扩散、频率扩散以及空间角度扩散。因此,无线信道是一个时变的多径衰落信道,会引入相当程度的干扰、失真和噪声,并最终影响通信系统构架和设计方法。为此论文首先介绍了作者在博士期间对信道建模方面的一些重要研究,然后以TD-SCDMA为基础讨论了信道建模在无线系统设计方面的一些应用问题。无线信道模型是以数学表达式或算法形式来表征信道输入-输出关系的一个多变量随机过程,一般是通过大量的测量或基于实际的电磁波传播理论推导出来的,需要用统计的方法来分析和表征。无线信道的建模通常分两步来实现,分别为大尺度(宏观)和小尺度(微观)效应。论文重点研究了无线信道小尺度衰落建模与仿真,具体内容如下。论文第二章首先推导了无线信道数学表达式,介绍了大尺度路径损耗模型最新的相关研究结果,然后将Bello提出的WSSUS模型对空域进行了扩展,讨论了空间信道在时域、频域和空域的统计表征方法。论文第叁章归纳了四种SOS法生成单抽头平坦Rayleigh衰落信道的方法,通过分析确定了第二种方法同时具有各态历经和平稳的特性。对FIR法生成经典Jakes谱的理论进行了详细的推导,讨论了AR方法阶数过高的固有缺点。最后提出了一种生成多个不相关Rayleigh衰落波形的方法,这种方法只使用了一个随机变量来完成所有波形的Doppler频率设置,适合多个不相关Rayleigh衰落波形的生成,可用于WSSUS无线信道和MIMO信道的仿真实现。论文第四章提出了一种基于频域设计的IIR滤波器生成无线衰落信道的方法。IIR滤波器通过LMS算法进行优化,可以用低阶的滤波器来实现,并采用线性插值和抽取的方法来实现任意带宽的时变信道。其中线性插值和抽取的方法也可以有效地用于AR滤波等其他方法,可大大降低所需滤波器的阶数。与其他方法相比,新方法不仅适合于非均匀散射环境,也适合生成多个不相关Rayleigh衰落信道,可以结合MIMO系统或者WSSUS系统进行系统设计和仿真。论文第五章首先介绍了MIMO信道的建模方法和模型。然后提出了一种基于Fourier变换计算空间相关系数的方法,用这种方法求得的相关系数具有闭合解形式,而且计算方法非常简单,具有明确的物理意义,避免了计算传统空间相关系数复杂的Bessel函数积分,可用于动态MIMO系统仿真与设计。运用新方法提出了一种简单高效的MIMO无线信道仿真模型,并对基于ULA和UCA多天线系统的信道容量与不同来波方向的关系做了详细的讨论和比较,仿真表明UCA容量对于方向具有一定的均匀性,更适合系统的优化设计。论文第六章主要以作者本人实际工作内容为基础讨论了无线信道建模在无线系统设计中的一些实际应用。在大尺度建模方面以TD-SCDMA通信系统为基础首先详细分析了TDD系统特有的干扰问题即基站间干扰,同时介绍了基站间干扰分析的一些理论和仿真结果。在小尺度建模方面,3GPP采用的是前面第叁章和第四章所介绍的建模方法,即对于SISO信道,每个抽头一般建模为Jakes谱的随机过程,不同抽头建模为不相关。因此第二部分提出了一种用于TD-SCDMA移动通信系统的信道估计改进方法。TD-SCDMA系统中采用Steiner信道估计器,这种估计器实质上是基于最小二乘的估计,忽视了信道噪声的影响,而信道的噪声对估计精度不可忽略。利用TD-SCDMA为慢变信道的特征,提出了一种基于时延相关信道估计改进方法,同时对Steiner估计器进行门限滤波,滤除了大部分噪声抽头。另外,利用TD-SCDMA系统智能天线估计的来波方向(DOA)信息可进一步对信道估计进行干扰消除。因为DOA信息是通过智能天线系统完成的,所以本方法并没有实质增加系统的复杂度。仿真表明改进的信道估计对性能有很大的改善与提高,甚至在高速移动传播环境下可以达到3.6dB的增益。论文最后对现代无线信道建模的研究进行了一些展望,并介绍了下一步的研究方向。

刘伟[8]2003年在《无线衰落信道中Turbo乘积码的研究》文中指出信道编码是无线通信系统中的关键技术之一，良好的信道编码可以有效提高系统的性能。信道编码的设计需要和信道特性、调制解调、均衡、信道估计、分集接收以及多用户检测等技术相结合，这种将信道编码和其他通信技术相结合的整体设计方法已经成为无线通信技术中研究的主流。 Turbo乘积码是一种高效的纠错编码技术，在高码率和加性高斯白噪声信道中，它比相同码率的Turbo码更加接近Shannon信道编码定理的理论极限，具有比Turbo码更好的渐进性能。本文研究Turbo乘积码及其在无线衰落信道中的应用，主要包括以下内容： 1．研究了结合Turbo乘积编码和信道估计的Turbo乘积码编码引导符号辅助调制(Turbo Product Coded Pilot Symbol Assisted Modulation，TPC-PSAM)系统在平坦Rayleigh衰落信道中的性能。为了进一步改善TPC-PSAM系统的性能，利用等增益分集合并来改善TPC-PSAM在平坦Rayleigh衰落信道中的性能。 2．当Turbo乘积码应用于平坦Rayleigh衰落信道时，接收端的迫零均衡器可能导致噪声的放大。为了克服迫零均衡引起的噪声放大对系统性能的影响，本文提出一种利用比特度量限幅来改善含有迫零均衡器的Turbo乘积码性能的方法。研究结果表明，比特度量限幅对平坦Rayleigh衰落信道中Turbo乘积码的性能有5～8dB的改善。 3．提出了平坦Rayleigh衰落信道环境下级连Turbo乘积码和空时分组码的实现方法。这种级连系统对严重时变信道中空时分组码的错误平底有明显的抑制作用。由于Turbo乘积码是高码率下性能优越的纠错编码，这种级连系统适用于改善高带宽利用率下空时分组码的性能。 4．研究了差分检测Turbo乘积编码调制和相关Rayleigh衰落信道中Turbo乘积编码MDPSK信号的分集接收的实现方法。差分检测Turbo乘积编码调制可以在无需估计信道状态信息下实现，和传统的差分检测网格编码调制技术相比，这种差分检测Turbo乘积编码调制具有更大的编码增益和更低的错误平底。相关Rayleigh衰落信道中Turbo乘积编码MDPSK信号的分集接收也可在不估计信道状态信息下进行，在相关系数为0.5的相关衰落信道中，Turbo乘积编码MDPSK系统的性能比独立衰落信道中的性能仅恶化1dB。 5．研究了频率选择性衰落信道中Turbo乘积编码OFDM(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing，OFDM)系统中低复杂性的最小平方信道估计技术。为了减小严重频率选择性衰落信道中信道估计带来的错误平底效应，分集接收被用来改善Turbo乘积编码OFDM系统的性能，在IEEE802.16推荐的典型信道中，具有分集接收的Turbo乘积编码OFDM系统的性能比已知信道参数系统的性能恶化4dB。针对频率选择性衰落的短波信道，提出两种基于Turb。乘积编码OFDM的宽带短波调制解调器的设计方法，信息传输速率分别为SKB/s、16KB招和32KB阳。一种是基于导频信号信道估计的开C一OFDM相干检测的设计方法，另一种设计是基于开C一 OFDM差分检测的设计方法。为了克服短波信道频率选择性衰落带来的影响，带内频率分集技术被用于系统的设计。当严重的带内干扰被抑制后，两种设计方案的Modem在典型的短波信道中都可正常工作。通过对两种设计方案的比较，基于开C一OFDM差分检测的设计方案具有高带宽利用率和较好的鲁棒性。当信道的多径扩展较大时，差分检测的Modem具有更好的性能。针对开C一OFDM差分检测的宽带短波Modem系统，研究了带内残存干扰对系统性能的影响。用于Modem设计的带内频率分集对带内残存干扰具有“白化”作用，白化后的带内残存干扰对系统性能的影响类似于加性高斯白噪声对系统的影响。这样在系统的设计中可以将带内残存干扰和加性白噪声等同对待，从而简化了系统设计。关键词:无线通信，无线衰落信道，Turb。乘积编码，迭代译码，引导符号辅助调制， 正交频分复用，信道估计，短波调制解调器

刘庆[9]2012年在《基于不等功率同道干扰的多蜂窝小区性能研究》文中指出实际无线通信场景中的信号传输通常会受到加性白高斯噪声、多径衰落和同信道干扰(CCI)的影响。由于蜂窝系统中同一个小区内的多个用户和邻近蜂窝小区的具有相同频率的用户使用相同的频率进行收发信号,因而这就不可避免的产生了多个用户之间相互干扰,这在一定程度上将会影响信号的接收质量,降低系统性能。如何降低同道干扰对蜂窝系统性能的影响,已经成为当前业界研究的热点问题。目前,一些抗干扰和衰落的分集技术在蜂窝系统中不断应用,如最大比合并技术和多用户分集技术,合理的利用分集增益在实际通信中可以有效的提高蜂窝系统性能。本文以同道干扰下蜂窝系统的性能为研究课题,研究了不等功率同道干扰对蜂窝系统的性能的影响以及分集技术在提高系统性能方面的作用。首先,本文建立了两蜂窝两用户的系统模型,详细讨论了干扰服从Rayleigh分布和Nakagami分布时不等干扰功率对多蜂窝系统的中断概率和平均误符号率的影响,证明了不等功率同道干扰对多蜂窝系统性能具有严重的影响。其次,在前面工作的基础上提出了一种最大比合并(MRC)技术,讨论了干扰服从不同衰落时的最大比合并蜂窝系统的性能,同时通过仿真,说明了最大比合并技术能够增加天线分集增益,有效克服干扰的不利影响。最后,在采用最大比合并策略上,进一步提出了多用户分集技术,通过将最大比合并和多用户分集技术相结合来提高系统性能。这部分建立了最大比合并技术下的多输入多输出系统模型,讨论比较了理想信道下有多用户分集和无多用户分集的系统的中断概率性能和平均误符号率性能；之后,进一步考虑存在同道干扰和信道估计误差时,研究了非理想信道下具有最大比合并和多用户分集蜂窝系统的平均容量,分析比较了多用户分集、不等干扰功率、以及信道估计误差对具有多用户分集和最大比合并蜂窝系统的平均容量的影响,并通过matlab仿真说明了通过将无线频谱资源分配给拥有最佳信道质量的用户能够实现蜂窝通信系统的总吞吐量最大化,进一步证明了多用户分集和最大比合并技术相结合更有助于蜂窝系统性能的提升,而强的同道干扰对系统性能的提升不利。文章在以上工作的基础上总结了全文,并对下一步的研究工作做出了简单的计划。另外,文章中每个部分都设计了相应的Monte-Carlo仿真来验证文中主要理论分析的正确性。

赵贝[10]2013年在《时变多径信道中自适应均衡技术的研究》文中进行了进一步梳理无线通信技术的高速发展给当今通讯带来了便利，但是在收发过程中存在着多径衰落，使信号在接收过程中形成码间串扰，造成波形失真，大大降低了通信质量。而均衡技术恰是解决码间串扰的一项关键技术，自适应均衡器能够自动调节并产生与信道特性相反的特性，用以抵消码间串扰，提高通信质量。本文主要研究了在3G系统微小区的传播环境下，时变多径衰落信道中自适应均衡器算法的性能。由于无线通信受信道特性的影响比较大，因此本文首先分析了无线信道的特点，讨论了时变衰落信道对信号造成的影响，并列举了几种有代表性的衰落信道统计模型。然后对自适应均衡原理作了介绍，对比了线性均衡器与非线性均衡器，分析了几种自适应算法，并对LMS算法及RLS算法作了深入探讨。最后构建了较为贴近实际环境的3G系统仿真模型，比较了几种算法在该模型下的仿真结果并讨论了仿真结果的意义。

参考文献：

[1]. 数字蜂窝移动通信多径衰落信道的特性研究[D]. 魏玲. 大连海事大学. 2002

[2]. 移动衰落信道中非频率选择性信道统计特性的分析与研究[D]. 张丽丽. 武汉理工大学. 2007

[3]. 基于OFDM无线信道特性建模与仿真[D]. 田期星. 大连理工大学. 2008

[4]. 单载波频域均衡SC/FDE与多载波OFDM的性能比较[D]. 王竞. 同济大学. 2007

[5]. OFDM及MIMO-OFDM同步技术的研究[D]. 张帆. 大连海事大学. 2008

[6]. MIMO-OFDM系统中的信道估计[D]. 张涵. 电子科技大学. 2004

[7]. 宽带无线信道建模方法研究与应用[D]. 罗志年. 上海交通大学. 2009

[8]. 无线衰落信道中Turbo乘积码的研究[D]. 刘伟. 西安电子科技大学. 2003

[9]. 基于不等功率同道干扰的多蜂窝小区性能研究[D]. 刘庆. 南京信息工程大学. 2012

[10]. 时变多径信道中自适应均衡技术的研究[D]. 赵贝. 西安电子科技大学. 2013

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e352a3862fe2699dd51d7575.html