# 装配式混凝土建筑的施工工艺分析论文_钱青锋

浙江宝盛建设集团有限公司 浙江省杭州市 311220

摘要：建筑行业作为我国社会经济体系的重要组成部分，是我国城市化进程发展的重要基础。随着我国可持续发展理念的不断深入，给建筑施工行业也带来了巨大改变，新型装配式建筑受到了各界人士的广泛关注，已经成为了新时期建筑施工行业发展的主要方向。装配式混凝土建筑施工更加方便，施工周期也更短，并且施工中能够有效降低施工污染，是建筑行业科学化发展的重要体现。

关键词：装配式；混凝土建筑；施工工艺

1装配式混凝土结构特点

针对装配式混凝土结构建设的优势主要分为三点：(1)能够提升整体施工的效率和质量，以便于在建设现场中展现自身便捷性和有效性，此种技术由于可以不采用单一性质的加工，仅通过安装构件的形式就能够完成整体的搭建。此种方式有利于缩短现场工作的工期，提升处理的效率和质量，并在后期降低总体的建设难度，增强施工质量。(2)能够带来高额的经济效益，因为装配式的架构建设方式，能够在前期降低投资成本，保证公司的经济利益。与此同时，在整体的施工操作流程中，会减少施工人员的工作量。此种工作在施工管理环节中无需较长时间的养护处理，在此环节中降低运行的成本，并节省相对应的底膜建设，减少周转材料的投入总量，并展现较高的经济利益。(3)绿色环保，由于此种建设方式在本质上涵盖环保的效果，与传统的施工方式相对比，能够减少多种污染，是可以顺应时代需求的现代化技术。

2装配式混凝土建筑的施工工艺要点

2.1构件的运输与堆放

如果设计没有具体的规定，在运输构件时，混凝土的强度不应该低于设计强度等级的75%。预制构件的运输堆放方案的内容主要包括运输线路计划、存放场地要求、码放支垫要求、运输固定要求和成品保护措施等。应对一些刚度不对称、超宽、超高的大型构件的运输与堆放采取不同的质量安全保障措施。堆放的场地应该坚实和平整，并且还要有优良的排水措施。存放预制构件时，需按所用部位、规格、品种、检验状态、构件的受力状况、吊装顺序等分别存放。在底层和层间需要设置垫块，垫块应保持上下对齐且平整的状态，地基也应该坚实。另外，不可直接将预制构件放到地面上。

2.2预制墙体安装

在装配式混凝土建筑施工中，需要通过灌浆操作提升建筑施工质量，这就需要对灌浆操作的施工工艺有着严格的要求。在进行灌浆时通过搅拌机搅拌混凝土材料，并保证搅拌料中水量比例占到80%，且在搅拌后将混凝土材料予以静置，然后再进行灌浆施工。在灌浆施工时需要将温度控制在10℃～40℃的范围以内，以保证灌浆施工的质量，一旦温度过高或者过低，都会对混凝土结构强度造成不利影响。

2.3吊顶

在现代化的房屋建筑施工中，针对装配式混凝土结构施工项目吊装也是一个非常重要的项目。传统的建筑工程吊装会涉及到多方面的影响，同时还会使用到一些对应的施工机械与设备，从而影响到吊装施工效率的因素较多。然而在使用装配式混凝土结构之后，施工的效率得到了很大的提高，建筑工程中使用的材料也会逐渐的减少。然而装配式混凝土建筑吊装的施工质量要求比较高，施工的精度需要严格的控制。因此在施工之前需要作业人员对结构进行全面的分析与测量，保证施工的准确性，从而为后续的施工奠定良好的基础。例如装配式混凝土结构中的金属构件吊装，由于金属构件的结构比较重，这样就会给施工带来很大的难度。

2.4PC板安装

对PC板进行施工操作时，构配件的整体稳定性要求非常重要，因此要固定好PC板临时支撑，防止不稳定性的发生。从预制构件厂把PC板构配件通过构配件运输车运输到工地现场，必须对照安装技术规范对PC板构件进行施工安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先根据施工要求把PC板构按照型号规范排放在一起，然后把PC板构件上部的预留的吊环固定好，防止吊装时不稳定，造成安全事故。PC板安装施工的过程中，一定控制避免和预制板间出现裂缝，注重整体拼接。整体安装拼接完毕后，必须进行复查校核，合格后，对拼接点进行混凝土浇筑，由于拼接点承受一定的弯曲力、剪切力、轴力等，所以在对其浇筑混凝土时要根据施工图纸要求仔细浇筑，使之凝固，增加整体稳定性。

2.5连接技术

(1）套筒灌浆连接。作为装配式混凝土结构较为重要的连接技术，套筒灌浆连接主要应用于纵向受力钢筋连接，确保钢筋可以有效连续进行传力。在该工程预制柱纵向钢筋连接时使用套筒灌浆连接技术，其操作原理为在吊装框架柱套筒内，插入下层柱受力钢筋，使二者完美对接，将具备早强、高强的灌浆料灌入套筒内，钢筋和套筒筒壁在灌浆料的作用下会产生极大的正向应力，从而带肋钢筋表面会有摩擦力生成，进而对钢筋的轴向力进行传递。实际操作时，选取专用灌浆设备，灌浆过程中防止空气进行设备内，配置灌浆料时严格依据设计配合比进行。若灌浆持续时间较长，需关注灌浆料的使用性能，选取添加减水剂或搅拌的方式，确保混合料的和易性和塌落度符合使用要求。预制柱灌浆操作时，完成预制柱吊装且校准柱垂直度，使其满足使用要求后，在预留注浆孔处灌入灌浆料，选取一个注浆孔，其他均作为排气孔，使用砂浆封堵预制柱根部位置，当套筒全部预留孔洞均饱满出浆时，则灌浆完毕，随后封堵注浆孔。

(2）螺栓连接。在该工程楼板和外挂板连接时使用螺栓连接技术，外挂板位置调整完毕后，安置L型角钢，通过高强螺栓将下层楼板和外挂板底部牢固相连。先进行螺栓套筒预埋，保证套筒位置符合施工设计要求，预埋完成后进行楼板及外挂板混凝土浇筑。

2.6混凝土浇筑

在装配式混凝土建筑施工中，墙体混凝土浇筑施工工艺极为重要，一旦施工中存在不科学的情况，就会造成墙体混凝土结构裂缝的出现，严重影响装配式混凝土建筑的施工质量，给建筑项目的使用周期以及使用安全性都带来不利影响。在进行墙体混凝土浇筑时，需要提前在墙体底部浇筑3～5cm的水泥砂浆，以减缓混凝土石子，避免漏浆的情况发生。在浇筑过程中，要采用分层浇筑的形式，控制好浇筑高度，避免出现混凝土裂缝的情况。

2.7装配式混凝土幕墙安装

针对于我国的装配式混凝土建筑工程中使用玻璃幕墙需要严格的控制幕墙的施工技术，在玻璃幕墙施工的时候由于玻璃属于独立的状态，因此需要进行拼接的处理，从而组成装配式混凝土玻璃幕墙结构。这其中需要注意的是幕墙的生产与施工比较固定，不能够进行加工处理，所以要确保玻璃幕墙的尺寸与规格。因此，施工的过程中需要通过使用升降的机械设备提高幕墙的施工质量。

结论

综上所述，随着国家政策支持和市场调控，我国装配式混凝土建筑的大力推广必然成为我国未来建筑行业发展的新趋势。当前我国装配式混凝土建筑结构还发展不成熟，因此，需不断总结研究装配式混凝土建筑的施工技术，大胆创新应用实践。建立建筑标准化的研发体系和地方装配式混凝土建筑的发展规划，通过市场调节作用，响应国家对装配式建筑政策扶持，从而有效促进我国现代装配式混凝土建筑产业化方向发展。

参考文献

[1]王凤起.装配式混凝土建筑结构施工技术要点与研究[J].建筑技术,2018,49(1):15-21.

[2]李迎迎,刘子赓,李娟.预制装配式混凝土结构施工技术及质量验收研究[J].住宅产业,2017(5):42-45.

[3]曾建新.装配式混凝土建筑结构施工要点的分析与探讨[J].工程技术研究，2019,4(15):22-23.

[4]温光旭.阳光城丽景湾装配式混凝土建筑结构施工技术要点探析[J].福建建材，2019(5):82-84.

论文作者:钱青锋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e36d47e221c8408fba88eec3.html