# 房建工程深基坑工程施工技术及其质量管理措施论文_田玉军

山东省建设监理咨询有限公司 山东济南 250022

摘要：深基坑施工技术是建筑工程领域中应用较为广泛的一项技术，从技术难度角度而言，深基坑施工技术的难度并不算很高，但是深基坑施工技术的质量要求却非常高，深基坑对于周围建筑物的影响很大，因此对于深基坑施工技术的安全控制极为关键。本文笔者结合自身多年的工作实践经验，关于房建工程中的深基坑施工技术以及质量管理措施谈一谈自己的一些看法。

关键词：房建工程；深基坑工程；施工技术；质量管理

一、深基坑工程技术概述

1、基坑支护技术

支护结构是深基坑工程的重要临时性结构，其特点为安全储备较小，且风险性较高，在设置支护结构的时候要加强监测，并做好相应的应急预案，一旦监测发现异常情况应当及时采取补救措施，以免由于支护结构失稳而造成安全事故的发生。支护结构能够有效的减少深基坑施工技术对于周围环境的影响，基坑开挖之前应当根据施工现场的实际情况选择适当的支护结构形式，同时也要做好基坑的排降水措施，合理选择土方开挖的机械，制定合理的土方开发顺序和方案，从而有效的保证深基坑工程安全顺利的进行。

2、深基坑工程的特点分析

深基坑工程是现阶段建筑工程施工中涉及到较多的一项基础工程，也是对于建筑物整体质量有着决定性的施工环节。尤其是对于高层建筑而言，深基坑工程的安全性和质量将会直接影响到高层建筑的使用寿命。随着我国城市化建设程度的不断提高，城市内的建筑工程多涉及到深基坑工程，而由于城市内的地下管线情况复杂，而且工程周围环境以及建筑物的安全性要求很高，深基坑工程为主要的特点之一就是要避免对于周围环境和地下管线的影响和破坏。因此在深基坑工程开始之前，要做好地质勘查工作，将地下管线的分布进行详细了解，同时也对于工程现场内的水文地质情况进行充分的了解和掌握。施工过程中保护好施工现场内既有的低下管线，确保支护结构的安全性和可靠性，保证相邻建筑物的安全。

二、深基坑施工技术分析

1、深基坑开挖技术

开挖主要可以分为明挖和盖挖两种。明挖。明挖施工是一种高效、便捷、经济、实惠的施工方法，大部分工程施工选取明挖法。但是明挖法在施工过程中有很多不便，其中包含阻碍交通、噪声污染、环境污染等。明挖法需要在地面条件完全允许的情况下才可以实施。而盖挖又可以分为顺做法和逆作法。第一，顺作法。盖挖法顾名思义需要在封闭的空间里进行施工操作，通常状况下，可以选择对主体结构施工顺作或逆作，盖挖法也需要从地面向下深挖，挖到一定深度后采取顶部封闭加固处理。第二，逆作法。盖挖逆作法施工原理是将高层建筑地下结构自上往下逐层施工，就是在建筑物地下四周建立密排桩及连续墙，作为地下室基坑的结构围护，并在施工楼层中间支撑桩，组成逆作的竖向承重体系。

2、深基坑支护技术

2.1土层锚杆支护

土层锚杆支护技术主要是依照锚杆钻机来进行工作的，借助锚杆钻机钻到理想位置，之后再把水泥浆灌注到孔里面去，进行绞线穿入，之后锁定，技术含量相对较高。运用土层锚杆支护施工技术进行工程施工能够对建筑物的安全、稳定性起到促进作用，保护支护主体强度。想要保障土层锚杆支护施工质量，施工人员在施工过程当中一定要掌握施工的关键点。在进行施工之前，施工人员应该对施工的主体进行测量工作，确定钻孔深度和钻孔位置。在运用水泥浆对孔内进行灌注时，应该依照工艺要求来对浆体进行合理的配置，运用重复多次注浆方式，对支护主体进行保护，保护支护主体的安全、稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2混凝土灌注桩支护

在混凝土灌注桩技术当中，比较常用的技术是钻孔灌桩，钻孔灌注具体的开展步骤如下：首先先需要确定下来的就是张红的具体地点，然后将确定下来的地点进行清扫，保证切实有效的工作；然后将钻孔机放到指定地点，同时要做好你讲的准备工作；再然后确定好张红的深度开始进行工作；最后在钻孔结束以后，在进行清洁工作，并将钢筋笼放在桩孔内，将混凝土注入。

2.3深基坑防水技术

选择合适的季节进行深基坑施工事半功倍，深基坑的施工应该选在水量少的季节进行，水对深基坑工程施工的影响非常大，因此在地下水多且水位高的地区施工时要有完整的防水止水计划，完善防水措施。在工程进行之前实地考察，查阅资料文献，针对结构以及地下水的成因做深入仔细的分析并做出切实可行的处理方案。

三、房建工程深基坑工程施工质量管理措施

1、设备以及材料的控制

对于材料的控制是深基坑工程确保质量的关键，设备的质量管理工作同样也值得高度的重视。对于支护结构材料的合理选择能够有效的确保深基坑工程施工的安全性。对于深基坑工程所涉及到的材料要严格按照相关材料质量检验标准进行检验，做好进场材料的仓储和运输，确保材料能够符合设计标准。

2、工序质量控制

工序质量控制是深基坑工程质量控制的重要工作。在关键的施工环节和稳定性不高的施工环节，施工人员应当给予高度的重视，做好技术交底工作，同时也要做好工序施工过程的检验工作。而对于采取了新工艺、新材料的施工环节，应当编制针对性的质量保证措施，并监督执行效果。

3、深基坑施工的防水处理

选择合适的季节进行深基坑施工事半功倍，深基坑的施工应该选在水量少的季节进行，水对深基坑工程施工的影响非常大，因此在地下水多且水位高的地区施工时要有完整的防水止水计划，完善防水措施。在工程进行之前实地考察，查阅资料文献，针对结构以及地下水的成因做深入仔细的分析并做出切实可行的处理方案。一般进行深基坑施工的防水处理使用止水法和降水法，止水法是在深基坑周围做水帷幕，用来防止在施工过程中的地下水的渗出，防止地下水突涌。止水帷幕有保证施工区域的干燥的作用，保证施工的顺利进行，同时预防坑外土地出现问题。止水帷幕的设置方法有很多，不同的方法适用于不同的地质条件，要考虑施工地点的地质条件，深入分析施工地点的地质条件，根据地质条件选择设置方法，这样水帷幕才能起到良好的防水止水作用。

4、合理安排房建深基坑工程支护工作进度

深基坑支护施工的重要性不言而喻，在实际的施工中，施工单位必须要科学合理的控制好深基坑支护的施工进度，确保房建施工中的各个施工队伍之间紧密协作，增强施工队伍的和谐和统一，避免出现因衔接而造成的施工进度影响，提升房建工程的施工质量与安全。另外，房建工程深基坑支护施工的工作人员要加强与基坑挖掘施工的工作人员之间的沟通，实施掌握基坑的挖掘进度，确保工程的深基坑支护施工与基坑挖掘施工形成无缝衔接。除此之外，施工单位还要加强对施工人员的综合素质培训，让施工人员的专业技能能够满足工程施工的需要。

结束语

随着我国城市化水平的不断提升，城市的建设项目数量也在不断增加，在当前的建筑工程当中，楼层越来越高，因而对基础施工工程的要求也越来越高。在工程施工过程中，深基坑施工所要面临的问题越来越多，作为施工人员应当做好深基坑工程的施工质量把控工作，有效的保证工程整体的质量和安全可靠。

参考文献

[1]杨春栋.高层建筑深基坑工程中施工技术及控制措施的探讨[J].中国住宅设施，2018（02）.

[2]年文举.浅析高层建筑深基础施工技术[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2018（08）.

[3]何富喜.试析深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].中华建设，2018（07）：208.

论文作者:田玉军

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年8期

论文发表时间:2019/7/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e378cb731270011daf68189a.html