# 浅析市政电气工程设计中常见的问题及措施论文_莫晓林

莫晓林

浙江天和电力安装工程有限公司

摘要：随着经济的发展和人们生活水平的提高，用电量越来越大。市政工程的建设是人们生产生活的基本保证，与人们的生活息息相关。在建筑的过程中，电气设计是较为重要的环节，但是其中依然存在着一些接地问题，影响着电气设计的整体效率。因此，为了提高市政电气设计的整体效率，本文将列举与接地有关的若干问题，并提出相应的可行性策略。

关键词：市政电气；工程设计；问题及措施

引言

市政电气项目在工作设计中存在着复杂性的问题，主要是由于在建筑电气项目管理中，存在着工作内容繁琐的问题，影响企业运行的实际性。而且，在企业设计中，相关的监管人员应该结合部门状况，进行配合方案的确定，并逐渐提升电力项目设计的质量性，引导企业在电力工程施工中转变以往单一的想法，积极构建创新性的项目设计方案，为电气企业工程施工方案的完善提供参考，促进社会的稳定发展。

1市政工程电气设计概况

市政工程包括的范围较为广泛，如：道路桥梁工程、给排水工程、污水处理工程、环境工程、园林工程、城市防洪工程等。而市政电气设计则包括各个行业的供配电系统、变配电系统保护、配电设备、照明、防雷接地、火灾自动报警系统等。在工程电气设计过程中，需要通过技术优化设计为基础切入点，在供配电环节、节能设备环节、照明环节以及智能自动化控制环节等进行优化设计，达到节能效果。下面着重对上述四个方面进行探讨。

2市政电气工程设计中常见的问题

2.1不同专业设计文件间衔接的有效性差

市政电气工程设计具有较强的综合性，涉及的专业较多，在工程的实际施工中很容易出现不同专业之间配合的不协调，从而引发一系列问题。比如，在设计中，一般会把建筑结构作为电位联结装置（如接地装置、避雷器等）的载体，所以施工方式、敷设措施以及预埋件、连接位置等都应该在设计图纸中有所说明或标注，必要时还需要详图。而大部分情况是上述相关标注、说明或详图在土建施工图纸中根本见不到，只有在电气设计图纸中才能看到防雷接地图，这样的后果使不同工序和工种之间配合失调，进而引发各种错漏，诸如管道设置碰撞、线缆敷设重叠等。

2.2市政防雷接地不标准

市政电气设计防雷接地主要是指在雷雨天将雷电通过防雷系统接入到大地中，从而起到保护建筑物不受雷电袭击，但是在实际安装过程中，由于不同的建筑物防雷标准不明确，在具体设计过程中，设计人员没有太多的资料可以参考，往往根据自己的经验判断；另外在具体的施工过程中，建筑人员一般没有受到专门的训练，也没有严格按照国家的标准来进行施工。对于爆炸危险环境场所，需要进行特殊的防雷接地设计，这对专业要求极高，若不按照国家设计规范执行的话，后果不堪设想。

2.3设计说明不详细

市政工程所涵盖的范围较广，工程在设计的过程中会涉及到很多个不同的专业，每个专业对建筑功能的需求是不同的，进而导致各个专业设计通常只会注重本专业的设计需求，在这样的情况下，建筑的总体设计说明就会十分不明确，或是存在遗漏之处，或是存在冲突之处，严重忽略了其他专业的潜在功能需求，导致实际需求不能够有效协调，容易产生问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3市政电气工程设计中常见问题的措施

3.1分项设计，有效联系

在市政电气工程的实际设计中，要根据具体情况，对市政工程设计图纸进行严格的审查，减少设计的随意性，增加设计的合理性，最大限度的避免设计与实际的脱节。比如接地设计中，对于大型桩基础建筑来说，其基础钢筋和结构钢筋已经形成了良好的接地系统，无需采用其他的装置既可以实现较好的接地效果。同时，电气工程设计的综合性决定了在实际设计中必须将各分项设计有机关联起来，并根据施工的进度认真审核施工设计图纸，一旦发现缺陷或错误，要及时召集相关人员进行“会审”，集思广益，进行合理的调整和修改，确保电气设计与其他分项设计的“无缝连接”，从而提高电气工程设计的合理性和可操作性，为工程质量的提高提供有力保障。

3.2市政防雷接地问题的解决

根据我国《建筑物防雷设计规范》，在设计不同的市政工程中，要因地制宜地采取不同的防雷接地措施，尽可能减少雷击情况的发生，其次在设计阶段，对不同的工作人员进行培训，通过资格考核的方式认定该人员是否具有上岗资格，在施工阶段，同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体，接地电阻应符合重复接地电阻值的要求；电力变压器中性点接地电阻不得大于4Ω，重复接地电阻值不得大于10Ω，总、分配电箱与电源变压器距离超过50m及以上时，其保护零线应作重复接地。接地线引出地面时需要设断接卡子，以备测试时用。每一接地装置的接地采用2根或2根以上导体，每根接地体长大于2．5m，接地线水平埋设深不小于0．6m。另外在所有接地之中，屏蔽地是最为复杂的，屏蔽本身就能防止外界干扰，并且内部之间也需要防电磁干扰，在遵守以上防雷设计规范的情况下，仍然不能避免出现一些问题。针对这些问题，需要从实际情况出发，对不同的构筑物来说，如何做好阻抗接地和等电位联结问题显得尤为重要，并且市政电气设计并不是相对独立的工作，需要各个部门共同配合，为了保证市政防雷接地问题，需要设计人员反复审核设计图纸，对设计图纸要求零差错。上述是市政防雷接地存在的一些共性和易忽视的问题，后续仍然可能存在一些不可预计的问题，需要进一步讨论和补充完善。

3.3设计说明精细化

市政电气设计并不是一项独立存在的工作，而是需要和多个分项目共同展开设计。因此，为了保证设计结果的准确性和合理性，设计人员需要根据建筑的设计需求来反复审核设计图纸，保证能够满足不同专业人群的需求。此外，除了要满足“专业精细化”外，还要考虑到电气设计的安全性和经济性，可以充分应用自然界来接地极，降低施工的总量，减少刚才以及石料的应用，满足经济性。如果是在建筑结构中，可以利用钢筋的数量和位置来实现电位连接，达到重复接地的基本要求，满足了安全性要求。

3.4节能设备的合理选择

节能设备的选择是电气节能设计中较为重要的环节。因此，在实际情况中应当要注意以下几方面：①设备合理性。节能设备的选择应当要以实际情况为基础，合理选择节能设备，避免不必要的浪费现象。②设备的先进性。电气设备是随着技术的发展而逐渐更新换代的，在设计的过程中，设计人员应当要掌握市场上较为先进的设备，积极使用新技术、新工艺的设备，以提高设备的使用效率，节约能源。以市政工程污水厂水泵为例，当电机启动时，产生的启动电流较大，容易引起电网的正常运行，使线路发生功率振荡，使电网失去稳定性，因此，很多大型负荷通常会采用变频器或是软启动器来对其进行控制，不仅能够让电机平稳启动，同时也能够保证线路的稳定性，避免跳闸、线路断路等现象的出现。

结语

当前我国市政电气工程建设对于全面小康的实现具有举足轻重的作用。基于此，市政电气工程设计相关单位和个人应该积极行动起来，深入设计认真调查，在业务上不断进步，采取更加有效的措施应对当前市政电气工程设计中常见的问题，为人们提供更加优质的服务。

参考文献：

［1］李连宏，张超．市政电气设计中与接地有关的若干问题［J］．建材与装饰，2017（41）：109-110．

［2］殷文权．市政电气设计中接地问题［J］．建材与装饰，2017（16）：100-101．

［3］史艳玲．浅析市政电气设计中与接地有关的几个问题［J］．低碳世界，2015（36）：4-5．

论文作者:莫晓林

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e37c50feee25f47e09cacafb.html