# 电气自动化智能建筑设备安装和质量控制研究论文_刘凤羽1,,潘海燕2

摘要：基于智能建筑建设的背景，针对电气自动化智能建筑设备安装问题，做了简单的论述，提出了质控措施，共享给相关人员参考。从智能电气设备的安装实践来说，结合设备的类型和安装要求，采取全过程质控措施，严格把控安装的质量，对保障设备的价值发挥，有着积极作用，具有借鉴意义。

关键词：电气自动化；智能建筑；设备安装

近年来，智能化建筑的建设不断增加。此类建筑的智能化功能实现，依靠的是各类通信设备，实现对环境条件的控制，提供安全管理和监控报警等服务，极大程度上提高了电气自动化设备运行的效率以及建筑的安全，被积极推广建设。

1 电气自动化智能建筑的概述

现阶段，人工智能化技术的发展和应用，推动着智能建筑的发展，实现建筑环境与智能化电气系统的有机融合，出现了人工智能化建筑，满足了使用者的多样化需求。智能化建筑中建立的智能化系统，为物业管理和建筑运行智能化管理，提供了信息技术支持，极大程度上提高了建筑运行的安全性。

2 电气自动化智能建筑设备安装技术要点

2.1 案例概述

以某建筑为例，建筑面积大约为24000m2，建设2栋30层建筑；4层商业裙房以及配套设备用房等。此建筑定位为智能建筑，通过引入智能化技术和信息技术，满足建筑物高效运营管理和安全防范管理等的基本需求，包括信息化管理和安全管理以及能耗管理等。智能化工程涉及到六大智能建筑分类系统和20个子系统。现结合安装实践，进行如下分析。

2.2 电气自动化智能设备的布线

从智能建筑建设工程组成来说，电气自动化智能设备为网络系统的一部分，若想达到运行要求，要铺设各类导线，搭建运行网络，进而保障设备高效率运行。一般来说，设备布线要按照相关规则和要求进行，比如单独设置，包括流量计线路以及通信线路等，由供应商供应。对于电源线和信号电缆以及控制电缆，采取分开铺设方案，使得设备均有自己的管线和线槽，做好系统的接地处理，保障设备运行的安全性。

2.3 电气自动化输入输出设备的安装

开展输入输出设备安装作业，选择适当的位置，确保设备的性能达标，并且方便后续维修和调试。根据建筑的具体情况和要求，选择适宜的位置，布置各类传感器。安装的传感器，不可以布置在焊接缝以及边缘位置，保证水管流量计以及蒸汽压力传感器等的价值发挥。

2.4 配电装置的安装

作为智能化建筑电气工程的核心，配电装置发挥着重要的作用，属于电源系统的心脏。若配电装置运行产生问题，则会影响设备的效益。基于质控的要求，做好设备材料选择和安装的把控。采购配电设备以及安装、调试等环节，严格按照设计要求和标准加以把控，认真落实安装与调试工作，保证配电系统运行的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5 闭路电视与电讯系统

智能建筑系统中，为了达到安全管理的要求，多配置闭路电视，比如摄像机和门禁系统以及电源检测等，安装时要注重功能的实现和效益的发挥，做好系统连接把控。对于各个环节与组件，采取单独调试的方式，严格把控安装的质量，切实发挥闭路电视的作用。对于电子通讯设备，比如数据网络系统以及电话交换机系统，按照安装作业要求，铺设相应的网络线路，做好多媒体终端设备的电路测试以及调控，实现对电讯系统安装质量的有力把控，保障系统高效运行[1]。

3 电气自动化智能建筑设备安装的质控措施

3.1 做好工程实施过程的控制

从质控的角度来说，做好以下工作：1）管槽安装。电气自动化智能建筑设备安装，管槽安装具有重要性，做好统一规划和部署。管槽安装作业的开展，要做好现场勘查、预埋施工和安装环节的质量把控，保障作业的质量。2）线缆敷设。利用线缆将设备进行串联，使得设备之间进行信号传输，进而实现高效运行。在进行线缆敷设时，严格把控标签制作、线缆接地检查以及通断检测，严格把控质量。3）设备安装。作为电气自动化智能建筑设备安装的核心部分，设备的安装关系着整个项目质量，要严格按照设计的图纸操作。安装作业人员在事前准备环节，要熟悉深化图纸，并且制定点位规划表，了解产品安装说明书，掌握安装要点。绘制安装图纸，预制加工件，完成设备与材料的检验，再组织开展安装作业。4）系统调试。进入到调试环节，要编制系统调试方案，准备调试所需的设备，组织开展调试工作，检验设备与系统的运行效果[2]。

3.2 贯彻全面质控理念

电气自动化智能建筑设备安装的质量把控，要贯彻全面质控理念，严格把关设备安装作业。全面质量管理措施如下：1）TQM即全面质量管理。围绕工程质量与管理工作质量控制情况，严格落实质量责任，保证各项施工活动和管理活动落实到位，实现全过程质量把控。以设计和安装等环节为重点，加大质量把控力度。结合质量管理实际需求，配置充足的人力资源，明确质量管理责任，认真贯彻落实质量管控制度，保障设备安装质量达标[3]。

2）PDCA循环管理法。电气自动化智能建筑设备安装全过程的质量把控，运用PDCA循环管理法，有助于规范质量管理活动，强化对施工质量的把控。结合设备安装的内容和要求，制定质量管理目标和管理制度，提出全过程安装质量把控措施和方法，落实到实践。根据安装作业的计划和进度，实施质量管理计划，督促安装人员做好质量的把控。对质量管理工作的落实情况进行考核，评估存在的不足。对发现的质量管理问题，提出整改策略，不断优化质量管理模式和方法，促使电气自动化智能建筑设备安装质量目标实现，保障智能化建筑的功能实现，为使用者提供优质服务[4]。

4 结束语：

综上所述，电气自动化智能建筑设备安装作业的开展，做好全过程质控，有着重要的意义。从设备安装实际来说，涉及到的内容和环节众多，要做好全面的把控。通过贯彻落实全面质量管理理念和制度，实现对设备安装全过程的质量把控。

参考文献：

[1]孙建兴.电气自动化智能建筑设备安装和质量控制要点[J].城市住宅,2020,27(01):227-228.

[2]周志广.浅谈电气自动化智能建筑设备安装与质量控制要点[J].居舍,2019(13):193.

[3]阮凯.智能建筑及工业电气设备安装工程中的接地问题分析[J].智能城市,2019,5(05):167-168.

[4]袁凤莲.电气自动化智能建筑设备安装和质量控制要点[J].南方农机,2019,50(03):154.

论文作者:刘凤羽1,,潘海燕2

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e39cb2a5fac7a1498aed113d.html