# 做好有线电视维护维修工作确保网络安全运行论文_赛依丁&#8226;哈德尔

（新疆石河子市广播电视局网络中心 新疆石河子 832000）

摘要：本文针对有线电视维修维护工作展开了深入的研究分析，希望可以对有线电视维修维护起到一定的参考和帮助，实现对有线电视故障的有效处理和解决，最快速度恢复有线电视的正常使用，降低故障的影响和损失，更好的满足当前人们在有线电视方面实际需要，为我国电视行业的持续稳定发展打下良好基础。

关键词：有线电视；维护维修；网络；安全运行

当前我国广播电视行业迅猛发展，有线电视网络覆盖面有明显增大，网络化水平越来越高，用户熟练也有明显增多。当前有线电视用户在节目质量方面的要求越来越严格，为了更好地满足用户实际需要，提高有线电视信号传输质量，确保有线电视信号在传输过程中不会有中断情况出现。想要更好的实现这一目标，必须要从有线电视维护维修方面出发，做好有线电视维护维修，确保网络安全运行，本文就此展开了研究分析。

1.健全维护制度

想要维持有线电视系统的安全、稳定和高效运行，必须要有制度方面支撑和保障。制度建设在有线电视发展过程中发挥重要作用。有线电视维护制度的建设需要包含设备管理制度、维修登记制度、抽查制度、安全播出制度等，利用制度提高整体管理水平，保证各项工作有章可循。另外，还需要注意相关制度的落实，定期抽查制度执行情况，维持有线电视系统的持续稳定运行。有线电视系统检修和维护方面需要重视预防工作，必须要坚持预防为主原则，给予定期检查和维护，将周检、月检、季检、年检相结合，及时发现存在的异常，给予针对性的处理措施。

另外，在重大节日前同样需要做好检查工作，防范于未然。结合业务部门在工作方面需要，每周对机房设备价差，尤其注意前端设备的检查，做好除尘和保养工作，检查各部位线路和插件牢固性。定期对前端设备进行检测，利用电平测试系统各测点，确保系统接地电阻不超过4Ω，相邻频道电平差控制在2dB以内。另外，做好播控系统和供电系统相关指标的检查，保证其满足技术要求，按季度对分配系统和中间传输部位进行检测，春季注意防风，夏季注意防雷防雨。当前很多基层所使用的放大器分支分配器品质差，其电平容易受到天气影响发生变化，需要提前留有一定的余量，维持放大器的正常使用，年底可对整个优线电视系统展开全面性检查，同时统计维修记录，对统计结果分析总结，针对容易出现问题的部位给予相应防护措施，维持整个有线电视系统的正常运行。

2.引进先进检测技术和维修方法

掌握先进检测技术和维修方法，当有问题出现时，可以快速找到问题出现的原因，给予相应处理措施。当前有线电视维修常用方法有仪器检测法、目视估测法、器件替换法、询问了解法等不同方式，在具体维修过程中需要注意分析和了解，选择合适方法，找到问题的关键点，使故障在最短时间内得到解决和处理。

2.1 仪器检测法

在检测过程中，使用场强仪进行检测，能够快速明确问题出现的位置，为故障的分析和判断提供技术方面支撑。测试点可在前端、分支、主干线路等不同位置选择，定期使用场强仪测试，建立档案，及时找到存在的问题，采取更换器件等方式，对电平进行调节，维持整个系统的持续稳定运行。

2.2 目视估测法

如果没有场强仪，尤其在终端故障维修等方面，可通过观察电视画面画质等方式分析故障出现的原因。

2.3 器件替换法

器件替换法应用在实际检测中，主要是使用同型号好器件替代疑似故障器件，如果器件更换后，故障得到解决，则表明为器件故障，如果器件更换后故障未得到解决，则需要重新找到故障原因，对其他可疑器件进行更换处理。这种方式应用在故障排除中，不仅排除速度快，同时简单方便。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 询问了解法

如果现场没有场强仪，需要详细询问故障出现的原因以及周围其他用户的故障情况，通过对故障表现和故障情况的分析，结合自身工作经验，评估出可能出现故障的原因和类型，判断是单一用户故障还是多用户故障，通过这一方式实现对故障的准确判断，使故障得到及时有效解决，恢复有线电视的正常使用，为人们打造一个稳定、高质量的电视播放效果。

3.熟练掌握维修技能，使故障得到及时排除和解决

有线电视实际使用过程中容易有多个方面的问题和故障出现，其中系统部分片区无法接收到信号、系统交调影响、系统连接故障等问题较为常见，在具体故障维修过程中，必须要结合故障实际情况给予针对性的分析和检测，找到故障出现的原因，制定科学合理的维修方案，使故障在最短的时间内得到解决和处理，最大限度降低故障的影响和损失，具体可做好以下几个方面工作：

3.1 系统部分片区无法接收到信号

针对系统片区无法接收到信号情况，或者用户电视屏幕存在雪花等干扰，其他区域正常，则表明该区域的放大器或者电缆接头出现问题，比如放大器故障、电缆接头短路等。如果仅有一个用户屏幕出现雪花状，其余用户未出现异常，则需要对该用户的用户盒分支器进行检查，判断其是否存在故障，给予维修或更换处理。

3.2 系统交调影响

如果电视屏幕存在有白色竖条，同时竖条还会在水平方向移动，甚至可以接收到另外频道图像，那么问题是另一个频道的信号过强，导致其他电视信号出现较调情况。在这一情况下，需要对前端以及放大器的输出电平进行检测，发现其中高于设计指标的频道电平，给予针对性的处理措施，使其恢复正常。

3.3 系统连接故障

常见的系统连接故障包含有低频道信号弱、存在较大雪花干扰，高频信号未出现异常等，这一问题出现的原因为电缆芯线故障，比如接触不良等，部分接触点可能发生氧化或者腐蚀。另外，芯线出现接触不良后，频率高且耦合能力强信号可顺利通过，频率低、耦合能力弱信号无法通过。这一故障可能出现在一段电缆中，电缆传输后有低频道电平高、高频道电平高情况出现时，当有相反情况出现时，表明电缆中存在断线，需要对电缆更换处理。另外，只连接芯线，虽然图像质量不是很好，但是能够收看，在插入全部芯线后，无法接收到信号，主要是因为线路中存在短路情况，短路现象多出现在分支和用户盒等部位。只连接芯线，那么有一定较长的天线连接在电视，能够接收一部分信号，在芯线全部插入后，则相当于短路处理，无法接收到图像信号。

3.4 常见故障

有线电视使用过程中存在有无信号、无图像、无伴音等情况出现时，可能与放大器、分配器以及电缆等用户连接线开路、短路等情况有关。如果电视图像存在明显噪点，信号弱，同时存在有沙音，可能与放大器、电缆进水、接触不良等因素有关。信号过强，图像出现扭曲或负像，可能与放大器电平失衡、均衡器失调等原因有关，当外界环境温度较低时，网络损耗有明显下降，进而造成电平的升高。

结束语

有线电视维修工作十分重要，整个维修工作存在有较大的复杂性和为序难度，在具体维修过程中，必须要严格遵守各项规章制度，保证各项操作符合制度规范，在工作中不断学习和总结，找到存在的问题和不足，注意自身水平和综合素养的提升，增强事业责任心和责任感，才能够确保整有线电视维系维护工作的顺利开展。

参考文献：

[1]成宏贵.有线电视网络维护[J].房地产导刊，2018，（32）：231.

[2]窦鑫，张继凯.浅析有线电视信号光纤传输维护技术[J].装饰装修天地，2018，（23）：370.

[3]卜梦华.有线电视光缆网络传输技术及维护[J].数码设计（下），2018，（9）：142-143.

[4]段伟国.有线电视系统的维护与维修要点[J].数码设计（下），2018，（9）：141.

[5]李光明.有线电视传输机房维护及管理[J].西部广播电视，2018，8（16）：246，248.

论文作者:赛依丁•哈德尔

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/3/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3a8bf9bb3e108566ec067b6.html