# 建筑工程节能检测措施及作用论文_ 杨帆

摘要：近年来，随着生活水平的不断发展，人们对于建筑的节能质量也有了更高的要求。在市场竞争日益激烈的今天，建筑行业为了能够长久发展，一定要改变传统建筑方式，在建筑过程中更多的使用建筑节能材料，并对建筑节能检测技术加以改进，来降低建筑的能源损耗。节能检测目前在建筑工程中占有重要地位，因此本文对节能检测方法及作用做简要阐述，希望人们能够对建筑节能检测有一个更加明确的理解。

关键词：建筑工地；节能检测；措施；作用

建筑节能目前已经成为全国强制性执行的建筑行业基本政策。建筑节能检测技术随着建筑节能技术的发展，也被引入到建筑市场中并得以快速发展。人们对建筑节能要求的不断提高需要节能检测技术的发展，而节能检测技术的发展，依赖于传感器以及各种仪器设备的发展进步[1]。本文将介绍建筑节能检测的技术手段及作用，使人们认识到节能的重要性。

一、 建筑工程节能检测的方法

（一） 热箱检测法进行建筑工程节能检测

热箱检测法是指在待检测部位两侧放置热箱和冷箱，分别建立所需的温度、风速和辐射条件，在达到稳定状态后，就可以检测空气、检测部位和箱体内壁的温度及输入功率，实现对建筑工程的节能检测。这种检测方法更多的应用于建筑的门窗、墙壁、屋顶等部位的节能检测。在利用这种检测方法进行节能检测的时候，室内的热箱温度应该与建筑的室内温度相同，室外的冷箱则要保证温度和室外温度相差8度以内。通过这样的设置，能够实现建筑工程的室内外温度的快速传递，之后待室外的冷箱温度达到和建筑室外温度持平之后，可以通过热箱的加热量对检测部位进行检测，并根据特定的公式进行计算，从而得出建筑工程的供热参数[2]。这种检测方法因为需要区分室内和室外，所以没办法应用于建筑工程的施工现场，而通常在建筑工程完工后进行检测。

（二） 红外热像仪检测法进行建筑工程节能检测

红外热像仪运用了光电子检测技术、红外线探测技术、红外图像处理技术，并将这些技术揉为一体。红外热像仪是我国的高科技检测仪器，在检测过程中，该仪器并不需要直接接触被检测的物体表面，就能够直观的显示物体表面的温度，精细程度可以达到0.01度。并能够将检测的温度生成相应的图像，进行数据储存和处理，操作简单方便。

（三） 热流计检测法进行建筑工程节能检测

目前我国建筑工程节能检测中最常用的就是这种检测方法。热流计通常可以用于屋顶、外墙、分户墙等建筑构件进行现场或者实验室检测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主要对建筑墙体的传热参数、保温材料的性能等进行节能检测。在实施过程中，将热流计放在待检测的位置上，通过检测被检测对象的热流、冷端温度和热端温度来检测建筑功能的节能效果。在检测过程中，还需要把检测的数据通过计算机进行处理运算，待检测的温度达到稳定状态，再根据相应的公式计算出被检测对象的热阻和热传系数[3]。

（四） 常功率平面热源法进行建筑工程节能检测

常功率平面热源法属于非稳态中常用的一种方法，适用于对建筑材料以及其他隔热材料物理性能进行检测。在利用这种方法进行现场检测时，通常会人为的在墙体内设置一个平面恒定热源，然后对墙体进行加热，通过对墙体内外表面温度响应情况进行测定，从而准确计算出墙体导热系数。

二、 建筑工程节能检测的作用

在建筑工程的建设、设计、规划、改造以及使用等过程中对节能标准进行检测，就是我们常说的建筑工程节能检测。通过建筑工程节能检测，促使建筑功能能够满足国家可持续发展的节能环保理念。为了使建筑工程能够满足国家的节能要求，就需要对建筑从施工源头进行监控。在正式施工之前的选择原材料和设备方面，施工方就应该按照国家规定的节能标准进行选择。然后采用先进的节能工艺和技术进行建筑施工，保证建筑工程节能检测能够达标。

随着人们生活水平的不断提高，再加上科学技术的日益进步，人们对居住环境提出了更高的要求。建筑节能工程能够改善室内外环境，为人们提供更加舒适的居住和生活环境[4]。目前国家规定的节能检测标准，能够有效降低室内外温差，冬季室外温度较低，可以通过温度调节，减少室内温度流失；夏天室外温度比较高，可以通过绝缘材料进行有效隔热，避免室外高温对室内造成影响，从而起到冬暖夏凉的作用。

三、 结束语

为了响应国家可持续发展的原则，建筑工程设计也应该从节能环保方面出发，为人们提供良好的居住环境的同时，也为节约资源做出贡献。节能检测作为促进建筑节能水平提高的主要措施，对我国建筑行业的持续稳定发展做出了巨大贡献。对建筑工程进行节能检测能够有效保证工程质量，其技术的不断发展，也保障了国家相关政策的实施。但是目前该技术在实际应用中仍然存在着很多不足。因此，相关工作人员需要进一步提升节能检测技术，为我国建筑工程行业的节能检测贡献力量。

参考文献：

[1] 林忠.浅析建筑工程施工技术及节能措施[J].建材发展导向(5):73-74.

[2] 张海军.试析建筑节能工程质量控制与建筑节能检测[J].绿色环保建材,2016(8):00033-00033.

[3] 陈传强.浅析建筑工程节能检测需要注意的几个问题[J].建材与装饰(19):109-110.

[4] 赵远.浅析建筑节能工程质量控制与建筑节能的检测[J].城市建筑,2016(12):208-208.

论文作者: 杨帆

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3aa95e7ecd3dc4b499ceed9.html