# 建筑节能保温墙体施工技术的运用论文_董磊1,杨海荣2

（1.浙江江南工程管理股份有限公司，浙江 杭州 310000；2.元成设计集团，浙江 杭州 310000）

摘要：当前建筑企业发展中所面临的机遇与挑战并存。因此，为了增加建筑企业生产经营中的市场竞争优势，则需要注重节能建筑的有效建设，且在外墙保温施工技术的支持下，使得建筑物在实践中有着良好的应用优势，为我国能源危机的科学应对提供保障。鉴于此，本文对建筑节能保温墙体施工技术的运用进行了分析，以供参考。

关键词：建筑节能；保温墙体；施工技术

引言

建筑保温节能是社会可持续发展的有效途径，墙体保温材料会有更多的应用，推动我国建筑节能领域的发展。应提升对墙体保温材料性能检测的重视，加强检测过程的监管，确保建筑节能保温材料性能检测的可靠性。

1建筑节能墙体保温材料

1.1有机保温隔热材料

聚氨酯以聚醚多元醇及异氰酸酯为原料，配一定比例的添加剂在一定的温度条件下，发泡可制成软质与硬质泡沫塑料板。具有优异的保温隔热效果、质量轻，高抗压等优点，硬质聚氨酯泡沫塑料在建筑领域中得到广泛应用。

发泡聚苯乙烯板生产工艺主要将聚苯乙烯树脂进行合成反映，经加热预发泡后在模具中加热成型。EPS板密度校，其导热系数小于0.042W/(mK)。EPS保温板具有优异的防水性能，隔音性能，被广泛应用于建筑墙体的保温隔热。此材料的缺点是不耐高温，属可燃材料，通过优化其生产工艺等方法可提升其耐火等级。

1.2无机保温隔热材料

岩棉采用优质玄武岩等为主要材料，经高温熔融制成的人造无机纤维，岩棉属于A级不燃材料，具有良好的保温隔热效果，防火无毒，吸音性能好，是理想绝热节能防火材料，已作为基础性建材应用于建筑领域。玻璃棉以天然矿石为主要原料，以一定比例配以纯碱等其他化工原料，通过离心等技术制成的无机纤维状材料。具有质量轻，不燃烧等特点，具有优异的吸音性能，被广泛应用石油化工等工业领域。此材料施工时有可漂浮物，污染环境，我国规模化开发应用玻璃棉产品较少，国内玻璃棉在建筑领域的应用量较国际相比差距较大。

2常见的几种墙体保温材料应用

2.1泡沫板

施工过程中应用酚醛泡沫板进行保温的情况经常出现，这种热固性材料的保温性能非常好。这种技术主要利用酚醛的特性，根据它独特的特点设计保温板，自身的防火效果也十分优良。目前常见的酚醛保温板主要有改良后的特殊材料、保温树脂、辅助添加剂等共同组成的。这种材料的防水性能非常好，比起聚苯乙烯泡沫板来说有过之而无不及，是一种能够将防火性能与保温效果兼得的新式材料。正是由于这种良好的保温效果，它在施工领域的应用范围非常广泛。但是酚醛泡沫板也有一些缺点，这种材料本身属于酸性，质地容易粉化，在施工过程中应用的保温板一定要符合标准的抗酸抗碱需求。当应用这种材料进行保温工作时，一定要加强监督审查工作，确保材料本身的耐碱性能优良，这样才能够投入到使用中，保证整体的粘结强度和应用系数。

2.2复合式水泥板

还有一种常见的复合式发泡水泥板的应用也非常普遍，这种水泥板的主要原料就是硅酸盐水泥，整体版质量轻，保温性能优良。实际工程发展过程中，这种水泥板的应用范围也非常广泛，主要是因为它的生产工艺非常简便，利于操作的同时还具有优良的防火效果。一般在施工中，这种复合式水泥板普遍应用于外墙体保温工作中。这种材料最大的缺点就是粘合度不够，无法将其应用到面砖中，整个水泥板的质量也很大，因此施工过程中需要管控整体的厚度，保证其高度在45毫米以内。

3建筑节能保温墙体主要施工技术

3.1基底处理

在对建筑进行墙体施工前，需要对墙体进行检查，基层的墙体要保证完整无缺，不能有一些异物，以免影响整个墙体的使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于墙体的表面也要清理干净，尤其是不能出现一些有碍粘贴强度的材料，例如油，灰尘，脱模剂等物质。剪力墙也是前提施工的关键点，一般都是用2m的靠尺检查剪力墙的平整度，检查标准是不能出现大于4m的误差，若是误差大于4m，处理方法为表面进行细拉毛处理，材料要用水泥和砂浆，比例要按照1：3的配合比进行混合。

3.2保温层的厚度和平整度的控制

严格按照设计图纸所要求的保温层厚度标准，并且保温层不能出现裂缝，鼓起，脱落的现象发生，阴阳角要足够正。保温层在最后要进行抹灰，保护保温层，增加使用寿命，抹灰的时候要保证灰层厚度稍微高于灰饼的厚度，最后用杠尺整体刮平，保证保温层的平整性，进行抹灰处理的砂浆要在2h之内使用完毕，以免影响使用性能。保温层所用的保温砂浆在固化干燥之前的易变性很高，所以在涂抹的时候要保证平整性，尤其是第一层的涂抹。垂直度的偏差要控制在10mm之内。

3.3砂浆抹面技术

砂浆抹面技术是指建筑外墙节能保温施工的各项操作的基底技术，良好的砂浆抹面能够为挤塑板粘贴、固定件安装、外墙网格布埋贴提供平滑而有附着力的基底。砂浆抹面技术的施工要点有：第一，在抹面胶浆调配与涂抹之前，要充分检查墙面的平整程度，对于有凹坑、裂缝的墙面及时进行填补，有凸起、结疤的墙面及时进行打磨。检查墙面与保温层的干燥程度，确保墙面保温层的含水量，低于GB50411墙体节能工程施工质量验收规范的要求。检查墙面与保温层的清洁程度，尽量用物理清洁的方式对杂质进行去除，避免化学试剂影响砂浆的化学性能；第二，抹面过程中要注意网格布的弯曲程度和弯曲方向，减少网格布的褶皱、空鼓，保障网格布四边平整。抹面胶浆压入之后，充分自然晾干，把握涂抹的时机，避免造成胶浆的浪费。涂抹的厚度要与网格布的面积和尺寸相匹配，涂抹后注意检查平整情况。

3.4保证保温层施工使用效果

在对保温层建筑进行施工时，施工人员要从外墙底部的位置进行粘贴，彼此接近的模板必须要对齐。施工人员在连接板材时要轻轻地按压，必须要保证板材保持横平竖直的状态，门窗脚部所需的板材也必须确保是“刀”把形状，在对墙角底层的板材进行购买时，必须要确保板材有一定的防潮性能。必须要确保所使用的材料符合相关的标准才能保证建筑物的质量。

3.5符合施工质量要求的节能材料

任何原材料在进场之前都需要对其外观进行检验，同时要求厂商出具合格证等资料，若材料存在质量问题则需要进行退货处理。待材料进场后，应随机抽样并呈交给有关部门进行复试，经确保无误后方可投入使用。一些常规的钢筋混凝土墙体外保温施工中大多选用的材料有以下几种。

1)粉末状的聚合物，这些聚合物应当按照相关的比例直接进行配制，然后再对这些聚合物进行充分的搅拌。

2)由一些粉末和液体所组成的聚合物，这些物质在经过充分地搅拌后就可以使用。

3)由石英砂、水泥等其他物质混合所形成的聚合物，在钢筋混凝土墙体施工中大多选用的是有防水聚合物所组成的，它的主要作用是增强墙体外保湿的温度。锚固件是钢筋混凝土墙体外保温施工过程中的一个重要的部件，大多数的锚固件都是一些有塑胶钉和防腐蚀性比较强的金属。

结束语

在我国发展能耗总量中，建筑能耗占据了极高的比重，其已经达到了总量的三成左右，为了进一步增强建筑的节能水平，有必要进行建筑墙体保温节能改造。对此，本文探讨出一些可行的方法，以期给相关工程提供一些可行的参考，推动建筑节能事业的发展。

参考文献

[1]郑宏伟.新型建筑墙体材料及建筑节能保温技术分析[J].科学技术创新,2019(16):119-120.

[2]王壁.建筑节能保温墙体施工技术的运用[J].绿色环保建材,2019(04):53.

[3]左坤林.建筑墙体保温节能改造施工技术施工工艺分析[J].建材与装饰,2019(09):14-15.

[4]李伟.建筑墙体的节能保温施工技术分析[J].建材与装饰,2019(03):12-13.

[5]李爽,柳征,张建.建筑节能保温墙体施工技术的应用[J].技术与市场,2017,24(09):177+180.

论文作者:董磊1,杨海荣2

论文发表刊物:《新材料.新装饰》2019年2月上

论文发表时间:2019/7/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3de5276d24cc1f6d14a1d5c.html