# 市政污水管道渗漏水原因浅析及其防治措施论文_杨超

中国电建市政建设集团有限公司 天津 300000

摘要：在市政道路工程中，污水管道的作用是排放城市污水，所以，在污水管道的施工中出现质量问题，就会对于人们生活产生很大的影响，甚至对于城市生态环境造成一定程度的影响，所以，施工单位应该更加重视对于污水管道施工及后期管理的重视程度。在污水管道的施工中，污水管道渗漏是非常常见的问题，无法进行及时的解决，就会对于后面的施工有很大的影响，如今，污水管道渗透成为了急需解决问题，基于此，本文对相关问题进行分析，以供参考。

关键词：市政；污水管道；渗漏原因；防治措施

一、市政污水管道施工特点

1、施工地面的障碍物较多

因为市政工程污水管道工程的施工地点一般都是紧靠各种建筑物，故此，市政污水管道施工地点上的障碍物较多。例如，市政污水管道工程在住宅区的附近施工，那么在住宅区附近可能就会有一些娱乐设施或是有公交站，故此，在住宅区附近进行市政污水管道的施工就会存在较多的障碍物，工程就很难开展。

2、存在较多的安全隐患

因为市政污水管道工程是地下工程，污水管道的沟槽在比较深的地下，所以市政工程污水管道工程存在较多的安全隐患。而且市政污水管道工程出现的安全问题大部分都是由于是施工质量不合格导致的，故此，在市政工程污水管道工程的施工过程中一定要控制要施工质量。

二、市政道路工程污水管道渗漏问题分析

市政道路工程污水管道施工过程具有一定的隐蔽性，施工过程受地质环境及其他因素的影响较大，为了更好的保证施工质量及安全性施工单位需要做好事前勘察及事中管理工作。通过长期研究发现导致污水管道出现渗漏问题的原因包括如下几方面：其一，测量数据缺乏准确性，导致污水管道实际安装位置同要求位置存在一定的偏差；其二，为了减少对现有建筑或者管道的影响在调整污水管道位置过程中发生一定的偏离；其三，污水管道基础的牢固程度较差，在后期出现下沉或者变形的几率增大，并且在接头位置会出现不同程度的损坏；其四，在处理管道接头位置时未严格按照相关要求进行，封堵效果较差；其五，管道上部位置回填严格度不达标，回填土质量及性能未满足规定要求等。

三、市政污水管道渗漏水防治措施

1、做好施工前的准备

确保施工图纸的科学性和合法性。市政工程污水管道工程的施工是按照施工图纸进行的，故此，要确保市政污水管道工程的质量就要确保施工图纸的科学性和合法性。首先，在进行施工图纸的设计之前就要到施工地方进行勘察，根据施工地方的实际情况来设计施工图纸。然后，施工单位、监督单位和设计单位共同对施工图纸进行检查和审核，必须全票通过的施工图纸才能采用。只有设计科学合法的施工图纸，才能减少实际施工过程中的施工失误，才能确保市政工程污水管道工程的施工质量，确保市政污水管道工程的质量。

2、对钢筋混凝土成品圆管检查工作产生足够重视

在正式施工前施工单位需要对钢筋混凝土强度、圆管大小及外观质量等进行严格检查，禁止不符合施工要求的成品圆管进入施工场地；在各方面质量及性能检查合格后使用专门的运输车运送至施工现场，在运输过程中需要做好保护工作，使用海绵或者纸壳等对圆管端部位置进行包裹，减少运输过程中圆管出现碰撞或者损坏的几率。在钢筋混凝土成品圆管进入施工场地后对其是否存在破损，变形及裂纹等情况进行检查，进而最大程度的保证圆管的质量，为后期实际施工过程奠定坚实的基础。

3、重视混凝土圆管管口凿毛技术

市政混凝土污水管道敷设采用抹带接口时，为了保证抹带材料与管道接口处粘结牢固，防止接口及抹带处出现渗漏现象，施工人员应掌握防渗漏施工技术的作业要点，保证市政工程污水管道的施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对抹带粘结不牢固现象，施工人员可在管道接口处采用凿毛技术，选用合适的工具，对质量检验合格的污水管道接口处直接凿毛。按照施工要求，凿毛的每一端的宽度应比抹带宽度一半宽2－3㎝；除管口外壁需要凿毛处理外，管口側壁同样需要凿毛处理。在处理过程中，凿毛人员在凿掉预制砼表面浮浆层时，应小心谨慎，避免用力过度而使得管道出现破裂现象。

4、排管节缝的控制

排管是指在混凝土平基面上安放和布置钢筋混凝土圆管，节缝即为排管过程中两节管之间的距离，而节缝宽窄的控制也是影响到管道渗漏的重要因素。通常污水管道工程对节缝宽度的规定为10mm，节缝过宽会使砂浆的强度远小于管的预制混凝土强度，从而影响到管道的使用寿命和整体强度；节缝过窄则会导致填塞困难、填塞砂浆少，使得粘接带无法有效形成。

5、对管座混凝土质量进行严格检查

节缝底部处理完后，即可支立管座模板。管座硷的标号一般为C10或C15，这种混凝土不是防水砖，根据多年的施工验证，一旦管座接口处渗漏水很难俐切底整改。为使管座既起到管道稳固的作用，又能作为预防渗漏的第二道防线，在保证混凝土强度等级的前提下，提高混凝土的含砂率，这一做法在污水管道施工中多次应用，具有较好的防渗效果。注意事项：在浇筑混凝土时注意埋设钢丝网片，钢丝网片不可紧贴预制管，目的是防止渗水，离管10mm即可。

6、充分重视接口底部位置处理工作

在排管完成后需要进行混凝土浇筑施工，如果未对接口底部进行合理处理在浇筑过程中便会出现漏浆的情况，为此施工单位需要严格按照要求对接口底部位置处理工作。具体处理过程如下：施工人员需要使用清水对管底部位置的平基进行冲洗，保证其表面的整洁度，使用毛刷将适量的水泥素均匀的涂抹在平基上，在涂抹完成且达标后对干性水泥中砂混合物料进行填塞处理，此种材料具有含水量较少及挤压密实度较好的特点，能够最大程度的减少渗漏问题出现，在填塞完成后做好全面检查工作，在符合规定要求后即可停止施工。

7、对检查井进行合理砌筑

市政道路工程中污水管道渗漏问题的解决中，应该合理的设置检查井，在进行施工的过程中，应该严格的根据图纸的要求，按照具体的施工方案，对于施工的成本和数量进行严格的控制。检查井的设置及其重要，他对于污水管道施工后期的检查及维护工作有很大的帮助，在污水管道出现渗漏时，通过检查井进行抢修，不仅可以降低渗透问题的危害，还能够提高解决渗漏情况的效率，检查井的设置使得污水管道渗漏问题得到更好的解决。

8、闭水试验

当管道和检查井检查验收合格后，则可通过闭水法对管道的严密性进行试验。闭水试验时，水位的要求应处于上游管内顶以上2cm，在灌水的过程中，需对管座、封堵、抹带等进行随时检查，查看是否出现渗漏；闭水试验渗水量的时间不能少于30min，水位必须符合设计所规定的水头高度，管道和检查井没有出现明水滴漏，经过计算渗水量符合规范要求则表明闭水合格。

结束语

综上所述，市政管道工程在城市经济社会生活中起着十分重要的作用，同时也是城市建设与可持续发展的基础保证。在市政管道工程建设过程中，施工技术会对工程质量产生直接的影响。由于市政污水管道工程与民生及城市的可持续发展息息相关，因此必须对市政污水管道工程施工技术进行不断的研究与分析，不断提高施工人员的专业素质，在施工过程结合技术控制措施，才能建设优质的污水管道工程，更好地为城市经济发展和民生改善服务。

参考文献：

[1]欧建明.市政道路工程污水管道预防渗漏施工技术探索[J].江西建材.2017（18）

[2]武英剑.论市政道路污水管道施工中预防渗漏工艺措施[J].黑龙江科技信息.2016（06）

[3]王维.市政道路工程污水管道渗漏施工技术[J].商品与质量，2015（48）：195－196.

论文作者:杨超

论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期

论文发表时间:2019/1/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3e9d802f7fecc07e4a246b5.html