# 电力供配电系统自动化控制发展趋势浅析周浩博论文_周浩博

摘 要：随着科学技术的进步，计算机网络技术取得了快速的发展，给人们的生产和生活带来了巨大的改变。基于此背景下，我国的电力系统也迎来了新的发展机遇，将自动化技术应用于电力供配电系统之中，使电力供配电系统的运行更加稳定，促进了我国电力系统的发展，提升了电力供配电系统的运行质量以及运行效率。

关键词：供配电系统；自动化控制；发展趋势

一、电力供配电系统自动化控制的发展现状

由于自动化技术具有很大的优越性，因此，自动化技术在供配电系统中得到了广泛的应用。自动化技术在为供配电系统采集信息的过程中，可以根据不同的环境采用不同的采集方式，这使得自动化技术在供配电系统中的优势得到了充分的发挥，以其实用性、稳定性以及灵活性等特点受到了电力企业的普遍欢迎，并在供配电系统中得到了广泛的应用。自动化技术在供配电系统中的广泛应用，在很大程度上也促进了自动化技术的更新和升级，使我国的自动化技术得到快速的发展，已经达到了国际水平。而自动化技术的快速发展又能够促进我国电力事业的发展，如此便形成了良性的循环，为我国的电力事业的发展创造了良好的环境。但为了进一步的提升电力事业的服务质量，为广大用户提供更加稳定优秀的服务，电力企业应结合我国社会发展趋势和用户的实际需求，不断加大技术创新投入，提升供配电服务的质量。

二、电力配电系统自动化中存在的问题

1、配电系统自动化结构不规范。结构不规范是配电系统自动化过程中最常见的一类问题。在设计配电系统自动化结构时，经常会出现结构失衡的现象。例如：某配电系统自动化结构中缺乏统筹兼顾的理念，配电系统的主站指令无法与控制端动作相匹配，进而在配电系统自动化中诱发结构问题。该配电系统自动化中通信模块结构不规范的现象最为严重，配电系统自动化运行中经常会遇到通信容量不足的情况，这主要是因为配电系统自动化通信通道的容量没有达到使用需求，导致通信系统在配电系统自动化中无法充分发挥作用，不能完成配电系统自动化的通信工作。

2、配电系统自动化设备不符合要求。目前，配电系统自动化处于不断建设过程中。在该过程中，多数配电企业选用了新型、先进的设备，但部分设备不支持配电系统自动化运行，出现了设备盲目求新的情况。例如：某供电企业建设配电自动化系统时盲目选购新型的运行设备，没有准确分析设备在配电系统自动化中应用的可行性，致使各配电自动化设备不兼容，尤其是新老设备不匹配、配电系统与新设备不兼容等，不仅影响了配电系统自动化的建设，更是降低了配电系统自动化运行效率。

3、配电系统自动化功能较单一。随着我国经济水平与生活水平不断提升，人们对电力的要求不断提高，传统配电系统已无法满足人们的用电需求。由此，各企业不断对配电系统进行改革，致力于实现配电系统自动化。但是，配电系统由传统转向自动化的建设过程中出现了诸多问题。例如，配电系统自动化中过度注重稳定性建设，忽视功能性建设，致使功能单一问题越来越严重。配电系统自动化的功能包括数据采集自动化、监控自动化和信息处理自动化等方面，但当前的自动化配电系统仍达不到综合建设的标准。配电系统自动化中的故障自动化诊断功能缺乏，很多地区建设配电系统自动化时忽略了故障自动化诊断。

4、配电系统自动化中缺乏高效机制。电力配电系统自动化中严重缺乏高效的管理机制，不仅使配电系统自动化中出现管理不规范的行为，而且导致无法协调配电系统自动化运行。我国建设配电自动化系统时也出台了一些管理机制，但总的来看，仍存在较大的管理漏洞，导致配电自动化系统管理存在不规范的情况。相关电力企业应该重视配电自动化系统管理机制的缺失，积极加强管理机制建设，并充分发挥管理机制在电力配电自动化系统中的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、安徽广播电视台供配电系统自动化控制优化

安徽广播电视台建筑面积达37万平米，供电系统设计总容量为40000KVA，整个中心用电需求量非常大，为不同功能、不同区域供电的配电柜表计多达1200多个。整个中心现有6个电力机房，其中东、西区各有一个核心机房，两个区域供电管理相互独立，但整个台区供配电系统又是一个整体，市供电公司提供的35KV电源只到西区35KV机房高压进线柜，东区的电是由西区35KV变压到10KV提供，因此，西区提供了整个台区的电源，东区供电高度依附于西区，由于两个区域现行供电管理相对独立，西区35KV机房只能显示西区供电系统运行状况，无法实时了解到东区供电运行情况，东区电力机房也只能显示本区域的供电情况，不能实时了解35KV和由西区送往东区的10KV高压供电运行情况，东区电力机房承担着广播电视播出、制作和传输等重要负荷的供电任务，若东区10KV电源出现故障，在查看现场高压柜设备同时要电话联系西区35KV电力机房，了解主电源供电情况，如果在发生通讯不畅状况时，东、西区电力机房无法进行良好沟通，将会影响故障处理，为了解决此问题，后期利用现有微机综保系统进行数据采集、汇集和显示处理，建立了一个电力调度平台，将东西区电力运行数据互联互通，实时显示在东、西区两边值班机房，解决供电管理上存在不足。

四、电力供配电系统自动化控制的发展趋势

1、实现自动化控制安全配置的发展趋势。在电力供配电系统的运行过程中，自动化技术起到了至关重要的作用。在自动化控制安全配置发展过程中，首先，技术人员要充分了解电力供配电系统自动化控制技术的应用现状，并根据现有的技术体系，不断加强技术研究，进而提升电力供配电系统自动控制技术，使该项技术能够更加准确的对供配电流程进行控制，并最终实现技术人员对供配电流程的实时监控，进而可以帮助技术人员能够及时的发现供配电系统中存在的问题，并采取有效措施加以解决，使供配电系统中的安全隐患能够得到及时有效的排除，实现对安全事故的预防；其次，技术人员通过远程监控发现供配电系统中的问题时，在技术人员作出应对措施之前，电力系统自动化控制技术便可以在第一时间对供配电系统中的故障区域进行有效隔离，使供配电中的故障区域与正常区域无法连接，进而避免故障的扩大，影响到其他正常运行的设备，造成更大的损失。与此同时，自动化控制技术还可以在技术人员进行安全设置过程中，对相关数据进行有效的防护，防治相关信息出现泄漏的状况，进而确保计算机通讯的安全性。

2、自动化控制系统性能更加优化的发展趋势。随着社会的发展，终端用户的数量也在不断增加，使得对配电站的需求量越来越大，这为电力工程系统带来了新的挑战。电力工程系统既要保障现有终端用户的用电质量，又要面对不断增加的新终端用户，使得现有的电力供配电系统自动化控制技术很难满足现代电力工程系统发展的需要。因此，要求自动化控制技术在未来的发展过程中要与云计算技术相结合，进而增强自动化系统对信息的处理能力。这样才能使自动化控制技术增强对电力供配电系统的控制精准度，使电力供配电系统的运行更加稳定、更加安全，进而满足不断增加的新终端用户的用电需求。

3、实现远程操作的发展趋势。随着计算机网络技术的飞速发展，使得其对数据的处理能力得到了快速的提升，信息的传递速度也在不断的加快，这些都能够促进自动化技术的发展，使自动化技术对供配电系统的控制不断加强，从而促进了供配电系统的自动化控制的发展。对于自动化远程技术来说，其在研发方面的难度相对其他技术的研发难度较低，这就决定了自动化远程技术可以在短时间内实现技术的创新，从而使自动化远程技术不断得到完善。

结束语

电力配电系统自动化能及时对电力运行中出现的故障进行动作，全面保护电力配电系统自动化的安全性，同时提高电力配电系统自动化的运行水平。

参考文献

[1]杨杰.配电网自动化存在的问题及对策分析［J］.电子制作，2019（12）：316-318.

[2]许文海.福州配网自动化存在的问题及对策分析［J］.硅谷，2019（20）：144-145.

论文作者:周浩博

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3eca258b8dae3a67cb0003a.html